## Slide 1
教育部信息安全铁人三项赛件
教育部大数据与信息技术应用比赛

## Slide 2
第二章 传送网
2.3 多路复用技术
2.4 PDH和SDH
4.5 光传送网
思考题
2.1 传输介质
2.2 物理层标准

## Slide 3: 导入
传送网的定义：
  是为各类业务网提供业务信息传送手段的基础设施。
  连接各类通信网络的业务节点
  提供任意两个节点之间的透明传输
传送网的功能
  带宽调度
  故障切换怀保护
传送网的技术
  传输介质
  复用（带宽使用）
  管理维护
  网元设备选项用等式

## Slide 4: 物理层下面的传输媒体
传输媒体（介质）－－指传输信号的物理通信线路。
数据能否成功传输依赖于两个因素：
  被传输信号本身的质量
  传输介质的特性。
实际中传输的信号由多个频率成分组成，信号包含的频率成分的范围称为频谱。
信号的带宽即频谱的绝对宽度。
有效带宽指包含信号主要能量的那一部分带宽。
对于传输介质：
用有效传输距离和带宽来衡量传输介质的质量。
Notes: 基带信号
数字基带信号： 1 或 0 直接用两种不同的电压来表示直接在线路上去传输。
模拟基带信号： 一般指原始的模拟话音信号。
宽带信号则是将基带信号进行调制后形成的频分复用模拟信号。

## Slide 5
传输介质
有线介质
无线介质
电缆
光缆
双绞线
同轴电缆
无线电
微波
红外线

## Slide 6
1．双绞线
指由一对绝缘的铜导线扭绞在一起组成的一条物理通信链路。
双绞线的物理结构

## Slide 7
特点：最便宜和易于安装，抗干扰能力差，复用度不高。
带宽范围：一般在1 MHz范围之内，传输距离约为2～4 km。
适用场合：用作电话用户线和局域网传输介质。
双绞线的类型：
非屏蔽双绞线(UTP：Unshielded Twisted Pair)
屏蔽双绞线(STP：Shielded Twisted Pair )。
铜线
铜线
聚氯乙烯 套层
聚氯乙烯
套层
屏蔽层
绝缘层
绝缘层
非屏蔽双绞线 UTP
屏蔽双绞线 STP
双绞线标准:EIA(美国电子工业协会 )/TIA(美国通讯工业协会 )共有七类，第一、二、三类双绞线一般称为音频双绞线；四类以上的双绞线一般称为数据双绞线。
Notes: 双绞线标准
  EIA(美国电子工业协会 )/TIA(美国通讯工业协会 )第一、二类双绞线：主要用于电话用户线
  EIA/TIA第三类双绞线：为传输语音而设计，也可用于10Mbit/s以太网
  EIA/TIA第四类双绞线：为传输数据而设计，最高传输速率可达20Mbit/s
  EIA/TIA第五类双绞线：最高传输速率可达100Mbit/s
  EIA/TIA超五类线：用于运行快速以太网的非屏蔽双绞线电缆，传输速度也可达到100Mbps
  EIA/TIA第六类双绞线：主要应用于百兆位快速以太网和千兆以太网中，最大速度可达到1000Mbps
  EIA/TIA超六类线：是六类线的改进版，主要应用于千兆以太网中
  七类线：是最新定义的一种双绞线，主要为了适应万兆位以太网技术的应用和发展，是一种屏蔽双绞线，传输速率可达10Gbps
  第一、二、三类双绞线一般称为音频双绞线；四类以上的双绞线一般称为数据双绞线。

## Slide 8
2．同轴电缆
由内、外导体和中间的绝缘层组成，构成一种同轴结构，因而称为同轴电缆，其物理结构如图所示。
外导体屏蔽层
绝缘层
绝缘保护套层
内导体
特点：抗干扰能力强于双绞线，适于高频宽带传输，但是成本高，不易安装埋设。
带宽范围：通常能提供500～750 MHz的带宽。
适用场合：主要应用于CATV和光纤同轴混合接入网。
同轴电缆的类型：50  同轴电缆
75  同轴电缆

## Slide 9
3．光纤
光纤是直径很细的介质光波导，能将一定波长的光信号限制在其中，并沿其轴线向前传播。目前使用的光纤多为石英光纤。
光纤也是一种同轴性结构，由纤芯、包层和外套三个同轴部分组成。
其中纤芯的折射率高；包层的折射率低，利用光的全反射原理使光信号在纤芯中传输。
折射角
入射角
包层
（低折射率的媒体）
包层
（低折射率的媒体）
纤芯
（高折射率的媒体）
包层
纤芯

## Slide 10
 光纤的导光原理
在物理中学习过光从一种介质向另一种介质传播, 由于它们在不同介质中传输速率不一样, 因此, 当通过两个不同的介质交界面就会发生折射。
若现在有两种不同介质, 其折射率分别为n0, n1而且n1＞n0, 设界面为XX′, 折射率小的称光疏媒质, 折射率大的称光密媒质。假定光线从光疏媒质射向光密媒质, 图中，入射角为θ0——入射光线与法线YY′夹角, 折射角为θ1——折射光线与YY′夹角，可见，θ1＜θ0。
临界角和光线的全反射

## Slide 11
若使光束从光密媒质射向光疏媒质时, 则折射角大于入射角。如果不断增大θ0可使折射角θ1达到90°, 这时的θ1称为临界角。如果继续增大θ1, 则折射角会大于临界角, 使光线全部返回光密媒质中, 这种现象称为光的全反射当光线从光密媒质射向光疏媒质, 且入射角大于临界角时, 就会产生全反射现象, 光纤就是利用这种全反射来传输光信号的。 
高折射率
(纤芯)
低折射率
(包层)
光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射

## Slide 12
特点：大容量；体积小、重量轻；低衰减、抗干扰能力强；安全保密性很好。
带宽范围：具有2500～3000GHZ带宽，工作频率分布在1014～1015Hz范围内。
适用场合：单模光纤用于骨干网传输；多模光纤用于局域网或者用户接入网。

## Slide 13
输入脉冲
输出脉冲
单模光纤
输入脉冲
输出脉冲
多模光纤
光纤的类型：
多模光纤(MMF)：纤芯直径较大，通常为50 μm或62.5 μm，允许多个光传导模式同时通过光纤。
单模光纤(SMF)：纤芯直径非常小，通常为4～10 μm, 只允许光信号以一种模式通过纤芯。
Notes: 注意：在光脉冲信号传输的过程中，所使用的波长与传输速率、信号衰减之间有着密切的关系。
通常采用的光脉冲信号的波长集中在某些波长范围（窗口）。目前常用的有850 nm、1310 nm和1550 nm为中心的三个低损耗窗口，在这三个窗口中，信号具有最优的传输特性。
在局域网中较常采用850 nm，而在长距离和高速率的传输条件下的城域网和长途网中均采用1550 nm波长。

## Slide 14
4．无线介质
1) 无线电
又称广播频率(RF: Radio Frequency),
工作频率范围：在几十兆赫兹到200兆赫兹左右。
特点：无线电波易于产生，可长距离传输，可穿越建筑物，并且其传播是全向的；其传输特性与频率相关，容易互相干扰，要统一进行频段分配管理。
适用场合：适合于广播通信。

## Slide 15
2) 微波
工作频率范围：300 MHz～30 GHz的电磁波。
特点：在空间沿直线传播，只能在视距范围内实现点对点通信，信号易受环境的影响。
适用场合：通常微波中继距离应在80 km范围内，适合于地形复杂和特殊应用需求的环境，目前主要的应用有地面微波接力通信（专用网络、应急通信系统、无线接入网、陆地蜂窝移动通信系统），卫星通信

## Slide 16
3) 红外线
指工作频率在1012～1014Hz范围的电磁波信号。
特点：不能穿越固体物质，主要用于短距离、小范围内的设备之间的通信。
适用场合：主要用于家电产品的远程遥控，便携式计算机通信接口等。
思考：蓝牙？
蓝牙（ Bluetooth）：是一种无线技术标准，可实现固定设备、移动设备和楼宇局域网之间的短距离数据交换（使用2.4—2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波）。
蓝牙技术最初由电信巨头爱立信公司于1994年创制（Jim Kardach），当时是作为RS232数据线的替代方案。蓝牙可连接多个设备，克服了数据同步的难题。
Notes: “蓝牙”（Bluetooth）一词是斯堪的纳维亚语中 Blåtand / Blåtann （即古挪威语blátǫnn） 的一个英语化版本，该词是十世纪的一位国王Harald Bluetooth的绰号，他将纷争不断的丹麦部落统一为一个王国，传说中他还引入了基督教。以此为蓝牙命名的想法最初是Jim Kardach于1997年提出的，Kardach开发了能够允许移动电话与计算机通讯的系统。他的灵感来自于当时他正在阅读的一本由Frans G. Bengtsson 撰写的描写北欧海盗和Harald Bluetooth国王的历史小说The Long Ships，意指蓝牙也将把通讯协议统一为全球标准。

## Slide 17
无线电
微波
红外线
可见光
紫外线
X射线

射线
双绞线
同轴电缆
卫星
地面微波
调幅
无线电
调频
无线电
海事
无线电
光纤
电视
(Hz)
f
(Hz)
f
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
THF
波段
104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
100 102 104 106 108 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024
移动
无线电
电信领域使用的电磁波的频谱

## Slide 18
2.2 物理层标准
常用的物理层标准EIA RS-232和RS-449，是由美国电子工业协会
EIA制定的异步串行通信接口标准，用于DTE与DCE之间的接口
标准。
1.基本概念
DTE (Data Terminal Equipment)
是数据终端设备，是具有一定的数据处理能力和发送、接收数据
能力的设备。
DCE (Data Circuit-terminating Equipment)
是数据电路端接设备，它在 DTE 和传输线路之间提供信号变换
和编码的功能，并且负责建立、保持和释放数据链路的连接。

## Slide 19
DTE 通过 DCE与通信传输线路相连
DTE
DCE
DCE
串行比特传输
信号线与控制线
用户环境
通信环境
用户设施
通信设施
DTE
信号线与控制线
用户设施
用户环境

## Slide 20
数据通信可分为同步通信和异步通信两大类
同步通信（Synchronous Communication）
要求收发双方的时钟频率相等，发送端发送连续的比特流。
异步通信（Asynchronous
Communication）
不要求两端时钟同步，在发送
的用户数据前后加上标记符，
用户可根据需要随时发送数据。
0
1
0
0
1
1
1
0
0

## Slide 21: 2.3 多路复用技术
1、基带传输系统
指在短距离内直接在传输介质上传输模拟基带信号的系统。这里的基带特指话音信号占用的频带(300～3400 Hz)。或者说一个信号占用了整个带宽
优点：线路设备简单；
缺点：传输媒介的带宽利用率不高，不适于在长途线路上使用。
多路复用是在一个公共信道上建立两条或多条传输信道，其目的是为了充分利用信道的容量，提高信道传输效率。

## Slide 22: 2.3 多路复用技术
2、频分复用（FDM）
FDM是把一条公共信道上可用的传输频段分割成多个较窄的子频带，并使每个子频带都变成为一个独立信道的复用技术。
  优点：容易实现，技术成熟，能较充分地利用信道带宽。
  缺点：频段利用率低，成本高，设备体积大，稳定度不高。
  主要用于微波链路和铜线介质上。

## Slide 23: 2.3多路复用技术
3、时分复用（TDM）
TDM是一种按规定的间隔，并在时间上相互错开，在一条公共信道上传输多路信号的复用技术。
复用信道每帧的时间分成M个时隙，然后将时隙以某种方式分配给多路信号占用。
PCM：脉冲编码调制

## Slide 24: 2.3多路复用技术
TDM标准
  北美地区使用的T载波方式：一次群信号T1每帧24时隙，速率为1.544 Mb/s。
  国际电联标准E载波方式（欧洲体制）：一次群信号E1每帧32时隙, 速率为2.048 Mb/s。
优点：信息传输效率高，信道占用频带窄，容量大。
缺点：通信双方时隙必须严格保持同步。
目前主要有两种时分数字传输体制：准同步数字系列PDH和同步数字系列SDH。

## Slide 25: 2.3多路复用技术
4、波分复用（WDM）
WDM本质上是光域上的频分复用技术，因为在光域上一般用波长代替频率，所以光的频分复用一般称为波分复用。
WDM系统的分类：
  粗波分复用（CWDM）
  密集波分复用（DWDM）
    双纤单向传输系统
    单纤双向传输系统
优点：传输容量大；对各类业务信号“透明”；扩容方便；能组建动态可重构的光网络。

## Slide 26: 2.3 多路复用技术
1550 nm 0
1551 nm 1
1552 nm 2
1553 nm 3
1554 nm 4
1555 nm 5
1556 nm 6
1557 nm 7
0 1550 nm
1 1551 nm
2 1552 nm
3 1553 nm
4 1554 nm
5 1555 nm
6 1556 nm
7 1557 nm
20 Gb/s
复
用
器
分
用
器
EDFA
120 km
波分复用就是光的频分复用
基本思想：将光纤的低损耗窗口划分成若干信道，每一信道占用不同的光波频率(或波长)，在发送端采用合波器将不同波长的光载波信号合并起来送入一根光纤进行传输。在接收端，再由一分波器将这些由不同波长光载波信号组成的光信号分离开来。

## Slide 27: 2.4 PDH和SDH
数字复用:
把低速数字信号(低次群)按照时隙叠加的办法合成一个高速数字信号(高次群)的过程叫数字复用，是一种常用的干线大容量时分复用数字传输方法。
分类：
根据复用的方式不同，有准同步数字复用系列(PDH)和同步数字复用系列(SDH)。

## Slide 28: 2.4 PDH和SDH
一、PDH
PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy)准同步数字复用,是一种异步复用方式。
ITU-T推荐了两类准同步数字复用系列：北美和日本等国采用24路系统，欧洲和中国等国家采用30/32路系统。

## Slide 29: 2.4 PDH和SDH
PCM30/32系统的帧结构
F0
16 帧为一复帧，125
m
s×16＝2 ms
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
每帧 32 时隙，125
m
s
TS0
TS16
TS31
偶数帧，帧同步时隙
1
0
0
1
1
0
1
1
复帧同步、告警码
0
0
0
0
1
A
2
1
1
在 F0 帧中
奇数帧
1
1
A
1
1
1
1
1
1
线路标志码
a
b
c
d
a
b
c
d
F
1
～F
15
帧中
…

## Slide 30
偶数帧的TS0用来传送帧同步码，后七位固定为“0011011”；
奇数帧TS0的第二位固定为“1”，以便接收端区分奇偶帧，第三位为帧失步告警码，“0”表示本端工作正常，“1”则表示本端已失步。
每帧的TS16用来传送数字型线路信令和复帧同步码以及复帧失步告警码。
在PCM30/32系统中16帧为一个复帧。
多个PDH的一次群可复用成一个二次群，以此类推可组成更高次群的信号。
2.4 PDH和SDH

## Slide 31: 2.4 PDH和SDH
地区（国家） | 一次群（基群） | 二次群 | 三次群 | 四次群
北美 | 24路 | 96路 | 672路 | 4032路
 | 1.544Mb/s | (24×4) | (96×7) | (672×6)
 |  | 6.312Mb/s | 44.736Mb/s | 274.176Mb/s
日本 | 24路 | 96路 | 480路 | 1440路
 | 1.544Mb/s | (24×4) | (96×5) | (480×3)
 |  | 6.312Mb/s | 32.064Mb/s | 97.728Mb/s
欧洲 中国 | 30路 | 120路 | 480路 | 1920路
 | 2.048Mb/s | (30/32×4) | (120×4) | (480×4)
 |  | 8.448Mb/s | 34.368Mb/s | 139.264Mb/s

## Slide 32: 2.4 PDH和SDH
PDH存在的主要问题
标准不统一，存在三种标准，且互不兼容；
没有世界性的标准光接口规范，导致各国厂商开发的不同光接口无法在光路上互通；
上、下话路很不方便；
PDH各级帧结构所预留的少量比特不能适应现代通信网操作、维护和管理发展的要求。
作用：点对点传输

## Slide 33: 2.4 PDH和SDH
二、SDH
SDH(Synchronous Digital Hierarchy)同步数字系列，是ITU-T制定的，独立于设备制造商的NNI（网络节点接口）间的数字传输体制接口标准(光、电接口)，
主要用于光纤传输系统。
SDH的速率：SDH基本群信号是STM-1，其速率为155.520Mbit/s。更高等级的STM-N群信号可以看成是将STM-1基本群信号字节间插同步复用的结果。N目前可取1、4、16、64。

## Slide 34: 2.4 PDH和SDH

## Slide 35: STM-1的帧结构
ITU-T建议G.709中采纳了一种矩形块状的STM-N帧结构，每一帧由270×N列和9行组成。
STM-n帧的长度也是125us，即1s传送8000帧。
每个STM帧由段开销SOH(Section Overhead)、管理单元指针(AU-PTR:Administrative Unit Pointer)和 STM净负荷(Payload)三部分组成。

## Slide 36: SDH的帧结构
SOH：为了保证信息正常灵活的传输所需的附加字节，供网络运行、维护、管理使用。又进一步分为再生段开销（RSOH）和复用段开销（MSOH）。
净负荷区域：包含各支路信息，以及少量用于通道性能监视、管理和控制的通道开销字节(POH)。
管理单元指针：指示信息净负荷中第一字节在STM-1帧内的准确位置，以便正确提取与分解净负荷中的信息。
注意：
信息净负荷并不等于有效负荷，因为信息净负荷中存放的是经过打包的低速信号，即在低速信号中加上了相应的POH。

## Slide 37: SDH开销的功能
RSOH：负责管理再生段，支持STM-N信号的性能监视、帧定位、OAM&P（运行、控制、维护、提供）信息传送。
MSOH：负责管理复用段，支持复用或串联低阶信号、性能监视、自动保护切换、复用段维护等。
POH（通道开销）：主要用于端到端的通道管理，支持通道的性能监视、告警指示、通道跟踪、净负荷内容指示等。
ATU-R：定位STM-N净负荷的起始位置。
段其实也相当于一条大的传输通道，RSOH和MSOH的作用也就是对这一条大的传输通道进行监控。
Notes: 信息净负荷（payload） 是在STM-N帧结构中存放将由STM-N传送的各种信息码块的地方。信息净负荷区相当于STM-N这辆运货车的车箱，车箱内装载的货物就是经过打包的低速信号——待运输的货物。为了实时监测货物（打包的低速信号）在传输过程中是否有损坏，在将低速信号打包的过程中，加入了监控开销字节——通道开销（POH）字节。POH作为净负荷的一部分与信息码块一起装载在STM-N这辆货车上在SDH网中传送，它负责对打包的货物（低速信号）进行通道性能监视管理和控制。例如段开销可进行对STM-N这辆运货车中的所有货物在运输中是否有损坏进行监控，而POH的作用是当车上有货物损坏时，通过它来判定具体是哪一件货物出现损坏。也就是说SOH完成对货物整体的监控，POH是完成对某一件特定的货物进行监控，当然SOH和POH还有一些管理功能。

## Slide 38: 2.4 PDH和SDH
再生段、复用段、通道的关系
Notes: 简单的讲二者的区别在于监管的范围不同。举个简单的例子，若光纤上传输的是2.5G信号，那么RSOH监控的是STM-16整体的传输性能，而MSOH则是监控STM-16信号中每一个STM-1的性能情况。RSOH、 MSOH 、POH提供了对SDH信号的层层细化的监控功能。例如2.5G系统RSOH监控的是整个STM-16的信号传输状态，MSOH监控的是STM-16中每一个STM-1信号的传输状态，POH则是监控每一个STM-1中每一个打包了的低速支路信号（例如2Mbit/s ）的传输状态，这样通过开销的层层监管功能。可以方便地从宏观（整体）和微观（个体）的角度来监控信号的传输状态，便于分析、定位。

## Slide 39: 2.4 PDH和SDH

## Slide 40: SDH的复用结构
各种业务信号复用进STM-N帧的过程都要经历映射（mapping）、定位（aligning）和复用（multiplexing）三个步骤。
Notes: 所谓虚容器(VC:Virtual Container)是一种支持通道层连接的信息结构,当将各种业务经处理装入虚容器后,系统只需要处理各种虚容器即可达到目的,而不管具体信息结构如何,因此具有很好信息透明性,同时也减少了管理实体的数量.
已确定了两种类型的虚容器。低阶虚容器VC-n(n=1,2,3),包含一个n阶容器（n=1,2,3）和一个相对应的低阶VC POH。高阶虚容器VC-n(n=3，4),包含一个n阶容器（n=3，4）或一些支路单元（TUG-2或TUG-3）的集合，还包含一个相对应的高阶VC POH。
虚容器是用来支持SDH通道层连接的信息结构.它是SDH通道的信息终端,由安排在重复周期为125us或500us的块状帧结构中的信息净负荷(容器的输出)和通道开销(POH)组成,即:
VC-n=C-n+VC-n POH
VC是SDH中最重要的一种信息结构,它的包封速率是与SDH网络同步的,因此不同VC是相互同步的,但在VC内部却允许装载来自不同容器的异步净负荷.由于VC在SDH网中传输时总是保持完整不变(除去VC的组合点和分解点),因而可以作为一个独立的实体十分方便和灵活地在通道中任一点插入或取出,以便进行同步复用和交叉连接处理.
虚容器可分成低阶虚容器和高阶虚容器两类.其中VC11,VC12,VC2和TU-3前的VC-3为低阶虚容器;VC-4和AU-3为高阶虚容器。VC12的速率一般为2M，VC4的速率为155M。

## Slide 41: SDH的复用结构
映射：将各种速率的支路信号先分别经过码速调整装入相应的标准容器，然后再装进虚容器的过程。
定位：指通过指针调整，使指针的值指向低阶VC帧的起点在TU净负荷中，或高阶VC帧的起点在AU净负荷中的具体位置，使收端能据此正确地分离相应的VC。
复用：使多个低阶通道层的信号适配进高阶通道层或把多个高阶通道层信号适配进复用层的过程。

## Slide 42: SDH的复用结构
SDH的基本复用单元
  标准容器（C）：容器是一种用来装载各种速率的业务信号的信息结构，主要完成适配功能（例如速率调整）。ITU建议G.707规定了5种标准容器：C-11、C-12、C-2、C-3和C-4，其标准输入比特率分别为1.544、2.048、6.312、34.368（或44.736）和139.264Mb/s。
  虚容器(VC)：是用来支持SDH的通道层连接的信息结构，由容器输出的信息净负荷加上通道开销POH组成。虚容器共用5种：VC-11、VC-12、VC-2、VC-3和VC-4。。

## Slide 43
虚容器---Virtual Container---VC
不同的PDH 原始信息对应于不同的VC：
低阶虚容器(单个结构）--Lower order VC
1.5Mb/s---------------VC-11
2Mb/s-----------------VC-12
6.3Mb/s---------------VC-2
高阶虚容器（可由多个TU或TUG组成）
--Higher order VC
34Mb/s或45Mb/s-----VC-3
140Mb/s-----------------VC-4
虚容器（二）
VC 、通道、段
准备装进TU（支路单元）的虚容器称为低阶虚容器；
准备装进AU（管理单元）的虚容器称为高阶虚容器

## Slide 44
虚容器（三）
那么，虚容器里除了原始信息以外还有什么呢？
画一个图来表示VC的构成：
原 始 信 息
塞入比特
调整控制
P
O
H
即‘通道开销’，
可见VC是与通道这个概念是紧密相连的。
VC 、通道、段

## Slide 45: SDH的基本复用单元
  支路单元和支路单元组（TU和TUG）：TU是提供低阶通道层和高阶通道层之间适配的信息结构，共有4种：TU-11、TU-12、TU-2、TU-3。
  TU-n由一个相应的低阶VC-n和一个相应的支路单元指针TU-nPTR组成。
  在高阶VC净负荷中固定地占用规定位置的一个或多个TU的集合称为支路单元组TUG。

## Slide 46: SDH的基本复用单元
  管理单元和管理单元组（AU和AUG）：AU是提供高阶通道层和复用段层之间适配的信息结构，有AU-3和AU-4两种管理单元。
  AU-n由一个相应的高阶VC-n和一个相应的管理单元指针AU-nPTR组成。
  在STM-N帧的净负荷中固定地占用规定位置的一个或多个AU的集合称为管理单元组AUG。

## Slide 47
[任务] 将PCM四次群（139.264Mbit/s）组成STM-1。
第一步：映射
将各种PDH信号经过码速调整装入标准容器C，再加入通道开销POH形成VC。
具体过程：
PCM四次群经过正码速调整装入C-4；
再加上VC-4 POH形成VC-4。
SDH的复用举例

## Slide 48
9 列开销字节
261 列STM
-
1净负荷(含 POH)
9 行
RSOH
AU
-
4 PTR
MSOH
270 列
VC-4 POH
VC-4
C-4

## Slide 49
其中C-4的每一行分成20个字节块，每个字节块由13个字节组成，字节块的第一个字节由W、Y、X、Z字节交错组成。
POH
W
96 I
Y
96 I
X
96 I
Y
96 I
Y
96 I
Y
96 I
X
96 I
Y
96 I
Y
96 I
X
96 I
Y
96 I
Y
96 I
Y
96 I
X
96 I
Y
96 I
Y
96 I
Y
96 I
X
96 I
Y
96 I
Z
96 I
W
=IIIIIIII
Y
=RRRRRRRR
X
=CRRRRROO
Z
=IIIIIISR
I=信息比特 R=固定塞入比特
O=开销比特 S=调整机会比特
C=调整控制比特
C-4的行结构
Notes: 每个字节8个比特比，12*8＝96

## Slide 50
每行的信息比特 I=（96×20）+8+6=1934比特
其中W、X、Y、Z字节中含有一个浮动比特，因此C-4可容纳的信息速率IC的范围：
ICmax=（1934+1）×9 ×8000=139320kb/s
ICmin =（1934+0）×9 ×8000=139248kb/s
PCM四次群速率范围为139261—139266kb/s。
第二步：定位
VC-4加上AU-4 PTR构成AU-4。一个AU-4可构成AUG。
第三步：复用
AUG加上SOH构成STM-1。
Notes: 9行。STM-n帧的长度也是125us，即1s传送8000帧。

## Slide 51
140Mbit/s 、34Mbit/s的PDH信号是如何复用进STM-N信号中的?
讨论：

## Slide 52
1. 140Mbit/s复用进STM-N信号
1）首先将140Mbit/s的PDH信号经过码速调整（比特塞入法）适配进C4 ——(映射）
C4是用来装载140Mbit/s的PDH信号的标准信息结构。
参与SDH复用的各种速率的业务信号都应首先通过码速调整适配技术装进一个与信号速率级别相对应的标准容器：2Mbit/s ——C12、 34Mbit/s—— C3 、140Mbit/s ——C4。
容器的主要作用就是进行速率调整，140Mbit/s的信号装入C4也就相当于将其打了个包封，使140Mbit/s信号的速率调整为标准的C4速率。

## Slide 53
C4的帧结构是以字节为单位的块状帧，帧频是8000帧/秒，也就是说经过速率适配，140Mbit/s的信号在适配成C4信号时已经与SDH传输网同步了。这个过程也就相当于C4装入异步140Mbit/s的信号。
所谓对异步信号进行速率适配，其实际含义就是指当异步信号的速率在一定范围内变动时，通过码速调整可将其速率转换为标准速率。

## Slide 54
C4信号的帧:260列×9行（PDH信号在复用进STM-N中时其块状帧一直保持是9行）那么E4信号适配速率后的信号速率（也就是C4信号的速率）为：
8000帧/秒× 9行× 260列× 8bit=149.760Mbit/s
E4信号的速率范围是（G.703规范标准）(139.261－139.266)Mbit/s
通过速率适配可将这个速率范围的E4信号，调整成标准的C4速率149.760Mbit/s ，也就是说能够装入C4容器。
这样C4容器就可以装载速率在一定范围内的E4信号，也就是可以对符合G.703规范的E4信号进行速率适配，适配后为标准C4速率——149.760Mbit/s。

## Slide 55
2） 为了能够对140Mbit/s的通道信号进行监控，在复用过程中要在C4的块状帧前加上一列通道开销字节（高阶通道开销VC4-POH ），此时信号成为VC4信息结构——映射
VC4是与140Mbit/sPDH信号相对应的标准虚容器，此过程相当于对C4信号再打一个包封，将对通道进行监控管理的开销（POH） 打入包封中去，以实现对通道信号的实时监控。

## Slide 56
虚容器（VC ）的包封速率也是与SDH网络同步的，不同的VC （例如与2Mbit/s相对应的VC12、 与34Mbit/s相对应的VC3 ）是相互同步的，而虚容器内部却允许装载来自不同容器的异步净负荷。
虚容器这种信息结构在SDH网络传输中保持其完整性不变，也就是可将其看成独立的单位（货包）十分灵活和方便地在通道中任一点插入或取出，进行同步复用和交叉连接处理。
其实从高速信号中直接定位上/下的是相应信号的VC这个信号包,然后通过打包/拆包来上/下低速支路信号。

## Slide 57
将C4打包成VC4时要加入9个开销字节，位于VC4帧的第一列，这时VC4的帧结构就成了9行261列，就是STM-1帧的信息净负荷。
STM-N的帧结构中，信息净负荷为9行×261 ×N列,当为STM-1时即为9行× 261列, VC4其实就是STM-1帧的信息净负荷。
将PDH信号经打包成C，再加上相应的通道开销而成VC这种信息结构，这个过程就叫映射。

## Slide 58
3） 货物都打成了标准的包封（VC4），就可以往STM-N这辆车上装载了。装载的位置是其信息净负荷区。
在装载货物（VC） 的时候会出现这样一个问题，当货物装载的速度和货车等待装载的时间（STM-N的帧周期125μs ）不一致时，就会使货物在车箱内的位置“浮动”
那么在收端怎样才能正确分离货物包呢？SDH采用在VC4前附加一个管理单元指针（AU-PTR） 来解决这个问题。此时信号由VC4变成了管理单元AU-4这种信息结构。

## Slide 59
AU-PTR不在净负荷区，而是和段开销在一起。这就保证了收端能正确的在相应位置找到AU-PTR，通过AU指针定位VC4的位置，进而从STM-N信号中分离出VC4。
一个或多个在STM帧由占用固定位置的AU组成AUG——管理单元组。
4）将AU-4加上相应的SOH合成STM-1信号，N个STM-1信号通过字节间插复用成STM-N信号（复用）。
AU-4的信息结构已初具STM-1信号的雏形——9行×270列，只不过缺少SOH部分而已，这种信息结构其实也算是将VC4信息包再加了一个包封——AU-4。(定位）

## Slide 61
2. 如何将34Mbit/s复用进STM-N信号？

## Slide 62
2. 34Mbit/s复用进STM-N信号
1）34Mbit/s的信号先经过码速调整将其适配到相应的标准容器—C3中，然后加上相应的通道开销C3打包成VC3，此时的帧结构是9行×85列。
为了便于收端定位VC3，以便能将它从高速信号中直接拆离出来，在VC3的帧上加了3个字节的指针——TU-PTR（支路单元指针），注意AU-PTR是9个字节。
此时的信息结构是支路单元TU-3（与34Mbit/s的信号相应的信息结构）

## Slide 63
此时的帧结构TU3
装入TU-PTR后的TU3 结构图

## Slide 64
支路单元提供低阶通道层（低阶VC，例如VC3）和高阶通道层之间的桥梁，也就是说是高阶通道（高阶VC）拆分成低阶通道（低阶VC），或低阶通道复用成高阶通道的中间过渡信息结构。
那么支路单元指针起什么作用呢？TU-PTR用以指示低阶VC的起点在支路单元TU中的具体位置。与AU-PTR很类似，AU-PTR是指示VC4起点在STM帧中的具体位置，实际上二者的工作机理也很类似。
可以将TU类比成一个小的AU-4，那么在装载低阶VC到TU中时也就要有一个定位的过程——加入TU-PTR的过程。

## Slide 65
2）TU3的帧结构有点残缺，先将其缺口部分补上，成为新的帧结构。
R为塞入的伪随机信息，这时的信息结构为TUG3 ——支路单元组。

## Slide 66
3）三个TUG3通过字节间插复用方式，复合成C4信号结构
因为TUG3是9行×86列的信息结构，所以3个TUG3通过字节间插复用方式复合后的信息结构是9行× 258列的块状帧结构，而C4是9行260列的块状帧结构。于是在3×TUG3的合成结构前面加两列塞入比特，使其成为C4的信息结构。
4）剩下的工作就是将C4→STM-N中去了，过程同前面所讲的将140Mbit/s信号复用进STM-N信号的过程类似：C4→VC4→AU-4→AUG→ STM-N

## Slide 67
作业: 此处有两个指针AU-PTR和TU-PTR， 为什么要两个？
两个指针提供了两级定位功能，AU-PTR使收端正确定位、分离VC4， 而VC4可装载3个VC3（想想看为什么是3个？）那么TU-PTR相应的定位每个VC3起点的具体位置。那么，在接收端通过AU-PTR定位到相应的VC4，又通过TU-PTR定位到相应的VC3。

## Slide 68
技术细节：
从140Mbit/s的信号复用进STM-N信号的过程可以看出，一个STM-N最多可承载N个140Mbit/s ，也就是说一个STM-1信号只可以复用进1个140Mbit/s的信号，即从140Mbit/s复用进STM-1，此时STM-1信号的容量相当于64个2Mbit/s的信号。？
同样的从34Mbit/s的信号复用进STM-1信号,STM-1可容纳3个34Mbit/s的信号,也就是说有48个2Mbit/s的容量。？
从上可看出，从140Mbit/s和从2Mbit/s复用进SDH的STM-N中，信号利用率较高，而从34Mbit/s复用进STM-N，一个STM-1只能容纳48个2Mbit/s的信号利用率较低。

## Slide 69
作业2: 从2Mbit/s信号复用进STM-1信号STM-1可容纳多少个2Mbit/s信号,为什么？
Notes: 从2Mbit/s信号复用进STM-1信号STM-1可容纳3×7×3 ＝63个2Mbit/s信号,为什么？

## Slide 70
2.3.3 SDH传送网的分层模型
如果将分组交换机、电话交换机、无线终端等看作业务节点，传送网的角色则是将这些业务节点互连在一起，使它们之间可以相互交换业务信息，以构成相应的业务网。
为实现现代高速大容量的骨干传送网，SDH传送网按功能分为两层：通道层和传输介质层。

## Slide 71: SDH传送网的分层模型
1、电路层网络
  面向公用交换业务的网络，例如电路交换业务、分组业务、租用线业务和B-ISDN虚通路等。
  通常由各种交换机和用于租用线业务的交叉连接设备以及IP路由器构成。
2、通道层网络
  为电路层网络节点提供透明的通道（即电路群），定义了数据如何以合适的速度进行端到端的传输。
  通道层分为高阶通道层(VC-3，VC-4)和低阶通道层(VC-2，VC-11，VC-12)。
  通道的建立由网管系统和交叉连接设备负责，可以保持较长时间。
3、传输介质层网络
  指能够支持一个或多个通道层网络，并能在通道层网络节点处提供适当通道容量的网络。
  分为段层和光层。段层主要负责通道层任意两节点之间信息传递的完整性，而光层负责定义光纤的类型以及所使用接口的特性。段层又进一步分为再生段层和复用段层。

## Slide 72: SDH的基本网络单元
终端复用器（TM）
  TM用在网络的终端站点上，为使用传统接口的用户(如T1/E1、FDDI、Ethernet)提供到SDH网络的接入。
  TM的作用：将支路端口的低速信号复用到线路端口的高速信号STM-N中，或从STM-N的信号中分离出低速支路信号。
分插复用器（ADM）
  ADM设备串接在SDH链路中，可从路过的SDH信号中分插沿途局所需的支路信号。
  ADM的作用：复用/解复用功能、保护功能、提供网管接口、交叉连接功能。
再生中继器（REG）
  纯光的再生中继器，主要进行光功率放大以延长光传输距离；
  电再生中继器，主要通过光/电变换、电信号抽样、判决、再生整形、电/光变换，以达到不积累线路噪声，保证线路上传送信号波形的完好性。

## Slide 73: SDH的基本网络单元
数字交叉连接设备（DXC）
DXC主要完成STM-N信号的交叉连接功能，它是一个多端口器件。
习惯上将SDH网中的DXC设备称为SDXC，以区别于全光网络中的ODXC。SDXC设备的类型用SDXC p/q的形式表示，“p”代表端口速率的阶数，“q”代表端口可进行交叉连接的支路信号速率的阶数。

## Slide 74: S D H传送网的结构
我国SDH传送网分为四个层面：省际干线网、省内干线网、中继网、用户接入网。

## Slide 75: 2.5 光传送网
光传送网（OTN）是一种以DWDM与光通道技术为核心的新型传送网结构，由光分插复用、光交叉连接、光放大等网元设备组成，是整个网络向下一代网络演进的物理基础。
OTN的优点：
  消除电设备导致的带宽瓶颈
  降低对业务节点规模的要求
  大幅度降低建网成本和运营维护成本
  实现网络光层的可重构性
  实现网络对客户层信号的透明性
  简化和加快了高速电路的指配和业务供给速度
  实现快速网络恢复
  同时实现业务层和光层的联网

## Slide 76: 2.5 光传送网
一、OTN的分层结构
按照建议G.872，光传送网由光通道层、光复用段层和光传输段层组成。

## Slide 77: OTN的分层结构
光通道层
负责为来自电复用段层不同格式的客户信号(如STM-N、IP、ATM、以太网等)选择路由和分配波长，为灵活的网络选路安排光通路连接，为透明地传递各种不同格式的客户层信号的光通路提供端到端的联网功能。
处理光通道开销，提供光通道层的检测、管理功能，并在故障发生时，通过重新选路或直接把工作业务切换到预定的保护路由来实现保护倒换和网络恢复。
光复用段层
负责保证相邻两个波长复用传输设备间多波长复用光信号的完整传输，为多波长信号提供网络功能。
光传输段层
为光信号在不同类型的光媒质上提供传输功能；进行光传输段开销处理以便确保光传输段适配信息的完整性；同时实现对光放大器或中继器的检测和控制功能等。

## Slide 78: OTN的分层结构
各层之间的关系
相邻层之间是客户／服务者关系

## Slide 79: 2.5 光传送网
二、OTN的标准化研究
国际电信联盟ITU-T从1997年开始考虑OTN的标准化问题，形成一系列框架性标准，包括G.871～G.875，G.798，G.709，G.664，G.671，G661，G.662，G.663和G.959.1。
三、OTN的帧结构
1．数字封包
ITU-T G.709中定义了OTN的NNI接口、帧结构、开销字节、复用以及净负荷的映射方式。
OCh层采用数据封包(Digital Wrapper)技术将每个波长包装成一个数字信封, 由三部分组成。

## Slide 80
光通道的数字封包
SDH/SONet
ATM
FDDI
IP
PDH
SDL
千兆以太网
OCh 净负荷
OCh
Overhead
FEC
2.5光传送网
(1) 开销部分(Overhead)：位于信封头部，装载开销字节。
(2) FEC部分：位于信封尾部，装载前向差错校正码FEC(Forward Error Correction) ，FEC有校正错误的能力。
(3) 净负荷部分：位于信封头部和尾部之间，承载现有的各种网络协议数据包。

## Slide 81
2．帧结构
OTN中的帧被称为光通道传送单元(OTU：Optical Channel Transport Unit)。
在G.709中，定义了三种不同速率的OTU-k(k=1，2，3)帧结构，速率依次为2.5 Gb/s、10 Gb/s、40 Gb/s。
OPU
客户层信号
(SDH、IP、ATM 等)
OPU 净负荷
OPU-OH
OPU 净负荷
OPU-OH
FEC
ODU-OH
OTU
-
OH
FAS
OTU
OTN ITU-T G.709客户信号的映射
在OTN中客户层信号的传送经历如下过程：
(1) 客户信号加上OPU-OH形成OPU(Optical Channel Payload Unit)。
OPU加上ODU-OH后形成ODU(Optical Channel Data Unit)。
(3) FAS(Frame Alignment Signal)、OTU-OH、FEC加入ODU形成OTU。

## Slide 82
3．OTN的时分复用
OTN的时分复用采用异步映射方式。
规则如下：四个ODU1复用成一个ODU2，四个ODU2复用成一个ODU3，即16个ODU1复用成一个ODU3。
2.5 光传送网
ODU1
Alignment
ODU1-OH
OPU1-
OH
客户层信号
Alignment
ODU1-OH
OPU1-
OH
客户层信号
OPU2-OH
ODU2-OH
ODU2
Alignment
ODU1-OH
OPU1-
OH
客户层信号
OPU2-OH
ODU2-OH
OTU2
Alignment
OTU2
-OH
OTU2
FEC
×4

## Slide 83: 2.5 光传送网
四、OTN的结构
1．光分插复用器(OADM)
OADM主要在光域实现传统SDH中的SADM在时域中实现的功能，包括从传输设备中有选择地下路(Drop)去往本地的光信号，同时上路(Add)本地用户发往其他用户的光信号。
2．光交叉连接器(OXC)
OXC的主要功能与传统SDH中的SDXC在时域中实现的功能类似，不同点在于OXC在光域上直接实现了光信号的交叉连接，路由选择，网络恢复等功能，无需进行光/电/光转换和电处理。
3. 典型的OTN拓扑结

## Slide 85: 思考、复习题
1、SDH的帧结构由哪几部分组成，各起什么作用？
2、目前使用的SDH信号的速率等级是如何规定的？
3、构成SDH/SONet传送网的主要网元设备有哪些，它们在网络中的作用是什么?
4、简述光传送网的分层结构，为什么要引入一个光通道层，它在OTN中起什么作用？

## Slide 86
EIA-232/V.24 的信号定义
(1) 保护地
(2) 发送数据
(3) 接收数据
(4) 请求发送
(5) 允许发送
(6) DCE 就绪
(7) 信号地
(8) 载波检测
(20) DTE 就绪
(22) 振铃指示
DTE
DCE
计算机
或
终端
调制解调器