## Slide 1
新1章、无线局域网WLAN
1.2 802.11标准和体系结构
1.3 WLAN几种标准比较
1.1 WLAN概述
1.4 WLAN组网及应用
1.1 无线网络的发展

## Slide 2
第1章：重点与难点
重点理解和掌握：
1、802.11标准体系结构
2、CSMA/CA和退避算法
3、无线局域网主要功能和性能
4、无线局域网典型应用
主要了解：
1、WLAN发展背景和目前标准
2、802.11标准三种物理层规范

## Slide 3
1.1 无线网络和WLAN概述
移动、轻便、灵活和可靠的通信和计算环境是人类网络追求高境界！无线和移动性网络。
概念：无线链路、无线设备、基站、覆盖范围、移动网络、移动性
B
D
基站/AP
无线链路
有限移动性
移动性
覆盖区

## Slide 4
移动网络通常建设大量无线蜂窝基站（或AP，通常固定的）进行的无线覆盖，移动用户在覆盖区通过无线方式接入网络（网络边缘、接入网，非核心网）。
无线通信技术经历：无线电报、点对点对讲、卫星通信、GSM \ 2G、蓝牙、WLAN 、3G/4G……
WIFI (Wireless Fidelity)随处看见.
WLAN以及其它无线接入方式和有线LAN（光纤LAN、双绞线LAN），共同组成互补覆盖的以太网络新形式。
WLAN、3G、4G移动通信网，构成快速发展的移动互联网的基础。
WIFI和WLAN差别？
无固定基站无线网络：自组织网络ad hoc network。

## Slide 5
WIFI就是一种无线联网的技术，又称WIFI/wifi/Wi-Fi无线保真，是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性，由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)持有（早期是无线局域网标准化组织WECA，2002年10月，改名为Wi-Fi Alliance）
无线网络是IEEE定义的无线网技术，在1999年IEEE官方定义802.11标准的时候，2010年选择并认定了CSIRO发明作为无线网技术标准。
无线网络技术由澳洲政府的研究机构CSIRO在90年代发明并于1996年在美国成功申请了无线网技术专利。（US Patent Number 5,487,069）发明人是悉尼大学工程系毕业生Dr John O'Sullivan领导的研究小组 。
事实上WIFI就是WLANA（无线局域网联盟）的一个商标，仅保障使用该商标商品间合作，表示产品通过Wi-Fi联盟互操作性测试的认证标志，现在逐渐成为WLAN代名词。
Notes: 选择并认定了CSIRO发明的无线网技术是世界上最好的无线网技术，因此CSIRO的无线网技术标准，就成为了2010年Wi-Fi的核心技术标准。
IEEE曾请求澳洲政府放弃其无线网络专利，让世界免费使用Wi-Fi技术，但遭到拒绝。无线网络被澳洲媒体誉为澳洲有史以来最重要的科技发明，其发明人John O'Sullivan被澳洲媒体称为”Wi-Fi之父“并获得了澳洲的国家最高科学奖和全世界的众多赞誉，其中包括欧盟机构，欧洲专利局，European Patent Office（EPO）颁发的European Inventor Award 2012，即2012年欧洲发明者大奖。
WIFI 主要采用802.11b协议，因此人们逐渐习惯用WIFI来称呼802.11b协议。
WiFi的覆盖范围约合90米，WLAN最大（加天线）可以到5KM。

## Slide 6
1990年（早期无线LAN），900M频点，1-2M带宽。
WLAN主流厂商组成无线以太网兼容联盟（WECA）推动802.11标准的产品的兼容和互操作性（WIFI商标）。
目前技术有11M（802.11b) 、14M（802.11a ,802.11g)速率成熟产品WLAN，还有108M (1-UP标准)等更高速率技术产品阶。
1997年IEEE开始制订802.11标准，1999产品面世。
1998年1月，爱立信、诺基亚、东芝、IBM和英特尔公司推出蓝牙技术，IEEE802.11标准。

## Slide 7
200Mbps
14Mbps
1-11Mbps
4Mbps
384kbps
16kbps
801.11n
801.11a g
801.11b
UMTS/WCDMA-HSDPA,CDMA2000-1xEVDO
1Mbps
801.11.1
增强3G
UMTS/WCDMA,CDMA2000
3G
IS-91WCDMA, GSM
2G
速率
传输距离
室外0.2-4km
801.11a、g点对点
WiFi
WIMAX
蓝牙
室内10-30m
室外10-200m
支持移动中通信
目前WLAN所包含的协议标准有：IEEE802.11b协议、IEEE802.11a协议、IEEE802.11g协议、IEEE802.11E 协议、IEEE802.11i协议、无线应用协议（WAP）。

## Slide 8
2、实现移动、流动场合的网络服务环境。
1、实现无处不在的网络（LAN）接入服务
3、实现布线困难、高成本、临时需要的网络环境
4、简化安装和配置问题，成本较低
5、WLAN是快速发展的LAN重要技术，2000年以后得到快速发展，（迅弛）WLAN的接入成为笔记本电脑标准配置。
WLAN发展的优势和目前问题：
6、WLAN主要问题：带宽（传输速率）无法和光纤环境相比， 存在安全性问题，传输覆盖范围也较为有限。

## Slide 9
WLAN的相关标准：
1、美国IEEE802.11标准序列（1997开始制定WLAN 系列标准
2、欧洲ETSI BRNA的HiperLAN标准序列（欧洲市场）
3、日本ARIB的多媒体移动接入通信MMAC标准序列
4、美国HomeRF组织的共享无线接入协议SWAP标准序列
5、中国2003制定WLAN国家标准， IEEE802.11为基础，考虑自身安全和工作频率。2004.6起执行
目前IEEE802.11标准序列的WLAN产品，由于和以太网的技术继承性，成为无线以太网的厂商和市场认可的国际标准。但安全性/敏感问题许多国家推出补充的国家安全标准技术。
无线局域网包括：无线以太网、蓝牙、HomeRF,但标准不同。

## Slide 10
1.2 802.11标准体系结构
目前WLAN的802.11标准包括：802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g 等
802.11标准层次结构：
1.2.1 802.11标准层次结构：
物理层
物理层
媒体访问
控制子层（MAC）
媒体访问
控制子层（MAC）
逻辑链路
控制子层（LLC）
其它高层
逻辑链路
控制子层（LLC）
其它高层
WLAN

## Slide 11
  802.11标准三种物理规范：红外线（IR，Infared） ，扩频（SS,Spread Spectrum）包括直接序列扩频DSSS和跳频扩频FHSS，窄带（NB,NarrowBand）直接射频调制RF.
1、物理层规范
  红外线LAN，基本传输速率1M，包括散射和直射，较少用。
  使用频段：建议自由频段ISM，900M，2.4G, 1.7G,我国也在开放自由频段2.4G~2.4831G使用。
2、MAC层规范
  支持两种媒体访问控制功能。
  MAC层媒体访问控制功能分为两个功能子层：分布协调功能（DCF）子层，点协调功能（PCF）子层。

## Slide 12
  DCF适用平等和突发的WLAN，即支持CSMA/CA（载波侦听多路访问/碰撞避免）无线媒体争用，是目前一般使用的方式。PCF支持无竞争业务，是一种协调各站访问的媒体访问机制。
IR
DCF（CSMA/CA）
竞争业务
SS
RF
PHY
MAC
PCF
无竞争业务
OFDM
802.11a
OFDM
802.11g
FHSS
802.11
HR/DSSSM
802.11b
DSSSM
802.11
多路访问机制和协议？

## Slide 13
多路访问协议：多个信号通过或访问媒介（铜线、光纤、磁盘或空气等）的协调方法和协议，宽泛讲有：信道划分（如TDM、CDMA、频分多址），轮流访问和随机访问（以太网）。

## Slide 14
  1.2.2 CSMA/CA和退避算法
  CSMA/CA和CSMA/CD差别，在空间中对碰撞检测是困难的，采用帧间隔（IFS，Interframe Space）延时算法进行避免碰撞。
  802.11规定，无线源站在发送完一帧以后，要停顿一个IFS，才能再发送。停顿 IFS间隔取决于不同类型（高优先的短，低优先长）
CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection载波侦听多路访问／冲突检测)协议解决了在Ethernet上的各个工作站如何在线缆上进行传输的问题，利用它检测和避免当两个或两个以上的网络设备需要进行数据传送时网络上的冲突。
CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance载波侦听多路访问／冲突避免)：带有冲突避免的载波监听多路访问，发送包的同时不能检测到信道上有无冲突，只能尽量“避免”

## Slide 15
  3、一旦检测信道空闲，继续检测一个IFS时间，如仍空闲，站点按照二进制指数退避算法计算并延时（ IFS整数倍），继续监测还是空，可发送帧。退避算法是避免几个站点同时发送数据产生碰撞。但数据发送前，先发请求RTS和得到确认CTS。
发第1帧
源站A
目的站B
其他站C
信道空闲
IFS
ACK
IFS
IFS
帧待发
遇媒体忙（推迟）
争用窗口
N*IFS等待发送
发1帧
  4、为了验证发送是否正确接收，在正确接收到发送帧后，接收站必须回复一个专门的应答帧ACK，以确认。
检测
检测
帧待发
检测
  CSMA/CA基本工作原理：
  1、待发送站点监测信道状况，如监测信道忙，继续监听信道状况，直至空闲；
  2、如空闲，继续监听一个IFS ，仍空闲进入待发送状态；

## Slide 16
  CSMA/CA是同区域多站点竞争发送机制，虽然退避算法大大减少碰撞概率，但还是可能存在同时发送，出现碰撞的可能，即碰撞仍不可避免。
  在WLAN空间媒体环境中如一边在发射信号，一边不间断检测有否有其它信号（碰撞）发生，实现的代价高而不现实；即出现碰撞后，由于无线域的碰撞形式远比有线复杂，所以WLAN 不采用CD方法。
  WLAN同区域中，允许在不碰撞（不干扰）情况下，多站同时工作（不同总线网）。
无线网络中存在隐蔽站与暴露站的问题

## Slide 17
帧控制
持续期
地址1
地址2
地址3
序号控制
地址4
有效载荷
CRC
2B
2B
6B
6B
6B
2B
6B
0-2312B
4B
协议版本
类型
子类
到AP
从AP
重试
功率管理
Rsvd
2b
2b
4b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
更多标识
更多数据
WEP
1b
  1.2.3 802.11帧结构和特点
  最大特点4个地址，除了地址1-2是传统源/目的地址（但和AP有关），地址3是AP接入路由器的MAC地址，完成BSS有线/无线转换；地址4是AP自组织模式中相互转发时使用（一般不常用）。
  序号控制：类似TCP序号，丢失重传时辨认。持续期：持续时间长度（包括：数据、请求RTS、确认CTS帧）。
  类型\子类：区分关联、RTS、CTS、ACK和数据帧；WEP：是否加密；重试：是否重传帧；（3种帧类型）

## Slide 18
  漫游功能
  发送站进入多AP访问接入点的覆盖区域，发送站自动选择信号条件最好的AP访问接入点；并在移动中，脱离当前访问点，重新连接切换到其它访问点。基本类同GSM的越区切换思想，但不能实现GSM大漫游功能
  2. 信道和关联
  服务标识符SSID(Service Set IDentifier服务集标识符)：区分各个不同AP，某区域AP覆盖存在时，显示和识别不同AP，并分配信道（共11个）。
什么是访问点？
1.2.4 802.11标准其他问题：
  关联：无线站点在WiFi丛林中，确定加入那个AP。一般AP通过周期发送信标帧（含SSID和MAC)，无线站点扫描后进行关联创建（认证接入方式）；也可以通过无线站点主动广播发送请求帧完成。

## Slide 19
  链路加密：连线等价保密WEP（Wired Equivalent Privacy)，提供RC4对称加密技术。IEEE802.11b采用40位长密钥。
  访问点接入认证SSID：每个访问点配置SSID，端站不知道SSID能否接入。也可采用IEEE802.1x接入认证标准。
  MAC地址过滤：访问点保存合法用户基于MAC地址访问控制表。
  4. 安全机制
  3. 信息帧重整
  在干扰情况下，帧错误接收（无 ACK）导致重发，为了提高发送可靠性，自适应重发机制把不断把长帧变成短帧发送，减少干扰概率。

## Slide 20
  产品比较：
  802.11b是2000年产品, DSSS技术，简单实用，目前最常用的技术；
  802.11a 2002年推出, 14M速率，但传输范围小；
  802.11g 2003年推出，主要改善802.11a问题。HiperLAN2采用802.11a同类技术，但性能更好，在欧洲更受推崇，在美国也有一定市场，并面向下一代移动通信宽带互联。
1.3 无线局域网的性能比较
802.11b 802.11a 802.11g HomeRF HiperLAN2
传输速率 11Mbps 14Mbps 14Mbps 10Mbps 14Mbps
传输距离Max 100M 80M 110M 10M 80M
应用范围 数据图象 数据图象视频 数据图象视频 家庭办公连网 LAN 4G

## Slide 21
  实际传输速率：
  由于媒体访问和物理层开销，有效信息传输率只有40%，如考虑干扰重传，实际效率更低；如802.11b实际有效信息传输率2M左右； 802.11b有：1/2/1.1/11M 4档，根据条件自动降低速率； 802.11a； 6/9/12/18/24/36/48/14M 8档。
  实际传输距离和安全：
  802.11a 14Mbps 实际只能在10M范围内；80M时，只有10Mbps。但802.11g相对较好。 实际最大距离只是保持连接、和最小速率的范围，而且受实际环境影响，有相当大变化。传输距离实际和发射功率/安全性平衡（不大于100毫瓦，实际发射功率约60~70毫瓦 ）

## Slide 22
  目前802.11标准使用2.4G/1G两个频段， 2.4G干扰大，频点少（3个频道），但传输距离稍大； 1G干扰小，频点多（10多个频道），传输距离略小。传输距离一般最大100M左右，除频点外也取决调制方式，OFDM稍大（最大110M）。
频点和兼容性
  不同频段、不同标准WLAN产品存在兼容性问题：如802.11b（2.4G)和802.11a(1G)不兼容，不同频段，不同调制解调方式
  为克服兼容性/距离问题推出的：802.11g（OFDM/DSSS 2.4G)和802.11b（2.4G)有较好兼容性。

## Slide 24
1.4 无线局域网组网和应用
对等方式：具有无线网卡的笔迹本或台式机所构成主机对等的局域网，网络不设置访问点，但可以相互定位并承诺是网络一部分。适用临时小范围、几台机组网。
1.4.1室内WLAN组网结构
B
A
C
D
BSS
覆盖范围

## Slide 25
访问方式(Infrastructure mode)：基于局域网和设置AP（Access Point 访问接入点）的无线局域网环境， AP是无线中央基站。此时范围内站点间连接可以直连（不通过AP），但非范围内站点通过AP连接。通常AP与有线局域网连接，是LAN接入延伸，是目前室内WLAN最常用的基本模式。
B
A
C
D
AP
覆盖范围
BSS
直接连接

## Slide 26
扩展服务集ESS（Extended Service Set)： 802.11定义由2或多个AP的BSS构成的WLAN系统。
WLAN中的站点可以是移动的，在一个ESS中移动站点可以从一个BSS漫游到另一BSS；一个ESS的移动站点可以漫游到另一ESS。
当一个BSS中固定站点和另一个BSS的站点通信时通过AP，就是ESS系统。
基本服务集BSS（Basic Service Set)： 802.11定义对一个对等网络或设置一个AP的无线局域网为BSS，BSS是WLAN的基本积木块。BSS覆盖的地理区域为基本服务区BSA（Basic Service Area)

## Slide 27
点对点方式：早期局域网的连接，选用DSSS直扩产品，11M带宽。解决受地理原理无法连接骨干或LAN。
圆区网方式：主干以太网和室外多个AP（100M、1000M）组网，覆盖圆区方式，此时BSS通常连接到有线LAN上。
1.4.2 室外WLAN组网
AP
AP
AP
分布式WLAN

## Slide 28
AP
AP
点对多点区域覆盖方式：
较大型区域多个站点与中心站点的连接方式，中心站需要多路复用的无线链路设备，形成覆盖较大区域的小型无线接入网（如无线城市某区域、乡村）。
AP
AP
光纤主干网

## Slide 29
1.4.3无线局域网安全
1.使用各种先进的身份认证措施，防止未经授权用户的接入
2.利用MAC阻止未经授权的接入
3.使用先进的加密技术，使得非法用户即使截取无线链路中的数据也无法破译基本的WEP加密。
4.利用对AP的合法性验证以及定期进行站点审查，防止非法AP的接入
5.利用ESSID、MAC限制防止未经授权的跨部门使用

## Slide 30
5.6 WiFi6技术

## Slide 31
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
WIFI的发展
IEEE802.11g
IEEE802.11n
IEEE802.11a
IEEE802.11b
IEEE802.11ac
IEEE802.11ax
2019年发布
2014年发布
1999年发布
2009年发布
2003年发布
1999年获批802.11b的修订标准

## Slide 32
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
同时与更多的设备通信
更高的速度
更低的延时
更大密度的设备部署
......
WiFi6技术特点：

## Slide 33
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
WiFi 6的最高速率可达9.6Gbps，也就是说理论传输速度达到了1.2GB/s的传输速度。
WiFi 6扩展了覆盖范围，未来也利于其从室内走向室外，这是为未来部署园区物联网、智慧城市等铺路。
多个终端可同时并行传输，不必排队等待、相互竞争，从而提升效率和降低时延，更好地支持家庭的门铃、冰箱、灯泡等多种设备的无线接入。
WiFi6比较WiFi5

## Slide 34
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
wifi6采用的新技术
更高阶的调制方式（1024-QAM）最大连接速率9.6 Gbps左右
BSS Coloring
更好的节电管理技术TWT
支持多用户传输技术MU-MIMO和OFDMA
WIFI6技术
更多的子载波数量
......
多用户多进多出
正交频分多址
（Target Wakeup Time)目标唤醒时间
Notes: WIFI5的MU-MIMO（多用户输入输出技术）允许路由器一次与四个设备通信，而且只支持下行MU-MIMO，WIFI6将允许路由器一次与多达8个设备同时通信，且同时支持上下行MU-MIMO。

## Slide 35
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
当WiFi6遇到5G
WiFi6
5G

## Slide 36
思考题：
1、无线局域网使用的访问方法是什么，CSMA/CA和 CSMA/CD异同 。
2、由于802.11中WLAN的物理层标准构造。
3、BSS与ESS的基本区别？
4、无线网络思考的基本要素，怎样理解移动性。
5、讨论WLAN中三种类型的移动。
6、什么是WLAN接入的关联？
7、为什么无线以太网802.11帧结构的地址和有线不同。
8、什么是多路访问机制，常见方式有哪些？