## Slide 1: 互联网原理与应用
计算机学院
沈映珊副教授

## Slide 2
你所认识互联网？
互联网怎样发展而来的呢？又往何处去？
网络技术主要内容？
互联网核心技术体系
附属的网络概念和技术？
因特网有哪些主要应用？
互联网上怎样构作应用的？
……

## Slide 3
计算机网络课程基本是LAN、互联网实现原理、设备和工程技术讨论；并涉及数据通信基础，广域通信网；涉及网络安全和管理；网络应用。不同教材有不同内容编排和侧重。
课程内容、衔接与相关问题

## Slide 4
数据通信、局域网LAN
互联网、现代网络技术
网络存储与计算、NGN与IPV6
网络科学与工程的主要内容体系
网络体系结构和技术
互联网应用
P2P/云计算
Web开发技术/开发平台
电子商务、电子政务系统、娱乐
综合布线
网络规划与设计
组网和配置、网络性能与测试
网络协同计算和应用
网络安全和管理
网络构建
（系统集成）
防火墙、PKI认证
安全评估、防病毒
运行支撑管理
业务支撑管理
信息的传递要依靠网络，因此实现信息化离不开完善的网络。网络已成为信息社会的命脉和重要基础。
网络包含了技术、应用、工程和管理四大部分内容

## Slide 5
本课程与相关课程衔接
IP路由协议
各种应用层协议
HTTP, FTP,
SMTP, DNS，
WWW 等
TCP
网际层
运输层
UDP
应用层
TCP/IP基本内容，LAN/WAN衔接，在计算机网络中已介绍。
本课程重点讲授互联网重要协议，包括基础协议和应用层协议，实际是互联网技术内容的深入。
ICMP
IGMP
ARP
RARP
ARP
LAN、WAN
网络接口层
数据链路
/物理层
NAT
BOOTP/DHCP
后续还有：网络开发课程---J2EE技术与应用、WebService概论、Web开发技术，网络管理，网络系统集成等课程。

## Slide 6
主要内容讲授内容
互联网概述—背景、概念、结构、服务和发展
互联网基础协议体系—IP/TCP编制、基本原理、ARP/RARP/ICMP/IGMP，网络地址转换NAT，网络配置初试化BOOTP/DHCP，路由选择协议（基本选路、RIP、OSPF、BGP协议）。SIP、多媒体RTP协议
互联网应用基础—C/S模式和应用程序接口API
互联网传统应用—基础应用TELNET、FTP、DNS，常用应用协议—Email（SMTP）、WWW（HTTP）; IP多媒体系统和IP电话系统
互联网管理SNMP
互联网应用开发
课程共/52学时
第1部分 1次课/3学时
第2部分 3次课/ 9学时
第3部分 2次课/ 6学时
第4部分5次课/ 15学时
第5、6部分 2次课/ 6学时
实验 3次课/ 10学时
习题和复习 1次课/ 3学时
总课时：52学时
自顶向下

## Slide 7
关于本课程的授课方式与考试：
平时30%（提问、作业、实验）+期终考试70%
本课程的说明
主要参考本课程教材谢希仁《计算机网络》第5版的有关内容。
本课程强调互联网原理和概念，并不涉及网络编程技术和技巧。
范冰冰:
本科内容主要仍然是基本概念的接受，受选修课时的限制，更是希望大家了解/理解概念与技术思想，而不是深入技术细节，也不能完成技术专家培训。
本课程是讲授为主，辅助实验和讨论形式，选修课评分的主要依据平时的讨论提问成绩和最终考试结合。
关于本课程的内容体系和讲授顺序安排，并不完全按照教材顺序。
Douglas E. Comer 林生、范冰冰译《计算机网络与互联网》第五版。

## Slide 8
课程平台与资源
学校砺儒云，包括所有教学资源、课堂笔记、作业、平时测试题、扩展资料、随堂教学视频等。

## Slide 9
第1章 互联网技术与应用概述
1.1 互联网发展背景
1.2 互联网设计思想与特点
1.3 互联网基础协议体系结构
1.4 互联网应用
1.5 互联网最新趋势
教材1章，参考1、2、32章

## Slide 10
语言和语言交互
人类社会关系的形成，人类生活、打猎、种植中……创造了语言，猿---原始社会。语言交互是人类最早、最基础、直接有效的交互方式，但信息量受限，范围小，对复杂事情难于描述清楚。
文字和文字交互。
文字、印刷技术出现，文字信息的传播交互和共享，大大促进了社会进步发展。原始社会---文明社会
1.1 互联网发展概述
1.1.1信息交互与社会发展

## Slide 11
传统文字信息交互依赖书店（图书馆）、邮政、报刊发行网络。文字具有信息量大，能够系统地记载和传承知识，便于传递、学习与共享。但实时性差，难于和自动处理结合。
学校教育的信息交互方法？
基本仍是基于语言和文字交流过程，辅助形象的展示方式。

## Slide 12
现代社会的信息交互
因特网对社会带来的最深刻变化是什么？

## Slide 13
信息交互形式：话音、文字、图像、动画、视频、数据。网络中传递的统称数据？无非是展现的形式不同。全世界数据总量以每两年翻一番的速度递增 。
新的信息交互方式，改变组织形态、商业模式和成本结构！工业社会-----信息社会！转折与创新还进行中！
信息交互的对象：人、设备与系统，更广泛是解决生产、服务的协同处理需求。
信息交互方式、信息交互安全与有效性……
现代信息交互和应用的基础？
计算机网络！

## Slide 14
1.1.2 传统网络技术
通信是现代社会三大基础结构之一（能源、交通和通信）。
传统电信网络主要是电报传真网、电话交换网PSTN、数字数据网DDN、分组交换公用数据网PSPDN，以及后来的帧中继网FRN、ATM网、 Ethernet、移动通信网等。
网络是实现信息（语音、文本、数据或集合）交互（通信）的网元设备和协议集合。
传统电信网络主要为特定的用户需求设计，实现多业务综合承载应用很困难，经历电路交换到分组交换发展。

## Slide 15
1.1.3 网络科学与技术五个关键方面
1、数据通信Data Communication。通过物理介质实现信息传送的低层机制和技术。(计算机网络、通信网基础）
2、分组交换和联网技术。满足不同速率、距离和成本等需要分组交换技术（分组长度、寻址方式）。(计算机网络、通信网基础）
3、TCP/IP联网技术。异构网络（不同分组交换技术）互连方法，容纳新网络；强大生命力。 (计算机网络、本课程）
5、附加的网络概念和技术。涉及管理、安全、服务质量等。 (本课程、后续课程）
4、网络应用和网络编程。网络上实现具体服务的应用系统，软件交互、网络有效结合和简单化开发方法。(本课程、后续课程）

## Slide 16
1.1.4计算机网络和网络互连
70年代开始，联网技术—计算机网络，核心内容：LAN、网络互连；LAN研究解决小区域计算机互连和信息共享的体系，目前主要是Ethernet：共享介质以太网、交换以太网；Ethernet并随着光收发技术发展，向区域网、城域网发展。
不同目的（速率、距离和成本等） /时间、厂商的各种网络技术，1973 Vinton Cerf/Robert Kahn指出：实际上不可能存在单一分组网络技术能满足所有需求，特别是极低成本小容量家庭/办公网络需要，建议停止单一最佳解决方案寻找。

## Slide 17
解决统一网络的出路：把多种异构网络互联成一个有机整体的方法，形成全局服务。
计算机广域互连，一种跨越不同底层网络技术、操作系统的广泛互连技术，以及在之上实现信息交互和业务应用，即互联网（TCP/IP）技术。
互联网原理和应用，在前面课程了解IP编址、IP协议、TCP协议基础上，进一步了解TCP/IP协议体系和工作原理，以及因特网应用系统和编程方法。

## Slide 18
互联网internet：通过路由器连接的一组网络，使网中的任何计算机之间可以通信，目前主要运用TCP/IP协议。它可能是任何组织的网络，如Cernet、Jxnet……
1.1.4 internet、Internet和MobileInternet
因特网Internet：运用TCP/IP协议，接受因特网组织统一管理（InterNIC 地址、域名）、全球开放的互联网，前身ARPANET。它是一个特定组织的网络，全球计算机互连和应用互联的基础设施。
内联网Intranet：运用TCP/IP技术，企业、学校等单位内部互连的网络。
移动互联网MobileIntranet：通过智能移动终端，采用移动无线通信获取业务和服务体系，包含移动通信、终端、平台和应用等 。

## Slide 19
1.2.1 互联网要解决的核心问题
1、网络通信必须解决寻址问题，在网络设备和计算机间的统一虚拟编址和实现准确的传送定位。
1.2 互联网技术思想与特点
2、解决网络可靠性（出错控制）和可管理性问题，网络通信必须解决可靠问题。计算机通信是计算机运行程序之间的通信，所以应当由谁负责可靠交付？因特网和传统电信网的思路不同。
地址转换问题：互联网采用物理链路2层之上独立的第3层地址编制，实际寻址过程需要2、3层地址转换，如ARP、RARP协议。

## Slide 20
3、怎样解决网络通信交互和实际应用的结合、网络应用编程、开放性问题。在TCP/IP核心之上开发和建立一系列的实际应用，而且希望使网络技术和计算机技术一体化，方便应用开发推广。
因特网以IP 协议、动态选路协议来提供计算机间的尽力分组传输，网络简单、灵活性好、价格便宜。但没有传统网络严格的呼叫控制和可靠管理功能，只通过简单差错告知协议ICMP、简单网管协议SNMP；
因特网通过增加 TCP 协议，建立计算机进程间的连接，实现计算机程序之间的相对可靠通信。

## Slide 21
4、解决网络的安全性、服务质量QoS等问题，互联网初始设计基本没有考虑以上问题，所以，存在结构性问题，以后不断通过技术补充来完善。
互联网开放环境安全成为互联网技术重要分支，NAT、防火墙、入侵检测、 VPN/IPSEC、加密/认证、SSL/TSL、PKI/CA、漏洞扫描和安全评估、网络攻击和防御……
互联网服务质量QoS是不断发展的领域，由于IP的特性，目前互联网QoS本质上CoS，通过区分服务DiffServ、资源预留协议RSVP等适当解决。
互联网通过网络API设计，视网络为可标准调用的计算机外部资源，大大简化了程序员对低层网络通信要求。互联网通过C/S，B/S模式简化呼叫控制。互联网相比电信网促进了网络应用的蓬勃发展。

## Slide 22
1.2.2 网络基本交换方式
怎样解决网络中所有终端间的传递信息可达性？直接拉线（独享）----公共交换体系（共享）。

## Slide 23
虚电路、交换电路
PSTN电路交换网采用的方式，由信令系统完成连接、预留资源、建立电路，然后通信，拆除电路 。可实现高质量管理和对称业务；但信令系统建立电路（每一次呼叫，根据路由长短几十MS—几S）和维护连接状态信息，虚电路对大量突发、非对称小数据量的应用（如网页浏览几十K数据量）是低效率、高代价的。
建立连接
预留资源
电路交换方式(实电路---虚电路）

## Slide 24
分组路由/交换？
60年代，数据通信出现了一个革命性的新概念：分组交换通信把数据划分成许多小的数据块（分组），每个分组中包含接收方的地址。网络的每个交换设备都保留有分组如何抵达所有可能目的地的信息。
分组存储
转发？
分组交换方式（独享---共享）
分组通信好处？终端间通信不再有电路，分组交换利用效率远远高于传统电路通信网，且可以支持应用非常广泛，通信费用也比传统网络低得多。

## Slide 25
1.2.3 面向连接的/无连接的—流模式和报文模式
终端间传递信息之前是否需要处理？怎样处理？

## Slide 26
面向连接的流模式传输
通常电信网（无论是FR、ATM分组和移动2G/3G）的都采用面向连接的传输交换方式。连接是对等实体为进行通信而进行的一种结合（打招呼，预处理），面向连接的流传输方式：是交互信息流都某连接下进行；但可以是预留资源虚电路（如 FR、ATM），也可以不预留方法（如TCP） 。
面向连接
什么是连接？对等实体为进行通信而进行的一种结合。
面向连接要素：连接建立、数据通信和连接释放三阶段。
连接要素
建立连接
预留资源
建立连接
不预留资源
什么是连接？

## Slide 27
分组从 A 传送到 B 的过程
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
路由器
路由器
路由器
路由器
路由器
路由器
A
B
查找路由表
目 的 地 下一跳路由器
查找路由表
目 的 地 下一跳路由器
查找路由表
目 的 地 下一跳路由器
无连接的报文传输(尽力传输）
在发送端把要发送的报文分隔为较短的数据块
每个块增加带有控制信息的首部构成分组（包）
因特网中这样一个分组称为IP数据报，也称IP包。
通过存储转发，hop by hop尽力逐跳把各分组发送到接收端
接收端剥去首部，抽出数据部分，还原成报文
数据报
逐跳尽力传输
什么是无连接？

## Slide 28
互联网IP技术采用面向无连接的尽力传送方式（报文模式），特点：简单、低成本。
但同时IP包不能解决丢报、重复或失序。技术的可靠性、安全性、业务质量保证等方面性能不高，所以使用一种折中的TCP流模式传输。尽管目前主要优点使人们容忍其缺陷，但也是NGI、NGN发展动力。
只通过简单、灵活的寻址和选路功能，不需信令系统；即发送数据不需要预先和接收建立连接（不预定资源），动态分配资源和发送，使用报文方式的传送信息适合突发性消息发送，

## Slide 29
1.2.4 互联网核心协议 TCP/IP
因特网


应用
程序
TCP 协议完成分组端对端传输？
并保证应用程序之间的可靠通信
应用
程序
IP 协议完成分组在因特网的点对点传输？只能尽力传输，但不保证可靠交付。
什么是点对点传输？什么是端到端传输？
什么是协议：控制两个对等实体进行通信的规则集合。

## Slide 30
IP数据包怎样通过不同的网络？
在某个IP数据报进入网络传递以前，路由器把IP数据报作为完整的帧数据重新封装到一个帧中，这个帧格式符合某个物理网络传送的硬件要求。
终点
起点
路由器
帧中继
ATM
以太网
什么是身份标识ID和通信地址？为什么不能用身份证号码作地址邮件通信？
包裹
马车
火车
汽车
（原始标签）
包裹目的地
投递

## Slide 31
1.3.1 网络协议分层
复杂性：一个公司（产品）越来越无法完成一个系统所有的事情。
开放互连： 原有技术通常只有通信底层和独立的应用层，在不同基础上完成广泛互连，必须定义超越旧体系、新的工作层。
标准化：解决复杂性和互连不能依赖某些公司产品技术，建立既分工的、有统一协调的体系。
早期网络是不分层，为什么要进行分层处理？
早期计算机应用程序和网络基本两个独立的体系，计算机通信（串口、Moden、DDN、X.25) 独立编程完成数据传输，通过操作系统底层向应用呈现提供数据，交互灵活性很差、不标准，从而无法形成更广泛的网络应用。
1.3 互联网协议体系结构

## Slide 32
1.3.1 TCP/IP协议结构
网络接口层
IP (RIP OSFP BGP)
各种应用层协议
HTTP, FTP,
SMTP, DNS 等
TCP
网际层
运输层
UDP
应用层
TCP/IP是协议栈:不仅包含了网络互连IP、传输控制TCP等基本的协议，但更多是应用协议，而且仍在不断发展。
ICMP
IGMP
ARP
RARP
TCP/IP体系一般认为是四层结构，但本质上三层应用层、运输层和网络层；网络接口层具体内容不多。
物理层
NAT
BOOTP/DHCP

## Slide 33
1.3.4 TCP/IP协议分层与交互
用户进程
用户进程
用户进程
TCP
UDP
IP
ICMP
IGMP
介质
RARP
硬件接口
用户进程
应用层
运输层
网络层
链路层
ARP

## Slide 34
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
硬件地址
路由器 R2
HA2
IP1
IP2
局域网
局域网
局域网
IP1
HA1
HA5
HA4
HA3
HA6
HA2
IP6
IP 层上的互联网
IP2
IP4
IP3
IP5
R2
从 IP1 到 IP2
从 IP1 到 IP2
从 IP1 到 IP2
从 HA1 到 HA3
IP 数据报
硬件地址
从 HA4 到 HA5
从 HA6 到 HA2
MAC 帧
MAC 帧
MAC 帧
IP 地址
R1
TCP连接

## Slide 35
1.3.5 协议嵌套和分用
互联网通过一组相同的协议连接在一起网络。
某个具体协议（FTP、TCP、IP、Ethernet）， 只能在同一协议层对等工作。
每个协议都在处理数据分组（或帧）。发送端，每个下层协议分组对上层协议传来的内容进行封装；多层协议之间分组的封装形成分组嵌套。
相反，接收端每个下层协议对分组数据进行拆封后，根据协议要求传递给相应的上层协议，完成分用。

## Slide 36
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
物 理 传 输 媒 体
数 据 部 分
数 据 部 分
数 据 部 分
数 据 部 分
10100110100101 比 特 流 11 010111010
T2
计算机 1
FTP
…
…
AP2
AP1
应 用 程 序
IP
FTP
TCP
以太网
计算机 2
比特
帧
数据报
TCP包
FTP协议
尾部
用户进程，处理应用程序细节！
系统内核，处理通信细节！
TCP
FTP
头部
嵌套
分用

## Slide 37
目前互联网你最喜欢的应用是什么？
Email、QQ、搜索引擎、博客、游戏、网购、音乐、视频、OA、客户管理CRM、网络文学、论坛/BBS、网上银行、网上支付 ……
1.4 互联网应用
1.4.1互联网应用概述

## Slide 38
满足某种社会需求，建立在计算机网络上具有相应功能的应用软件（系统），互联网应用服务是在TCP/IP协议交互之上的应用服务。根本目的就是为了应用。
互联网春风催生了大量精妙的网络应用，到底有多少应用谁也说不清，APP有多少个?
什么网络应用（服务） ？
为什么是互联网、互连网?
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1670826894715260409&wfr=spider&for=pc
Notes: 2019年12月大约有400万个应用程序可以供用户使用。

## Slide 39
网络应用系统需要设计其个性化的应用协议，来规定数据格式表示，业务交互规则等；TCP/IP协议通常是基础协议和基础应用协议的总称。
网络软件会话约定：客户或服务器模式
应用协议：所交换报文的语法和语义
应用软件怎样调用TCP/IP通信
怎样选择开发平台和工具
发生差错时怎样处理
互联网应用考虑的关键因素？

## Slide 40
传统网络技术一直来是解决数据的通信问题，网络应用开发和网络通信如何一体化？ 怎样为软件人员（非网络、通信技术工程师）提供方便的开发方法？其答案是采用Socket API和发展的各种通信中间件工具。
1.4.2 互联网应用交互模式和应用开发
互联网应用存在的一个问题：网络上两台独立计算机上运行的一对应用软件如何协调一致？而不发生冲突？其答案就是称之为客户—服务器模式的交互模式。

## Slide 41
1.4.3 资源、信息共享到业务应用
最早互联网建立目的：计算资源共享（接入网络共享计算资源），然后开始演变到通信交互，提供通用通信交互方法。
早期因特网经典应用？
远程计算机访问Telnet、电子邮件Email、文件传送FTP、新闻组Newsgroup、论坛BBS、 Web网站等;
信息共享类网络应用系统从科学界到社会上得到了广泛认可，成为信息社会的重要标志，也开创了互联网时代；（社会以应用而不是技术认识互联网）

## Slide 42
流行的创新应用？
音乐、微信、搜索、视频、游戏、博客/微博、淘宝、网络阅读、网上订票、……
互联网业务应用系统
浏览器/Web技术的发展成熟和数据库结合，网络应用扩展到电子商务、电子政务的业务流程处理，以及社会活动各领域；目前绝大部分业务应用多是基于互联网的。

## Slide 43
物联网
云计算应用
多媒体
应用
E-mail ，FTP 信息交互
静态网页
信息发布
1.4.4 互联网应用发展
动态网页
信息发布
网上营销
电子商务/政务集成
综合业务应用
信息交互
互联网不仅是计算机互连技术，还是全球统一应用互联体系。
移动应用和服务

## Slide 44
互联网应用分类
2、商务应用：综合电商、垂直电商、企业电商、计算交易
网络应用分类从不同角度，可以很多种分类，如传统、时代和流行应用，以下划分希望反映互联网应用的概貌和主流应用。
1、互联网基础服务：新闻资讯、信息搜索、Email、信息聚合（分类信息、新媒体等）
3、社会服务：政府服务、教育人才、日常生活服务、企业管理与服务
4、社交和娱乐：即时交互、博客微博、社区交流、网络游戏、音乐影视

## Slide 45
1.5.1 更高速的网络
范冰冰:一方面，电信网络技术围绕IP承载进行改造，传统对称话音业务为基础的传输与交换技术向IP技术为基础的新电信框架快速转变；另一方面，LAN和YTW从企业网/科学网向公众运营网络转化，不断强化交换速率、QoS、安全性、可运营性和可管理性。其次，因特网不仅完成了全球的计算机网络的互连，更实现了统一应用的互联；IP事实上已成为未来网络统一的业务结构标准，PC成为统一桌面，由此引发了新一轮业务模式革命，Web Service分布式网络应用框架逐渐成为IP应用的主流。最后，
1.5 互联网发展热点
已形成开始基于智能光交换、更高速以太网、 IPV6基础核心网络；通过分层、分面和开放接口的方式，为业务提供商和网络运营商提供高速、可靠的，方便生成、部署和开放管理的新业务环境。
移动互联网（VS桌面互联网)是目前快速发展领域， 3G/4G/5G、WiFi、WiMax网络的移动网络环境；新的其他网络形式。

## Slide 46
移动互联网的应用服务
移动互联网：使用轻型、手持设备以无线方式接入互联网。服务特点：
46
Gaming
SMS
Mobile Web
  可随时随地利用碎片时间，个性化、私密化、娱乐化、互动性。
  获得用户身份识别、用户位置信息、用户在线状态信息、用户终端和应用偏好、用户消费行为统计数据。
  可定制终端、语音和数据服务、计费等，移动终端数多于PC，换代快。

## Slide 47
Text
Touch / Sound / Move
Graphical
1980s
1990s
2000s
移动终端功能的演进
00’
01’
02’
03’
04’
05’
06’
07’
08’
09’
10’
11’
12’16’ 20’
引入MP3
装上彩屏
带照像机
手写输入
录音功能
TV功能
内置游戏加速卡
3G和WiFi
触摸屏
嵌入传感器功能
加入PC功能
双核处理器、GPU、遥控器
四核处理器、手势输入、语音翻译、柔性屏幕、3D、画板、投影仪、健康监测仪、AR、VR
移动终端成为物联网节点！
加速度传感器、陀螺仪传感器、亮度传感器、地磁传感器
方向传感器、压力传感器、距离传感器、温度传感器、核辐射传感器
人机接口的演进
听和讲
看和写
触摸
感知和NFC
AI

## Slide 48
1.5.2 云计算
专业服务器井喷
数据中心和托管
因特网
安全服务器
管理服务器
应用服务器
认证服务器
数据库
服务器
视频服务器
文件服务器
专业服务器多样化
因特网
服务器托管市场
B/S 客户/服务器
因特网
出现分布服务器
Sina.com
scnu.edu.cn
不断膨胀的IT设施！

## Slide 49
支撑下一代IDC的宽带网络
防火墙
虚拟化存储
负载均衡
平台API
虚拟化网络
虚拟化服务器
云计算平台
数据中心即服务
弹性计算
弹性软件租用
弹性数据中心
云存储
灾备
DaaS API
平台即服务
数据库即服务
Cache即服务
PaaS营运支撑平台
软件即服务
49
SaaS－提供软件按需租用
PaaS－提供开发环境
IaaS--- 提供设备外包服务
IDC
云计算
云服务
？
数据库
80’年代
90’年代
00’年代
10’年代
20’年代
资源汇集和抽象
按需自助服务
快速弹性调配和释放
可计量的服务
广泛的网络接入特征
网络协同计算：C/S 、B/S、WebService、云计算

## Slide 50
1.5.3 网络安全和网络管理(网络空间安全）
IT系统管理成为新的热点，IT系统有网络、计算平台、存储系统、数据库、应用系统、安全系统等一体化组成，从单一系统设备管理，到面向服务质量的一体化管理成为新的需求；ITSM，ITIL。
网络安全在开放互连环境的黑客攻击中发展，从边界、被动、单层和单点，静态的基于规则网络安全机制/服务，逐步开始向主动、全面和联动，动态的基于行为、可信计算的网络安全转变。主动防御将原来分层的安全统一起来，形成完整闭合安全系统。云安全是新发展的方向。

## Slide 51
1.5.4 物联网
人联网，到物联网（Internet of Things ）。2009奥巴马正式提出物联网， “物联网”是在“互联网”的基础上，将其用户端延伸和扩展到任何物品与物品之间，进行信息交换、通信和处理服务。 更大、更广泛网络和应用。
物联网（早期传感网）：通过识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。

## Slide 52
物联网－从传送到感知和面向分析处理应用
-
信息获取
通信网络
信息处理
更透彻的感知
更全面的互通
更智能的决策
传感网等
互联网等
数据中心等
以标示为特征
以互联为特征
以智能分析决策为特征
设备域
网络域
应用域
应用中间件

## Slide 53
1.5.5 其它主要热点
自组织网络技术、设备和应用。
智能网和语义网。
互联网多媒体应用技术，实时传输协议RTP、会话控制和呼叫控制SDP、SIP、H.323。
联合一体化网络。
社交网络和应用。
……
移动互联网新业态：可穿戴设备等。

## Slide 54
课后作业
2. 简述互联网的报文模式和流模式。
本科内容主要仍然是基本概念的接受，受选修课时的限制，更是希望大家了解/理解概念与技术思想，而不是深入技术细节，也不能完成技术专家培训。
本课程是讲授为主，辅助实验和讨论形式，选修课评分的主要依据平时的讨论提问成绩和最终考试结合。
什么是协议，什么是算法？
3. 在20世纪60年代，为什么共享计算资源是最重要的？当万维网出现时，因特网应用发生了什么转变 ？
4. 什么是点对点通信，什么是端到端通信，在互联网中分别用什么协议完成。
5. 列举2个移动互联网时兴的应用。
Notes: https://www.bilibili.com/video/BV1nW411K7WW?p=1