## Slide 1
第3章、网络管理
3.2 简单网管协议SNMP
3.3 管理信息库MIB
3.1 网管系统概述
3.4 SNMP报文格式与传输

## Slide 2
第3章：重点与难点
重点理解和掌握：
1、网络管理的概念和功能分类
2、互联网SNMP协议的模型结构
3、SNMP协议的数据单元与基本操作
4、SNMP管理信息库概念
主要了解：
1、一般网络管理的组成结构
2、SNMP协议发展
3、SNMP协议的主要工作原理。
4、SNMP管理信息库的组成结构

## Slide 3
3.1 网络管理概述
3.1.1 为什么需要引入网络管理？
网络规模扩大和网络复杂性的增加，网络问题不能对应确定有效解决方法，如拥塞问题。
故障问题，设备故障和人为错误是不可避免的；硬件/协议可靠性设计、自动检纠错和重传机制与故障关系。
安全问题，不可信网络环境（攻击、窃取、病毒、破坏……）
网络满足多个用户群体的需求与计费，相对确定网络与变化的业务。
不同设备厂家的硬软件产品（异构性）管理问题。
新技术和服务的不断增加……

## Slide 4
配制管理（Configuration and operation）：网络管理首先能够对网络所有子系统进行各种初始化配置；
故障管理（Fault detection and crrection） ：网络的运行需要在监视、管理和控制之下，防止或降低软硬件故障所造成的危害；其措施包括潜在故障的预报、检测存在的故障、减低故障的危害以及修复网络。
安全管理（Security assurance and protection）：安全确信和防护，保护网络不会受到有意或无意的破坏，防止非授权用户对访问机密信息。以及安全等级管理、人员管理、操作规程和审计跟踪等 。
性能管理（Performance assessment and optimization）：诊断评估：检测问题和低效率情况，寻找网络利用率最大化途径；趋势评估：估计需要增加的容量，寻找网络性能满足未来需求的方法。
3.1.2 ITU标准网络管理功能模型：FCAPS
传统运营商中FCPS内容统称为运行支撑管理系统OSS。

## Slide 5
计费/运帐管理（Accounting and billing） ：对公共的运营网络还有服务费用的处理；
其他管理：
业务管理：满足用户业务的多样性、个性化和变化的需求，如套餐、时段费率等；
客户管理：提高服务满意度、挖掘客户需求；
工程管理、……
传统运营商中以上管理称为业务支撑管理系统BSS，合在一起称为BOSS系统。
PCAPS是ITU和OSI定义的网络管理的主要功能域。

## Slide 6
网络管理（简称网管）：包括了网络系统（广义）所有硬件设备、软件、业务和人力的使用、综合和协调，以实现对网络资源进行监视、测试、配置、分析和控制，并以合理代价满足网络的使用需求（实时性能、服务质量等）。
重要思想：对于网络面临的许多问题，一部分是设备与设计提供解决，相当部分的问题需要专门管理系统解决，传统网管是运营商的范畴。
但随着信息化发展，IT系统都面临网管问题，产生了专门的IT运维领域，和ITIL标准体系和方法。
网络管理定义：

## Slide 7
1、物理层测试工具：网卡、光和RF信号检测等设备
3.1.3 网络管理工具：
根据通常用途，网络管理工具（功能）可以分为12类，包括专用软硬件，独立或包含在网络管理系统中。
3、连通性工具：ping等软件
2、分组或协议分析工具：抓包和分析设备，如snifer、专用网络协议分析设备。
4、网络拓扑发现工具:自动发现网元和生成网络拓扑
6、事件监控：发现、记录和告警网络各种可能的事件，如故障、或人为行为等。
5、设备询问：访问和采集网元的各种信息

## Slide 8
7、性能分析工具：对网络主要性能指标，如CPU计算量、内存占用、包平均延时、丢包率等给出文字或图形化表达和统计分析。
8、流量分析工具：网络链路、端口或各种业务流量（P2P、VOIP……）的分析和显示。
9、配置工具：设置、改变网络元素的参数，如初始化、业务开通、管理目的配置
11、安全管理工具：安全策略、攻击监控、安全审计、认证和密码管理等，向专业化发展。
10、路由和流量工程：路由协议、转发表、QoS、网络负载均衡等专项监控和管理
12、网络规划和优化工具：规划和优化网络的整体性能、服务质量，如移动网络规划和优化。

## Slide 9
从管理设备获取数据的方式
1． 本地终端方式
本地终端方式是通过被管理设备的RS-232端口或Console端口与管理机相连，通过管理机上的终端程序（如Windows操作系统的“超级终端”）登录到被管理设备，对其进行监控、配置等操作。
2． 远程telnet命令方式
远程telnet命令方式是在管理机上通过telnet程序远程登录到被管理设备，再对设备进行相关操作的一种方式。
3． 基于网络管理协议的方式
前面两种管理方式都无法实现对多台设备的同时管理。为了实现网络管理的目标，目前各类网络管理系统普遍采用基于网络管理协议的方式。

## Slide 10
一个网络管理系统从逻辑上可以认为是由以下四个部分组成：
· 管理进程（Manager）
· 管理协议（Management Protocol）
· 管理代理（Agent）
· 管理信息库（Management Information Base，MIB）

## Slide 11
2.SNMP基本概述
2.1 什么是SNMP
SNMP是英文"Simple Network Management Protocol"的缩写，中文意思是"简单网络管理协议"。
SNMP是一种简单网络管理协议，属于TCP/IP五层协议中的应用层协议，用于网络管理的协议。
SNMP主要用于网络设备的管理。
由于SNMP协议简单可靠 ，受到了众多厂商的欢迎，成为了目前最为广泛的网管协议。

## Slide 12
SNMP协议主要由两大部分构成：SNMP管理站和SNMP代理。SNMP管理站是一个中心节点，负责收集维护各个SNMP元素的信息，并对这些信息进行处理，最后反馈给网络管理员；而SNMP代理是运行在各个被管理的网络节点之上，负责统计该节点的各项信息，并且负责与SNMP管理站交互，接收并执行管理站的命令，上传各种本地的网络信息。
SNMP管理站和SNMP代理之间是松散耦合。他们之间的通信是通过UDP协议完成的。
一般情况下，SNMP管理站通过UDP协议向SNMP代理发送各种命令，当SNMP代理收到命令后，返回SNMP管理站需要的参数。
但是当SNMP代理检测到网络元素异常的时候，也可以主动向SNMP管理站发送消息，通告当前异常状况。

## Slide 13
2.2 SNMP的思想和工作方式
SNMP的基本思想：为不同种类的设备、不同厂家生产的设备、不同型号的设备，定义为一个统一的接口和协议，使得管理员可以是使用统一的外观面对这些需要管理的网络设备进行管理。
通过网络，管理员可以管理位于不同物理空间的设备，从而大大提高网络管理的效率，简化网络管理员的工作。
SNMP的工作方式：
管理员需要向设备获取数据，即SNMP提供了【读】操作；
管理员需要向设备执行设置操作，即SNMP提供了【写】操作；
设备需要在重要状况改变的时候，向管理员通报事件的发生，所以SNMP提供了【Trap】操作。

## Slide 14
3.SNMP的功能及典型应用
3.1 SNMP的功能
SNMP就是为了解决网络管理中的”问题”（设备类型多，提供服务多,地理分布分散网络管理复杂）而设计的，其目的是简化复杂的网络管理工作，使得网络管理实现标准化。
SNMP的工作方式:
网络管理员需要从设备中获取数据，一般有两种方式：
一是管理员向设备发出读数据的指令；
二是被管理设备定期向管理员（其实是管理机）发回需要的数据。

## Slide 15
SNMP的工作方式 注：Trap是被管理设备主动向NMS发送的不经请求的信息，用于报告一些紧急的重要事件。

## Slide 16
3.2 SNMP的典型应用
SNMP是为了实现对网络的管理而使用的一种通信协议，可以运行在TCP/IP协议栈上，对网络中支持SNMP的设备进行管理。

## Slide 17
SNMP为管理员提供了一个网络管理系统（Network Management System，NMS），NMS又称为管理站，负责网络管理命令的发出、数据存储及分析等操作。
被管理的设备上运行着一个SNMP代理（Agent），代理的作用是实现被管理设备与管理站之间的SNMP通信，即通过代理将被管理设备的状态信息发送给管理站，另一方面管理站发出的操作命令也需要由代理交付给被管理设备。
4.SNMP的实现方法、结构和组成
4.1 SNMP的实现方法和结构

## Slide 18
SNMP定义了3种角色：网络管理系统（NMS）、代理（
Agent）和代理服务器（Proxy）。
一次具体的管理操作：
首先管理站向代理申请MIB中定义的数据，当代理识别该申请后将被管理设备上的相关状态或参数等数据转换为MIB定义的数据格式，然后向管理站进行应答。

## Slide 19
代理服务器的应用实例
SNMP还包括两个重要的组成部分：管理信息库（MIB）和被管理的设备。
MIB的功能是定义设备上可以使用的管理信息；被管理设备是SNMP系统中的被管理对象，或被管理的网元。
代理服务器还为不同版本的SNMP实现数据转换工作。网络管理中代理服务器。

## Slide 20
SNMP的组成
4.2 SNMP的组成
虽然SNMP已经从1989年第1个版本SNMP v1发展到现在的SNMPv3，功能在不断加强和完善，但是SNMP的组成一直没有变化。
（1） SMI（Structure of Managerment Information，管理信息结构）：SMI定义了一个ASN.1的子集，规定SNMP使用哪些ASN.1符号与元素，以及如何使用这些ASN.1子集的符号和元素来描述SNMP。
（2） MIB（Management Information Base，管理信息库）：MIB使用SMI来定义设备和网络协议的数据。管理站和代理都使用相同格式的MIB以实现有效通信。
（3） 协议（SNMP）：SNMP协议定义了SNMP数据包的格式、封装方式以及数据的传输细节。

## Slide 21
5.SNMP系统
SNMP系统由MIB、SMI和SNMP一系列协议组和规范组成的，它们提供了一种从网络上的设备中收集网络管理信息的方法。SNMP也为设备向管理站报告事件提供了一种方法。
5.1 管理信息库(MIB)
管理信息库（MIB）是网络管理协议访问的管理对象数据库，它包括SNMP可以通过网络设备上的代理进行设置的变量。

## Slide 22
SNMP的管理信息库采用和域名系统（DNS）相似的树型结构，根在最上面，根没有名字。在这个树形结构里，SNMP协议消息通过遍历MIB树形目录中的节点（OID）来访问网络中的设备。
例如，ODI，1.3.6.1.2.1.1代表的对象是从命名为“1”的顶级节点开始，后续的下级节点“3”，再下一级是“6”，依此类推。

## Slide 23
管理信息库的对象命名举例
1.3.6.1
1.3.6.1.2.1
1.3.6.1.4.1
超过3000，cisco1.3.6.1.4.1.9
主机/Router
的操作系统
地址转换
ipInreceives接收IP报数目
1.3.6.1.2.1.4.3

## Slide 24
5.2 管理信息结构（SMI）
管理信息结构（SMI）用于定义存储在MIB中的管理信息的语法和语义，对MIB进行定义和构造。SMI确定了可用于MIB中的数据类型并说明对象在MIB内部的表示和命名。

## Slide 25
5.3 简单网络管理协议（SNMP）
SNMP为应用层协议，是TCP/IP协议族的一部分。它通过用户数据报协议(UDP)来操作。
SNMP的协议首先从管理站发出3类与管理应用有关的SNMP的消息GetRequest、GetNextRequest、SetRequest。3类消息都由代理用GetResponse消息应答，该消息被上交给管理应用进程。另外，代理可以发出Trap消息，向管理站报告有关MIB及管理资源的事件。

## Slide 26
6.1 SNMP的体系结构
SNMP采用集中式的管理方案，主要由管理站(Manager)、管理代理（Agent）、管理对象（Managed Object）以及描述管理对象状态的管理信息库（MIB）组成。
SNMP体系结构
6.SNMP协议

## Slide 27
6.2 SNMP的工作机制
SNMP的操作很简单，仅仅是对变量的修改和检查，共定义了以下5类管理操作：
·GetRequest：读对象操作，使管理进程向代理发起读的操作读取管理对象的值，以获取设备或网络的运行数据以及配置信息等。
·GetNextRequest：读取当前对象的下一个可读取的对象实例值。因为SNMP不支持一次读取一张表或表中的一行数据，为了解决这一问题便提供了GetNextRequest操作：首先对对象标识（OID）进行GetNextRequest操作，将收到下一个可读取对象的实例标识，接着对这个实例标识执行GetNextRequest，会得到再下一个实例标识，这样不断执行下去就可以读取完整的一张表。

## Slide 28
·SetRequest：管理进程更新代理中对象的值。在网络管理中，当需要对设备的一些参数、配置、状态等进行重新配置时，就需要用到SetRequest操作。SetRequest可以对MIB中权限为只写（wtite-only）和可读写（read-write）的对象进行操作。这样管理进程就可以使用SetRequest操作改变设备的配置。
· GetResponse：代理对GetRequest/GetNextRequest/SetRequest这3种操作的应答。
·Trap：代理向管理进程发送事件值。

## Slide 29
SNMP的5种报文操作方式
注意，在代理进程端使用了161端口接收get或set报文，而在管理进程端使用了162端口来接收trap报文。
另外，trap没有响应报文。

## Slide 30
6.3 SNMP的报文格式
SNMP定义了5种协议数据单元PDU（也就是SNMP报文），用于管理进程和代理进程之间的信息交换。可见一个SNMP报文共有三个部分组成：公共SNMP首部、get/set首部和变量绑定。

## Slide 31
6.4 SNMP共同体和安全控制
SNMP通过共同体（community）提供了基本的和有限的安全保护。
SNMP用共同体来定义一个代理（agent）和一组管理进程（manager）之间的认证、访问控制和代管的关系。
共同体是一个在被管理设备中定义的本地概念。被管理设备为每组可选的认证、访问控制和代理（代管）特性建立一个共同体。
每个共同体被赋予一个在被管理设备内部唯一的共同体名，该共同体名要提供给SNMP系统内的所有管理进程，以便它们在get和set操作中应用。

## Slide 32
6.5 轮询和中断
SNMP代理从被管设备中收集数据有三种方法：轮询、中断和面向自陷的轮询。
1． 轮询（polling-only）。管理进程通过向代理的MIB发出查询信号可以得到信息，这个过程就叫轮询（polling）。
2． 中断（interrupt-based）。与轮询方法相比，当有异常事件发生时，使用中断的方法可以立即通知网管系统，实时性很强。
3． 面向自陷的轮询（trap-directed polling） 。面向自陷的轮询是轮询和中断两种方式的结合，是目前执行网络管理最有效的方法。

## Slide 33
SNMPv3使用基于用户的安全模型（USM）实现安全性。具体来讲，USM定义了下面的目标：
· 通过数据完整性检查，保护数据在传输过程中没有被篡改或毁坏，传输顺序也没有被有意改变；
· 通过数据来源鉴别能够验证数据和发送源的一致性；
· 数据保密能够使数据在传输过程中不被窃听，也未发生泄露；
· 通过消息时序性限制，如果消息在一个指定的时间范围外产生，则拒绝接收。

## Slide 34
使用SNMP时的注意事项
· 加载SNMP服务补丁：安装SNMP服务的补丁，尽量将SNMP服务升级到v3版本。其中，硬件设备的服务补丁需要向制造商联系获得，而操作系统（如Linux、Windows 2000/2003等）可从网上直接下载安装。
· 保护SNMP共同体名称：许多设备缺省的SNMP共同体名称为“public”，很不安全的。管理人员需修改该缺省值，并增加字符串的复杂性。
· 在网络出口设备上过滤SNMP：目前，SNMP主要用于企业内部网络的管理，对于外部用户来说一般没有必要使用SNMP。

## Slide 35
SNMP之所以能成为流传最广、应用最多的一个网络管理协议，是因为它具有以下优点：
  （1）简单、易于实现。
  （2）获得了广泛的使用和支持。
  （3）具有很好的扩展性。
SNMP的缺点
  （1）由于SNMP是基于TCP/IP的一种网络管理协议，所以它不能超越TCP/IP的范畴，无法完成高层次的配置工作。另外，SNMP仍然是一种应急的做法。
  （2）像所有TCP/IP协议簇中的协议一样，SNMP对安全问题考虑甚少。
  （3）当SNMP刚刚面世时，还没有对管理程序间的通信提出任何需求。
为了弥补SNMP的这些不足之处，1993年，因特网的核心管理机构IAB（Internet Activities Board）对其作了相应的改进后，制定了SNMPv2。
总结：SNMP的优缺点

## Slide 36
单击此处添加文本具体内容
SNMP各版本的比较

## Slide 37
SNMP的发展历史
SNMP发展到现在，共推出了三个版本和两个扩展，具体如下：
· 1989年，SNMPv1发布。
· 1991年，针对SNMPv1的扩展RMON（Remote Monitoring，远程监视）发布。RMON扩展了SNMPv1的功能，主要加强了对局域网及设备的管理。
· 1995年，SNMPv2正式发布（SNMPv1的升级版在1993年提出），SNMPv2在SNMPv1的基础上增加了部分功能，并制定了在OSI网络中使用SNMP的具体方法。同年，RMON升级为RMON2。
· 1998年，SNMPv3发布，重点加强了SNMP的安全性，并为将来的发展设计了总体的架构。
SNMP的发展和现状

## Slide 38
SNMPv2的特点
简单化是SNMP标准取得成功的主要原因。正是因为SNMP的实现较为简单，所以在SNMPv1发布后得到了大量应用，也正是因为SNMPv1的广泛使用，SNMPv1存在的缺陷很快暴露了出来。
1． SNMPv1的主要缺陷
· 没有提供读取大块数据的有效机制，对大块数据进行存取的效率很低；
· 没有提供足够的安全机制，安全性很差。另外，对管理消息不能进行鉴别，也不能防止监听；
· 没有提供管理进程（manager）与管理进程之间的通信机制，只适合集中式管理，而不利于进行分布式管理；
· 只适用于监测网络设备，不适用于监测网络本身；
· 由于trap数据报采用面向非连接的UDP协议传输，而且没有应答。因为这种传输的不可靠性，很容易发生一些重要事件的报警被丢失的现象。

## Slide 39
2． SNMPv2的主要功能改进
· 提供了一次读取大块数据的能力（主要由新增加的GetBulkRequest操作来实现），效率大大提高；
· 增加了管理进程（manager）与管理进程之间的信息交换机制（主要由新增加的InformRequest操作来实现），从而支持分布式管理结构。由中间（intermediate）manager来分担主manager的任务，增加了远程站点的局部自主性；
· 可在多种网络协议上运行，如OSI、Appletalk和IPX等，适用多协议网络环境（但它的缺省网络协议仍是UDP）；
· SMI为被管理对象和MIB提供了更详尽的规范和文档；
· SNMPv2的MIB定义在MIB-Ⅱ基础上，并对MIB-Ⅱ进行了修改和扩充；
· 提供了安全管理规范。

## Slide 40
SNMPv3的特点
为了解决安全问题，SNMPv3通过对数据进行加密和鉴别加强了数据的安全性。
· 加密：加密的目的是保证数据不被窃取。SNMPv3使用了DES（Data Encryption Standard，数据加密标准）算法对SNMP消息进行加密处理，防止窃听。
· 鉴别：鉴别的目的是保证数据的完整性和发送者的正确性，防止别人伪造或篡改数据。SNMPv3用MD5（Message-Digest Algorithm 5，信息摘要算法）和SHA（Secure Hash Algorithm，SHA）技术验证管理对象的标识符，从而防止攻击者冒充管理节点的身份操作网络。

## Slide 41
单击此处添加文本具体内容
其他网络管理协议

## Slide 42
1.1 网络管理协议的发展
目前，已制定的几种标准的网络管理协议有：
（1） SNMP：简单网络管理协议（Simple Network Management Protocol），该协议也是应用最为广泛的网络管理协议。
（2） CMIP/CMIS：公共管理信息协议/公共管理信息服务（Common Management Information Protocol /Common Management Information Services），主要针对OSI结构制定的网络管理协议。
1. 网络管理协议及功能

## Slide 43
（3）CMOT（CMIP Over TCP）：在TCP/IP网络中实现CMIS服务的公共管理信息协议。
（4）LMMP：局域网个人管理协议（LAN Man Management Protoco1），该协议最早由3COM和IBM公司开发，试图为LAN环境提供一个网络管理方案。

## Slide 44
公共管理信息协议（CMIP）是在ISO制定的网络管理框架中提出的网络管理协议。是一个分布式的网络管理解决方案，应用在OSI环境下。
CMIP与SNMP一样，也是由被管代理、管理者、管理协议与管理信息库组成。在CMIP中，被管代理和管理者没有明确的区分，任何一个网络设备既可以是被管代理，也可以是管理者。
CMIP克服了SNMP的许多缺点，如在安全性方面，CMIP支持授权、访问控制、安全日志等机制，构成一个相对安全的系统，定义相当详细复杂。
其设计与SNMP有相似之处，如网管信息的传递也是通过协议数据单元来实现的，但CMIP定义了11种协议数据单元，而SNMP定义了5种，SNMPv2定义了7种。
一、公共管理信息协议

## Slide 45
CMIP可以用3种模型进行描述：
  组织模型用于描述管理任务如何分配；
  功能模型描述了各种网络管理功能及其相互关系；
  信息模型提供了描述被管对象和相关管理信息的准则。
CMIP管理模型

## Slide 46
CMIP模型定义的网络管理功能包括错误管理、配置管理、性能管理、安全管理和记账管理等。
  错误管理检测出现的问题并采取措施孤立它们。
  配置管理提供了现有处于活动状态的连接和设备的信息，它与错误管理密切相关，因为改变配置是孤立错误的基本方法。
  性能管理记录事件次数，如信息包、磁盘访问和对特定文件的访问次数等。
  安全管理向网络主管报告在什么地方、哪一个层次上出现了未经授权的访问企图等。
  记账管理用于给用户计费和开账单。
CMIP的网络管理功能

## Slide 47
CMIP由国际标准化组织提出的网络管理协议标准，其优点如下：
  每个变量不仅传递信息，而且还完成一定的网络管理任务，可以减少管理者的负担并减少网络负载，这在SNMP中是不可能的。
  具有完全安全性，提供验证、访问控制和安全日志等一整套安全管理方法。
CMIP在技术上比SNMP先进，最初被认为是替代SNMP的一个解决方案。但经过10年左右的推广，目前仍不如SNMP应用广泛。其原因如下：
  CMIP占用系统资源过多，大约是SNMP的10倍以上。
  由于CMIP的定义相当复杂（包括其结构和被管对象的定义），所以CMIP的实现有许多困难。
  其管理信息数据库过分复杂，难于实现。
CMIP的特点

## Slide 48
RMON技术（远程监控技术）
基于Web的网络管理技术
……等
二、网络管理新技术

## Slide 49
远程监控（RMON）的目的是使SNMP更为积极主动、更为有效地监控远程设备。
是通过一组MIB来实现的。
RMON MIB由一组统计数据、分析数据和诊断数据构成，利用许多供应商生产的标准工具都可以显示出这些数据，因而它具有独立于供应商的远程网络分析功能。
RMON分成9个主要的监控组，即统计量、历史、告警、主机、HostTopN（最高N台主机组）、真值表、过滤器、捕获数据包和事件。
RMON在监控元素的9个RMON组中传递信息，各个组通过提供不同的数据来满足网络监控的要求。
RMON技术

## Slide 50
所谓基于Web的管理就是可以通过Web浏览器对网络系统进行管理，是网络管理的发展方向之一。
基于Web的网络管理有两种实现方式，即代理方式和嵌入方式。
  在代理方式下，在一个网上工作站上运行Web服务器，该工作站称为代理，通过轮流的方式与网上设备通信，管理端的浏览器用户与代理通信。
  所谓嵌入方式，将Web功能嵌入网络设备本身，即每个设备成为一个功能相对简单的Web服务器，网管人员通过浏览器可以直接访问并管理该设备。
基于Web的网络管理技术

## Slide 51
第3章 作业
1、请简述互联网网络管理的模型结构和主要组成单元？
★ 2、怎样理解SNMP协议与MIB是独立的？为什么目前的网络设备基本使用SNMP，但大部分相互之间仍不能实现统一的网管。
3、网络管理中为什么要有MIB，SNMP的MIB变量构成特点。
4、SNMP使用什么协议传输，定义了哪些基本操作和PDU类型？。