## Slide 1: 第2章、互联网基础协议与技术
2.2 网络初始化
2.3 路由选择协议
2.1 网络地址转换(NAT)

## Slide 2
NAT(Network Address Translation)概述
网络地址转换NAT，是将IP 数据包包头中的IP 地址转换为另一个IP 地址。当IP 数据包通过路由器或者安全网关时，路由器或者安全网关会把IP 数据包的源IP 地址和/或者目的IP 地址进行转换。在实际应用中，NAT 主要用于私有(内部）网络与外部（公有、全局）网络的互通。
定义：
源NAT地址转换是内网用户要访问外网时，内网地址需要转换为公网地址，然后才可以访问互联网上的资源。
目的NAT地址转换是外网地址要访问内网服务器时，内网服务器地址映射为外网地址，外网用户通过访问该映射的外网地址就可以访问内网服务器，从而保护内部服务器的安全。
Notes: 用于IPv4枯竭；隐藏内部地址；
双向NAT ：在同一个数据流方向上，源地址IP和目的IP地址同时进行转换。
NAT 的配置分为： 源地址转换（Source） 、 目的地址转换（Destination） 及静态地址转换（Static） 三种类型。

## Slide 3
因特网全局地址和私有地址
地址块 描 述
10.0.0.0-10.255.255.255（或记10/8) A类私有地址块
169.254.0.0-169.254.255.255(或记169.254/16) B类私有地址块
172.16.0.0-172.31.255.255(或记172.16/12) 16个连续B类地址块
192.168.0.0-192.168.255.255(或记192.168/16) 256个连续C类地址块
为了防止可能的地址冲突（为什么可能存在？）， IETF规定了一批只能在专网内部使用的专门地址空间—私有地址；因特网路由器只对因特网全局地址进行路由，不对私有地址进行路由。
IETF根据RFC1918定义的私有地址
因特网公有IP地址和私有IP地址重复吗？

## Slide 4
路由器
NAT设备
PC1
PC2
PC3
Inside Network
Internet
2.1.2 网络地址转换基本原理
内网（企业网、校园网、政府网等）域使用私有地址空间，减少因特网地址占用；因特网（外网）使用因特网地址路由定位；在内外网边界上进行NAT转换。
因特网地址空间
私有地址空间
Server
213.18.2.4全局地址
172.38.1.5
192.168.0.3
Notes: 1．内部局部地址 在内部网上分配到一个主机的IP地址。这个地址可能不是一个有网络信息中心（NIC）或服务提供商所分配的合法IP地址。 2．内部全局地址 一个合法的IP地址（由NIC或服务供应商分配），对应到外部世界的一个或多个本地IP地址。 3．外部局部地址 出现在网络内的一个外部主机的IP地址，不一定是合法地址，它可以在内部网上从可路由的地址空间进行分配。 4．外部全局地址 由主机拥有者在外部网上分配给主机的IP地址，该地址可以从全局路由地址或网络空间进行分配

## Slide 5
网络地址转换举例（PC1内外通信）
方 向 IP报字段 原IP地址 新IP地址
出 源IP地址 192.168.0.3 172.38.1.5
入 目的IP地址 172.38.1.5 192.168.0.3
NAT转换
NAT转换
NAT通常不是独立设备，而是路由器、防火墙和交换机中的内嵌功能。
如果内部网络主要工作范围私有空间中（或只允许部分主机动态接入因特网），那么将较少使用因特网全局地址，通常相当部分的内网主机大部分时间在内部网中工作。

## Slide 6
访问控制列表
  访问列表是由ACCESS-LIST命令生成的，依据IP数据包报头以及它承载的上层协议数据包头的格式定义了一定的规则，可以表示允许或者是禁止具有某些特征(包头数据可以描述的）的数据包，地址转换按照这样的规则判定哪些包是被允许转换或者禁止转换，这样可以禁止一些内部的主机访问外部网络，提高一些网络的安全性问题。
NAT基本概念

## Slide 7
转换关联
  转换关联就是将一个地址池和一个访问列表关联起来，这种关联指定了“具有某些特征的IP报文”是使用“这样的地址池中的地址”，而另一些可能是使用另外一个地址池中的地址。在地址转换时，是根据这样的对应进行地址转换的：当一个内部网络的数据包文发往外部网络时，首先根据访问列表判定是否是允许的数据包，然后根据转换的关联找到与之相对应的地址池，就可以把源地址转换成这个地址池中的某一个地址，完成地址转换。
NAT基本概念

## Slide 8
内部服务器映射表
  内部服务器映射表是由NAT SERVER命令配置的，允许用户依照自己的需要提供内部服务。在转换时，根据用户的配置查找外部数据包的目的地址，如果是访问内部的服务器，则转换成相应的内部服务器的目的地址和端口，达到访问内部服务器的目的。还原时对源地址进行查找，判断是否是从内部服务器出去的报文，如果是，将源地址转换成相应的外部地址。
NAT基本概念

## Slide 9
在和外部因特网PC交互信息时，内部的局部（私有）地址必须通过NAT转换为因特网全局地址。在NAT中多个内部地址和外部因特网全局地址转换时，设备就自动动态形成一张NAT地址转换表，以此进行有效准确对应转换。
问题：当IP数据包中的地址进行转换后，是否还要进行校验码重新计算和修改？
问题1：NAT配置的一个全局地址，可否同时支持站内不同PC同时访问不同的因特网服务器？
问题2：NAT配置的一个全局地址，可否同时支持站内不同PC同时访问相同的因特网服务器？
要

## Slide 10
NAT在系统中的位置
NAT的基本工作原理

## Slide 11
透明的地址分配
  静态地址分配指一个特定的主机使用固定的地址访问外部的网络。
  动态地址分配是指NAT在一些地址中挑选一个地址，做为内部网络的主机访问外部网络的IP地址。
  无论是那种，地址的分配对用户来说是透明的。
NAT的基本工作原理

## Slide 12
NAT方式
NAT的基本工作原理

## Slide 13
NAT的基本工作方式：
  NAT－一对一的地址转换
  PAT－多对一的地址转换
  NPAT－多对多的地址转换
NAT的基本工作原理

## Slide 14
路由器
NAT设备
PC1
PC2
PC3
Inside Network
Internet
因特网地址空间
私有地址空间
S
202.23.30.112全局地址
172.38.1.5
192.168.0.3
A
B
PC1--NAT 172.38.1.5—A
PC2--NAT 172.38.1.5—B
S
192.168.0.5
NAT方式

## Slide 15
NAT方式
  在出方向上转换IP报文头中的源IP地址，而不对端口进行转换。
  在私有网络地址和外部网络地址之间建立一对一映射，实现比较简单
  只转换IP报文头中的IP地址，所以适用于所有IP报文转换
NAT的基本工作原理

## Slide 16
方 向 IP报字段 原IP地址 新IP地址
出 源IP地址 192.168.0.3 172.38.1.5
目的IP地址 198.133.219.2 不变
出 源IP地址 192.168.0.5 172.38.1.5
目的IP地址 202.23.30.112 不变
入 目的IP地址 172.38.1.5 192.168.0.3
源IP地址 198.133.219.2 不变
目的IP地址 172.38.1.5 192.168.0.5
源IP地址 202.23.30.112 不变
NAT转换
NAT转换
一个NAT配置的全局地址，可同时支持站内不同PC同时访问不同的因特网服务器，因为IP输入时，在NAT转换表中,可以通过不同源地址区分，定位目的内网目的地址。

## Slide 17
在和外部因特网PC交互信息时，内部的局部（私有）地址必须通过NAT转换为因特网全局地址。在NAT中多个内部地址和外部因特网全局地址转换时，设备自动形成一张NAT地址转换表，以此进行有效准确对应转换。
一般，内网轮流使用NAT地址池中的全局地址，当NAT地址池中的全局地址被用完时，主机对外部的因特网访问将必须等待。
通常NAT中全局地址数量M，一般远小于内部主机数。实际上统计计算得出，一个全局地址约对应4000个内部地址。为什么？如CERNET中地址和因特网地址，也可以限制部分地址访问因特网，从而大大节省因特网地址开销。

## Slide 18
如图，当PC1、PC2或更多内网计算机同时访问同一服务器时，会出现什么样情况？如果PC1多个进程同时访问同一服务器，又会出现什么样情况？
2.1.3 网络端口地址转换
路由器
NAT设备
PC1
PC2
PC3
Inside Network
Internet
因特网地址空间
Server
213.18.2.4全局地址
172.38.1.5
192.168.0.3
192.168.0.4

## Slide 19
方 向 IP报字段 原IP地址 新IP地址
出 源IP地址 192.168.0.3 172.38.1.5
目的IP地址 198.133.219.2 不变
出 源IP地址 192.168.0.5 172.38.1.5
目的IP地址 198.133.219.2 不变
入 目的IP地址 172.38.1.5 192.168.0.3
还是192.168.0.5？
源IP地址 198.133.219.2 不变
NAT转换
NAT转换
如访问源地址相同，当IP输入时，不能简单通过不同源地址区分，定位目的内网目的地址！

## Slide 20
PAT方式
  PAT（Port Address Translation）方式的地址转换利用了TCP/UDP协议的端口号，进行地址转换。
  PAT方式的地址转换是采用了“地址＋端口”的映射方式，因此可以使内部局域网的许多主机共享一个IP地址访问Internet。在私有网络地址和外部网络地址之间建立多对一映射。
  不同的内网地址，转换时采用相同的公网地址，并依靠不同的端口号来区分每一个内部网主机。
NAT的基本工作原理

## Slide 21
NPAT方式
  NPAT（Nat & Port Address Translation）方式的地址转换也是利用了TCP/UDP协议的端口号，进行地址转换。
  私有地址和全局地址之间建立了多对多的映射关系。
  NPAT方式也是采用“地址＋端口”的映射关系，因此可以使内部局域网的多个主机共享多个IP地址访问Internet。
NAT的基本工作原理

## Slide 22
从表中注意到：两个（或多个源主机）经NPAT转换的全局IP 地址172.38.1.5一样，但端口号更改了，（源端口地址临时生成，只有本地意义）；收到应答IP包可根据端口号，实现准确的内部主机地址的定位，提高地址利用。
利用端口地址NAT转换，也称为网络地址与端口转换（NPAT），以此来扩大地址转换效率，即增加因特网地址利用率，是NAT技术最流行使用的形式。
入
出
192.168.0.2:320
出
原私IP地址:端口号
方向
源IP地址:源端口
入
字段
源IP地址:源端口
目的IP地址:目的端口
目的IP地址:目的端口
新公IP地址:端口号
192.168.0.4:321
172.38.1.5：400
172.38.1.5：401
192.168.0.4：321
172.38.1.5：400
192.168.0.2：320
172.38.1.5：401

## Slide 23
外到内网服务器的访问，最简单方法直接配置外网IP地址，或建立外网IP地址与内网IP的静态映射记录项。
通过NAT的外部访问内网服务器
入
原公IP地址:端口号
方向
入
字段
目的IP地址:目的端口
目的IP地址:目的端口
新私IP地址:端口号
172.38.1.5
192.168.0.10
172.38.1.8
目的IP地址:目的端口
入
192.168.0.11
但这样并没有起到节省IP地址的作用，我们更希望在外网访问内部服务器时，高效利用外网IP地址的方法？

## Slide 24
当接受外部主机的请求时，NAT可根据已有的NPAT表，把全局地址翻译成不同内部地址，建立与多内部主机连接；此时172.38.1.5是虚拟主机，依据NPAT表，转发数据包到多内部服务器，实现服务器负载均衡；或实现不同服务器的访问。此时NAT地址映射表关系？
NAT的负载均衡器功能
入
原公IP地址:端口号
方向
入
字段
目的IP地址:目的端口
目的IP地址:目的端口
新私IP地址:端口号
192.168.0.11：xx
172.38.1.5：xx
192.168.0.10：xx
172.38.1.5 ：xx
目的IP地址:目的端口
192.168.0.5：yy
172.38.1.5 ：yy
入
外到内网服务器的访问，表的静态记录项，通过服务端口区分不同服务器的访问。

## Slide 25
路由器
NAT设备
WWW
PC2
PC3
Inside Network
Internet
因特网地址空间
私有地址空间
Server
213.18.2.4全局地址
172.38.1.5
192.168.0.10
192.168.0.11
对外公布的
服务器IP地址
WWW
EMAIL

## Slide 26
入
原公IP地址:端口号
方向
入
字段
目的IP地址:目的端口
目的IP地址:目的端口
新私IP地址:端口号
172.38.1.5：xx
??????：xx
如果是一般主机非固定的服务器，由于NPAT表中一般主机和NAT公有地址只是内到外访问时临时建立的，即NPAT表无法自动构建转换映射表，外部访问一般无法根据IP地址访问内网主机。
一种方法通过域名访问，即建立内网域名DNS（二级域名）和NAT联用机制，由DNS触发建立NAT表的一个记录项。这时NPAT动态建立对应表项，IP地址利用率更高。
外部通过NAT的访问内网NPAT表项动态建立
cs.scnu.edu.cn
172.38.1.5.xx
192.168.1.10：xx

## Slide 27
2.1.4 小型NAT设备和无线路由器
通常家庭或独立小型办公室，多台PC需要共享访问因特网时，不需要申请多个独立的DSL Modem，而只需要购置一个小型NAT设备，通常家庭无线路由器具有NAT功能。
无线路由器
PC1
PC2
PC3
私有地址
私有地址
有线
无线
因特网
DSL Modem

## Slide 28
2.1.5 NAT总结
优点：
◆大大节约使用因特网地址
◆解决相同IP地址的负载扩展（均衡）
◆消除重新编址：当网络环境发生变化时，使用NAT可以允许现有的地址方案继续存在
缺点：
◆增加了延迟，
◆降低了地址的可跟踪性（Traceability）:不能经过NAT使用ping和traceroute，不能确定某个数据流内部哪个IP地址发出；ICMP要进行额外的处理。
◆某些应用功能交互更加复杂或失效：如FTP、TCP连接，必须解决NAT穿越问题；某些要求特定的源端口和源地址的应用程序在NAT环境下将无法正常工作。

## Slide 29
作业：
1、说明为什么NAT使用能大大节省因特网地址。
2、说明NAT是否是网络协议？
★ 3、说明华师大校园网的地址分配和上因特网工作原理。
4、简述NAPT实现同一IP地址的负载均衡的原理。
打★作业原则上是选做题。

## Slide 30
内部服务器
  内部服务器是一种反相的地址转换。
  地址转换屏蔽了内部网络中的主机，而内部服务器可以提供外部网络访问内部网络的服务。可以配置WWW、FTP、Telnet等服务。
  内部服务器映射表是由NAT SERVER命令配置的，在转换时，根据用户的配置查找外部数据包的目的地址，如果是访问内部的服务器，则转换成相应的内部服务器的目的地址和端口，达到访问内部服务器的目的。还原时对源地址进行查找，判断是否是从内部服务器出去的报文，如果是将源地址转换成相应的外部地址。
NAT的基本工作原理

## Slide 31
内部服务器
精选PPT课件
NAT的基本工作原理

## Slide 32
利用ACL控制地址转换
NAT的基本工作原理

## Slide 33
DNS和内部服务器使用私网地址
  由于内部www服务器和DNS服务器都在一个私网内，这样，当内部DNS进行为内部服务器进行域名到IP地址的转换时，会得到一个内部网的IP地址，然后DNS将这个内部地址返回给外部要访问的内部服务器的主机。而这个地址由于是私网地址，所以外部网访问不到。
NAT的基本工作原理