## Slide 1
第6章 移动通信网
6.1 移动通信的基本概念及发展历史
6.2 基本技术和网络结构
6.3 GSM系统
6.4 CDMA系统
6.5 卫星通信系统
思考与练习题题

## Slide 2
本章探讨以下几个方面的问题：
(1) 现代移动通信系统的雏形是怎么形成的？
(2) 对于给定的频率资源，大家如何来共享? 采用什么样的多址技术， 使得有限的资源能传输更大容量的信息?
(3)由于移动环境中噪声与干扰的存在， 如何减少噪声，保持有效通信？
(4) 移动通信的基本特点是用户在网络覆盖的范围内可任意移动。要解决下面两个问题：
  一是当移动用户从一个基站覆盖区移动到另一个基站覆盖区时，如何保证用户通信过程的连续性，即如何实现有效的越区切换?
  二是用户在移动网络中任意移动，网络如何管理这些用户，即如何解决移动性管理的问题?
(5) 如何将服务区内的各个基站互连起来，并且要与固定网络(如PSTN、 ISDN、 BISDN等)互连， 从而实现移动用户与固定用户、 移动用户与移动用户之间的互连互通? 也就是说， 移动通信应采用什么样的网络结构?

## Slide 3
导入
用无线电台构成一张无线通信网
问题一——“任何地点”：发射电报要在任何地点都能收到，发射功率就得很大。
问题二：电磁波存在干扰
问题三：电磁波的频谱资源有限
参照广电网络的架构
广电网络的架构：每个城市几乎最高的地方建一个发射塔，向四面八方发射信号。电视机作为接收终端，接收广电的信号，并解调出来，就出现了电视画面。
区别一：交互：广播与通信
区别二：交互用户信息各不相同

## Slide 4
6.1 移动通信的基本概念及发展历史
6.1.1 移动通信的基本概念
移动通信是指通信的一方或双方可以在移动中进行的通信过程，也就是说，至少有一方具有可移动性。
如：移动体与固定点之间
活动的人与固定点之间
人与人之间
人与移动体之间的通信
Notes: 可以是移动台与移动台之间的通信，也可以是移动台与固定用户之间的通信。移动通信满足了人们无论在何时何地都能进行通信的愿望，上个世纪80年代以来，特别是90年代以后，移动通信得到了飞速的发展。
相比固定通信而言，移动通信不仅要给用户提供与固定通信一样的通信业务，而且由于用户的移动性，其管理技术要比固定通信复杂得多。同时，由于移动通信网中依靠的是无线电波的传播，其传播环境要比固定网中有线媒质的传播特性复杂，因此，移动通信有着与固定通信不同的特点。

## Slide 5
1．移动通信的特点
(1) 用户的移动性。
(2) 电波传播条件复杂。
(3) 噪声和干扰严重。
(4) 系统和网络结构复杂。移动通信系统是一个多用户通信系统和网络，必须使用户之间互不干扰，能协调一致地工作。
(5) 有限的频率资源。在无线网中，频率资源是有限的，ITU对无线频率的划分有严格的规定。提高系统的频率利用率.

## Slide 6: 新闻链接

## Slide 7
2．移动通信的分类
按使用对象分为：军用、民用移动通信系统
按经营方式分为：专用、公用移动通信系统
按信号性质分；模拟制、数字制移动通信系统
按无线频段工作方式分：单工、半双工、双工制移动通信系统
按用途和区域分为：陆地、海上、空中移动通信系统；特殊使用环境：如地下隧道、矿井、水下潜艇等

## Slide 8
目前使用的移动通信系统有：
航空航天通信系统
航海通信系统
陆地移动通信系统
国际卫星移动通信系统
其中陆地移动通信系统应用最广泛，包括：
无线寻呼系统
无绳电话系统
集群移动通信系统
蜂窝移动通信系统

## Slide 9
AMPS
TACS
NMT
其它
第一代（1G)
上世纪 80年代
模拟
模拟技术
(l)
GSM
CDMA
IS95
TDMA
IS-136
PDC
第二代（2G)
上世纪 90年代
数字
数字技术
话音业务
第三代（3G)
本世纪初期
IMT-2000
UMTS
WCDMA
cdma
2000
TD-
SCDMA
宽带业务
6.1.2移动通信的发展
第四代（4G)
2012年
IMT-2000advanced
TD-LTE
FDD－LTE
广带、分布式业务员
OFDM
马丁·库帕
贝尔
安东尼奥·穆齐

## Slide 10
移动通信的发展到目前已经历了四个时代:
第一代模拟蜂窝移动通信系统(1G)
  20世纪80年代鼎盛时期
  无线接口传输的是模拟信号无统一标准，各厂家设备互不兼容
  制式太多，不易于国际漫游。代表性制式：美AMPS、英TACS
  采用FDMA技术，频谱利用率低
  业务种类单一，只提供语音业务
  保密性差，易被窃听
  安全性差，易被盗号
  容量小，不能满足用户日益增长的需要
Notes: 10
多选题:移动通信的发展到目前经历了( )时代.
A.第一代模拟蜂窝移动通信 B.第二代数字移动通信 C.第三代移动通信3G D.第四代移动通信4G
答案:ABC

## Slide 12
第一代移动通信的收费模式
商用之初
模拟移动通信制式分布
北美系统
英国
北欧（瑞典、挪威和丹麦）

## Slide 13
大哥大的不足
2001年我国模拟网关闭
大哥大的不足

## Slide 14: 第二代数字移动通信系统(2G)
1982开始研究，1993年投入商用
无线接口传输的是数字信号
标准相对统一，主要制式有：泛欧标准的GSM、美DAMPS(数字先进移动电话系统 )和IS-95CDMA、日本PDH等
可实现区域性漫游
采用TDMA/CDMA技术，频率利用率高；系统容量大
业务种类比较多，可提供语音、低速数据(最高用户接入速率9.6Kbps，只能传送一些小数据量的文本信息：Fax、Email、FTP)
保密性好（数字信号可以加密）
安全性好，不易被盗号（MS身份有完善的保护）
抗干扰性好，信号好

## Slide 15
用户密度急剧增长
数据业务需求不断提高
2G系统手空中接口及网络能力的限制，难以满足市场的需求
太慢了

## Slide 16: 第三代多媒体移动通信系统3G
1985年ITU-T成立了研究组，征集方案。
1997年提出“IMT-2000家族”的概念。进入21世纪3G系统开始商用。
  实现全球无缝覆盖，全球漫游
  提供语音和中高速数据，以数据为主；可支持多媒体业务
  采用主要技术是CDMA，频率利用率高，系统容量大
  标准也不能实现全球统一，
  无线接口的主流技术有：WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA（我国自主开发的技术）

## Slide 17: 3G
全球统一频段、统一标准，全球无缝覆盖
高频谱效率
高服务质量，高保密性能
提供多媒体业务，速率最高到2Mb/s
  车速环境：144kb/s
  步行环境：384kb/s
  室内环境：2Mb/s
终端价格低
Notes: 易于第二代系统的过渡、演进

## Slide 18: 4G第四代移动通信系统

## Slide 19
第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术，外语缩写：4G。包括TD-LTE(long Term Evolution)和FDD-LTE两种制式
4G是集3G与WLAN于一体，能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。4G能够以100Mbps以上的速度下载，比目前的家用宽带ADSL（4兆）快25倍，能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。
IMT-Advanced的定义： 具有超过IMT-2000能力的新能力的移动系统。该系统能够提供广泛的电信业务：由移动和固定网络支持日益增加的基于包传输的先进的移动业务。
IMT-Advanced无线接口技术：
  无线信号传输的编码技术：Turbo、LDPC（低密度校验码）、Woven码；
  调制技术：OFDM（正交频分复用）、SC/FDE（单载波频域均衡技术）、DCDM（动态码分复用又称星座交叠）；
  多天线技术：MIMO、空时编码、智能天线、链路自适应技术。
Notes: 19
OFDM是一种多载波传输技术，是一种无线环境下的高速传输技术。可看作是一种调制技术，也可看作是一种复用技术，思路是在频域内将给定信道分成许多正交子信道，在每个子信道上使用一个子载波进行调制，并且各子载波并行传输。可以很好地对抗频率选择性衰落或窄带干扰。

## Slide 20
1999年启动，新一代技术规划
2000年考虑IMT-2000的未来发展和后续演进
2005年10月，完成了IMT-2000后续演进系统的命名： 将System Beyond IMT-2000命名为IMT-Advanced
2006年8月，起草标准征集的通函
2007年10月，争取为IMT-2000、 IMT-Advanced新分配频段，并给出频谱使用建议
计划2008年3月完成征集标准的通函，开始征集无线接入技术标准
2010年底完成第一版本的标准IMT.GCS，是海外主流运营商规模建设4G的元年。
IMT-Advanced最早于2012年开始商用。
2013年，"谷歌光纤概念"开始在全球发酵，在美国国内成功推行的同时，谷歌光纤开始向非洲、东南亚等地推广，给全球4G网络建设再次添柴加火。同年8月，国务院总理李克强日前主持召开国务院常务会议，要求提升3G网络覆盖和服务质量，推动年内发放4G牌照。12月4日正式向三大运营商发布4G牌照，中国移动、中国电信和中国联通均获得TD-LTE牌照
5G标准的研究已提上日程。

## Slide 21: 移动通信系统数据传输速率比较
第一代模拟式仅提供语音服务；
第二代数位式移动通信系统传输速率只有9.6Kbps，最高可达32Kbps；
第三代移动通信系统数据传输速率可达到2Mbps；
第四代移动通信系统传输速率可达到20Mbps，甚至最高可以达到高达100Mbps，这种速度会相当于2009年最新手机的传输速度的1万倍左右,第三代手机传输速度的50倍。
第五代？2022？10*4G

## Slide 22: 5G！？
第五代移动电话行动通信标准，网速可达5M/S - 6M/S .
诺基亚与加拿大运营商Bell Canada合作，完成加拿大首次5G网络技术的测试。测试中使用了73GHz范围内频谱，数据传输速率为加拿大现有4G网络的6倍。
由于物联网尤其是互联网汽车等产业的快速发展，其对网络速度有着更高的要求，无疑成为推动5G网络发展的重要因素。还是全球各地，均在大力推进5G网络，以迎接下一波科技浪潮。
特点？

## Slide 23: 作业1
查询资料，描述5G的技术特点与应用。答案后需附上参考文献

## Slide 24
6.2 基本技术和网络结构
6.2.1 移动通信网的系统构成
图6.1 移动通信网的组成
移动业务交换中心
基站
移动台
中继传输系统
数据库

## Slide 25
1．移动业务交换中心MSC
移动业务交换中心MSC(Mobile-services Switching Centre)是蜂窝通信网络的核心。负责本服务区内所有用户的移动业务的实现，MSC有如下作用：
● 信息交换功能：为用户提供终端业务、承载业务、补充业务的接续；
● 集中控制管理功能：无线资源的管理，移动用户的位置登记、越区切换等；
● 通过网关MSC与公用电话网相连。

## Slide 26
2．基站BS
基站BS(Base Station)负责和本小区内移动台之间通过无线电波进行通信，并与MSC相连，以保证移动台在不同小区之间移动时也可以进行通信。
3．移动台MS
移动台MS(Mobile Station)即手机或车载台。它是移动网中的终端设备，要将用户的信息进行变换并以无线电波的方式进行传输。

## Slide 27
4．中继传输系统
在MSC之间、MSC和BS之间的传输线均采用有线方式。
5．数据库
移动网中的用户的位置是不确定的。数据库是用来存储用户的有关信息（包括用户的位置及其他的信息），对用户进行接续。
数字蜂窝移动网中的数据库有归属位置寄存器(HLR: Home Location Register)、访问位置寄存器(VLR: Visitor Location Register)、鉴权认证中心(AUC: Authentic Center)、设备识别寄存器(EIR: Equipment Identity Register)等。

## Slide 28
6.2.2 移动通信网的覆盖方式(组网方式)
大区制
概念：在一个服务区内只有一个基站负责移动通信的联络和控制。
天线架设高，发射功率大。
设备简单，技术容易实现
频谱利用率低，用户容量小
适用于：小城市与业务量不大的城市
Notes: 即使这样做，也只可保证移动台收到基站的信号，而无法保证基站能收到移动台的信号。因此这种大区制通信网的

## Slide 29
小区制
概念：将整个服务区划分为若干个小无线区，每个小无线区分别设置一个基站负责本区的移动通信的联络和控制，同时又可在MSC的统一控制下，实现小区间移动通信的转接及与市话网的联系。
  基站服务区域小，发射功率低
  频率可以重复使用，容量大
  带来了同频干扰
  基站数量多，越区切换频繁，控制复杂，建网成本高

## Slide 30
问题来了？
小区制中的小区通常是什么形状的？
六边形
蜂窝移动通信网：由若干个邻接的蜂窝状无线小区组成一个无线区群，再由若干个无线区群组成一个服务区。
问题又来了？
2. 无线小区为何选择蜂窝状？为什么不能选圆形、三角形、四边形、五边形?试说明原因？

## Slide 32
所以：
  正六边形无线区群的构成条件
  区群之间彼此邻接且无空隙；
  相邻区群中，同频无线小区之间距离保持相等，且为最大。
  从小区形状的选择：面状、带状……
采用正六边形无线小区邻接构成整个服务区为最好，因此这种六边形结构得到了广泛应用。因服务区状似蜂窝，故名蜂窝网。
问题：在一定服务区内，可有多少个蜂窝无线小区？

## Slide 33
满足上述条件的区群形状和区群内的小区数不是任意的。可以证明， 区群内的小区数K应满足下式：
K = i 2 + ij + j 2
式中i和j分别是相邻同频小区之间的二维距离，i，j为正整数,其中可以一个为0, 但不能同时取0。
按照以上条件，可确定K有如下数值；
i 1 2 2 3 2 3 4 3 4
j 1 0 1 0 2 1 0 2 1
K 3 4 7 9 12 13 16 19 21
由不同的K值得到各种单位无线区群的构成图形，

## Slide 34
A3
A1
A2
B3
B1
B2
C3
C1
C2
A3
A1
A2
A3
A1
A2
B3
B1
B2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
A3
A1
A2
B3
B1
B2
C3
C1
C2
A3
A1
A2
A3
A1
A2
B3
B1
B2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
A3
A1
A2
B3
B1
B2
C3
C1
C2
A3
A1
A2
A3
A1
A2
B3
B1
B2
C3
C1
C2
C3
C1
C2
对于 K = 3的小区结构

## Slide 35
对于 K = 4的小区结构
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
2
K = i2 + ij + j2
K = 22 + 2*0 + 02= 4 同频复用距离
D=√3K R= 3.46R
i
D
R

## Slide 36
对于 K = 7的小区结构
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
i
j
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
5
6
7
D
R
K = i2 + ij + j2
K = 22 + 2*1 + 12
D= 4.58R

## Slide 37
6.2.3 移动通信网中的基本技术
1．多址方式
多址：蜂窝系统中是以信道来区分通信对象的，一个信道只容纳一个用户进行通话，许多同时通话的用户，互相以信道来区分，这就是多址。
多址技术是指射频信道的复用技术，对于不同的移动台和基站发出的信号赋予不同的特征，以示区别。
信号特征可表现在工作频率、出现时间、编码序列等。
种类：频分多址（FDMA）、
时分多址（TDMA）、
码分多址（CDMA）、
空分多址（SDMA）
Notes: 多址技术是移动通信的基础技术之一。多址技术要解决的问题：
区别移动台和基站的信息
基站区分是哪个移动台发来的信号，
各移动台识别出哪个信号是发给自己的
——必须给每个信号赋以不同的特征

## Slide 38
多址接入
Frequency
Time
Power
Frequency
Time
Power
Frequency
Time
Power
FDMA
TDMA
CDMA
频分多址技术 业务信道在不同频段分配给不同的用户。如TACS、AMPS。
时分多址技术 业务信道在不同的时间分配给不同的用户。如GSM、DAMPS。
码分多址技术 所有用户在同一时间、同一频段上、根据不同的编码获得业务信道。
Notes: 38
无线网络规划简单，频率复用系数高，工程设计简单，扩容方便
频谱利用率高，相同频谱情况下容量是模拟系统的8~10倍;是GSM的4--6倍
覆盖范围大，是标准GSM的2倍左右，相同覆盖范围所用的基站少，节省投资;
举例:覆盖1000 km2： GSM需要 200 个基站，CDMA只需50 个基站。 (注意:严格论证,需通过链路预算)
采用完善的功率控制、话音激活技术，降低了手机发射功率，增加了系统容量，延长了电池使用时间，对人体健康的影响最小,绿色手机

## Slide 39: 一 . FDMA
1.FDMA系统原理
概念：把通信系统的总频段划分成若干个等间隔的频道，一个频道即一个信道，分配给一个用户使用。
在频分双工（FDD）系统中，一个信道是一对频率，一个为上行，另一个为下行频率。
2.FDMA系统特点
（1）每个频道一对频率，只可传一路话音，频率利用率低，系统容量有限。
（2）信息连续传输。
（3）FDMA不需要复杂的成帧、同步和突发脉冲序列的传输，MS设备相对简单，技术成熟，易实现；但系统中有多个频率信号，易相互干扰，且保密性差。
（4）BS的共用设备成本高且数量大，每个信道就需要一套收发信机。
（5）越区切换时，只能在语音信道中传输数字信令，要抹掉一部分语音来传输突发脉冲序列。
Notes: 39
把通信系统的总频段划分成若干个等间隔的频道，一个频道即一个信道，分配给一个用户使用。

## Slide 40: 二 .TDMA
1.TDMA系统原理
概念：TDMA是在一个宽带的无线载频上，把时间分成周期性的帧，每一帧再分割成若干时隙，每个时隙就是一个信道，分配给一个用户使用。
2.TDMA的帧结构
TDMA帧是TDMA系统的基本单元，它由时隙组成，在时隙内传送的信号叫突发（Burst），各个用户发射的时隙相互连成一个TDMA帧。
GSM系统中，1个TDMA帧的帧长为4 .625ms，每帧8个时隙。

## Slide 41
3.TDMA系统的特点
（1）TDMA系统的基站只用少量发射机，可避免多部不同频率的发射机同时工作而产生互调干扰，抗干扰能力强，保密性好。
（2）对时隙动态分配，系统容量较FDMA大。
（3）网络控制功能强，越区切换方便。
（4）需要严格的定时与同步。
（5）可提高频谱利用率，减少BS工作频道数，从而降低BS造价，还可方便非话业务的传输。
GSM系统中使用FDMA/TDMA组合技术。首先把890~915MHZ（25MHZ）的总频段划分成124各频道（频道间隔200KHZ），每个频道再划分为8个时隙，共可提供992个信道，用户使用的信道是在某一频道上的一个时隙。
Notes: 41
（1）TDMA系统的基站只用少量发射机，可避免多部不同频率的发射机同时工作而产生互调干扰，抗干扰能力强，保密性好。
（2）对时隙动态分配，系统容量较FDMA大。
（3）网络控制功能强，越区切换方便。
（4）需要严格的定时与同步。
（5）可提高频谱利用率，减少BS工作频道数，从而降低BS造价，还可方便非话业务的传输。

## Slide 42: 三 . CDMA
1.概念：CDMA系统为每个用户分配了各自特定的地址码，利用公共信道来传输信息。
2.特点： （1）网内所有用户使用同一频率，占用相同的带宽。 各个用户可以同时发送/接收信号。
（2 ）通信容量大
（3）具有软容量特性
（4）可采用“软切换”技术
（5）上下行链路均可采用功率控制技术。
（6）具有良好的抗干扰、抗衰落性能和保密性好。
Notes: 42
码分多址（CDMA）用相互正交的编码来区分不同的用户、基站、信道。
一。CDMA多址方式
1。概念：CDMA是指各发送端用各不相同的、相互正交或准正交的地址码调制其所发送的信号，在接收端利用码型的正交性，通过地址识别（相关检测）从混合信号中选出相应信号的多址技术。
CDMA技术基本原理
在CDMA系统中，利用自相关性很强而互相关值为0或很小的周期性码序列作为地址码，与用户信息数据相乘（或模2加） ，经过相应信道传输后在接收端以本地产生的已知地址码为参考，根据相关性的差异对收到的所有信号进行相关检测，从中将地址码与本地地址码一致的信号选出，把不一致的信号除掉。

## Slide 43
3.实际码分多址必须具备以下三个必备条件：
1).要达到多路多用户的目的，就要有足够多的地址码，而这些地址码又要有良好的自相关特性和互相关特性。
2).在码分多址通信系统的各接收端，必须产生与发送端一致的本地地址码，而且，在相位上也要完全同步。
3).网内所有用户采用同一载波、相同带宽，同时收发信号，使系统成为一个自干扰系统，为把各用户间的干扰降到最低，码分系统必须和扩频技术相结合，为接收端的信号分离作准备。
4.地址码和扩频码
地址码和扩频码的设计是码分多址系统的关键之一，具有良好的相关性和随机性。
常用的地址码：Walsh码；
常用的扩频码（PN）有m序列和Gold 序列两种。
Notes: 地址码和扩频码对码分多址通信系统是非常重要的，对系统的性能具有决定性的作用。

## Slide 44
实际应用中，综合采用FDMA和CDMA技术的，即首先将总频带划分为多个频道，再将一个频道按码字分割，形成信道。
CDMA蜂窝移动通信系统与FDMA系统或TDMA系统相比具有更大的系统容量，更高的话音质量以及抗干扰、保密等优点。
在第三代数字蜂窝移动通信系统中，无线传输技术采用CDMA技术。

## Slide 45: 四.SDMA
概念：SDMA方式是通过空间的分割来区别不同的用户。
在移动通信中，能实现空间分割的基本技术就是采用自适应阵列天线，在不同用户方向上形成不同的波束。SDMA使用定向波束天线来服务于不同的用户，相同的频率或不同的频率都可用来服务于被天线波束覆盖的这些不同区域，扇形天线即可被看作是SDMA的一个基本方式。

## Slide 46: 2.双工方式
移动通信的工作方式可分为：
  单向通信方式 如：无线寻呼
  双向通信方式：
    单工通信方式
    双工通信方式:频分双工（FDD）如：GSM、 IS-95CDMA
    时分双工（TDD）如：TD-SCDMA、PHS
    半双工通信方式

## Slide 47
Downlink (in GSM)
Forward (in CDMA)
Uplink (in GSM)
Reverse (in CDMA)
双工模式

## Slide 48: 频分双工 (FDD)
前向(下行)链路与反向(上行)链路使用不同的频率。
在每条链路上，信号是连续传播的。
移动台
基站
前向链路(F1)
反向链路(F2)
BPF: 带通滤波器
BPF
BPF
BPF
BPF
F1
F2
F1
F2
移动台
基站
发射机
接收机
发射机
接收机

## Slide 49: 时分双工 (TDD)
前向(下行)链路与反向(上行)链路使用相同的频率。发信和收信分别走不同的时隙。
在每条链路上，信号是不连续传播的，就如同打“乒乓”球似的。
移动台
基站
前向链路(F1)
反向链路(F1)
BPF: 带通滤波器
发射机
接收机
BPF
发射机
接收机
BPF
移动台
基站
F1
F1
同步开关

## Slide 50
6.3 GSM 系 统
GSM即全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication), 其历史可以追溯到1982年，当时，北欧四国向CEPT(Conference Europe of Post and Telecommunications)提交了一份建议书，要求制定900 MHz频段的欧洲公共电信业务规范，以建立全欧统一的蜂窝系统。
1986年决定制定数字蜂窝网标准，同时在巴黎对不同公司、不同方案的八个系统进行了现场试验和比较。
1987年5月选定窄带TDMA方案，并于1988年颁布了GSM标准， 也称泛欧数字蜂窝通信标准。
1991年GSM系统正式在欧洲问世，网络开通运行。
GSM包括两个并行的系统：GSM900和 DCS1800，这两个系统功能相同，主要是频率不同。
我国自从1992年在嘉兴建立和开通第一个GSM演示系统，并于1993年9月正式开放业务。
Notes: GSM标准对该系统的结构、信令和接口等给出了详细的描述，而且符合公用陆地移动通信网(PLMN：Public Land Mobile Network)的一般要求，能适应与其他数字通信网(如PSTN和ISDN)的互连。1991年GSM系统正式在欧洲问世，网络开通运行。现阶段，GSM包括两个并行的系统：GSM900和 DCS1800，这两个系统功能相同，主要是频率不同。GSM900工作在900 MHz，DCS1800工作在1800 MHz。

## Slide 51
全国GSM移动通信网是多级结构的复合型网络。移动网和固定网之间的通信是通过移动关口局GMSC来进行转接的。
中国移动的GSM网设置8个一级移动汇接中心，分别设于北京、沈阳、南京、上海、西安、成都、广州、武汉，一级汇接中心为独立的汇接局(即不带客户，只有至基站的接口，只作汇接)，相互之间以网状网相连。
全国可划分为若干个移动业务本地网。
设立一级汇接中心
各省内设立二级汇接中心
移动业务本地网

## Slide 52
6.3.1 系统网络结构及接口
GSM数字蜂窝通信系统的主要组成部分可分为移动台、基站子系统和网络子系统。
基站子系统(BSS)由基站收发台(BTS)和基站控制器(BSC)组成；
网络子系统由移动交换中心(MSC)和操作维护中心(OMC)、归属位置寄存器(HLR)、访问位置寄存器(VLR)、鉴权认证中心(AUC)和设备标志寄存器(EIR)等组成。

## Slide 53
2．基站系统(BSS: Base Station System)
基站系统(BSS)负责在一定区域内与移动台之间的无线通信。一个BSS包括一个基站控制器(BSC: Base Station Controller)和一个或多个基站收发台(BTS: Base Transceiver Station)两部分组成。
1) 基站收发台(BTS)
BTS是BSS的无线部分，受控于基站控制器BSC，包括无线传输所需要的各种硬件和软件，如发射机、接收机、天线、连接基站控制器的接口电路以及收发台本身所需要的检测和控制装置等。它完成BSC与无线信道之间的转换，实现BTS与MS之间通过空中接口的无线传输及相关的控制功能。

## Slide 54
2) 基站控制器(BSC)
BSC是BSS的控制部分，处于基站收发台BTS和移动交换中心MSC之间。一个基站控制器通常控制几个基站收发台，主要功能是进行无线信道管理、实施呼叫和通信链路的建立和拆除，并为本控制区内移动台越区切换进行控制等。

## Slide 55
3．网络子系统(NSS: Network SubSystem)
网络子系统主要包含GSM系统的交换功能和用于用户数据与移动性管理、安全性管理所需的数据库功能，它对GSM移动用户之间通信和GSM移动用户与其他通信网用户之间通信起着管理作用。NSS由一系列功能实体构成，各功能实体之间和NSS与BSS之间都通过No.7信令系统互相通信。
(1) 移动交换中心MSC是蜂窝通信网络的核心，为本MSC区域内的移动台提供所有的交换和信令功能。
(2) 网关MSC(GMSC：Gateway MSC)是完成路由功能的MSC，它在MSC之间完成路由功能，并实现移动网与其他网的互连。

## Slide 56
(3) 归属位置寄存器HLR是用来存储本地用户位置信息的数据库。每个用户都必须在某个HLR中登记。登记的内容主要有：
● 用户信息：如用户号码、移动设备号码等；
● 位置信息：如用户的漫游号码、VLR号码、MSC号码等，这些信息用于计费和用户漫游时的接续。这样可以保证当呼叫任一个不知处于哪一个地区的移动用户时，均可由该移动用户的HLR获知它当时处于哪一个地区，进而建立起通信链路。
● 业务信息：用户的终端业务和承载业务信息、业务限制情况、补充业务情况等。
HLR能够为几千万个客户管理数据。

## Slide 57
(4) 访问位置寄存器VLR是一个用于存储进入其覆盖区的用户位置信息的数据库。
一般的，一个MSC对应一个VLR，记作MSC/VLR。
目前的某些VLR能够管理一千万个客户。
(5) 鉴权认证中心AUC与HLR相关联，是为了防止非法用户接入GSM系统而设置的安全措施。AUC 只与它相关的HLR之间进行通信。
Notes: 当移动用户漫游到新的MSC控制区时，由该区的VLR来控制。当移动台进入一个新的区域时，首先向该地区的VLR申请登记，VLR要从该用户的HLR中查询，存储其有关的参数，并要给该用户分配一个新的漫游号码(MSRN)，然后通知其HLR修改该用户的位置信息，准备为其他用户呼叫此移动用户时提供路由信息。移动用户一旦由一个VLR服务区移动到另一个VLR服务区时，移动用户则重新在新的VLR上登记，原VLR将取消临时记录的该移动用户数据。
AUC可以不断为用户提供一组参数,该参数组可视为与每个用户相关的数据，在每次呼叫的过程中可以检查系统提供的和用户响应的该组参数是否一致，以此来鉴别用户身份的合法性，从而只允许有权用户接入网络并获得服务。

## Slide 58
(6) 设备识别寄存器EIR是存储移动台设备参数的数据库，用于对移动设备的鉴别和监视，并拒绝非法移动台入网。

## Slide 59
(7) 操作和维护中心(OMC: Operation & Maintenance Center)对全网中每一个设备实体进行监控和操作，实现对GSM网内各种部件的功能监视、状态报告、故障诊断、话务量的统计和计费数据的记录与传递等功能。
4．接口
GSM系统在制定技术规范时就对其子系统之间及各功能实体之间的接口和协议作了比较具体的定义，使不同供应商提供的GSM系统基础设备能够符合统一的GSM技术规范而达到互通、组网的目的。

## Slide 60
GSM系统的主要接口有A接口、Abis接口和Um接口等。
(1) A接口定义为网络子系统(NSS)与基站子系统(BSS)之间的通信接口，从系统的功能实体来说，就是移动业务交换中心(MSC)与基站控制器(BSC)之间的互连接口，其物理链接通过采用标准的2.048 Mb/s的PCM数字传输链路来实现。此接口传递的信息包括移动台管理、基站管理、移动性管理和接续管理等。
(2) Abis接口定义为基站子系统的两个功能实体基站控制器BSC和基站收发信台(BTS)之间的通信接口，用于BTS与BSC之间的远端互连，物理链接通过采用标准的2.048 Mb/s或64 kb/s的PCM数字传输链路来实现。
Notes: 1、移动业务交换中心MSC与公众网接口----ISUP和TUP ISUP是NO.7信令系统 的综合业务用户部分，TUP则是电话用户部分。通过这二个功能级，MSC可分别与公众电话交换网 （PSTN）和综合业务数字网（ISDN）配接，因此，GSM系统具有广泛的联网能力

## Slide 61
(3) Um接口(空中接口)定义为移动台MS与基站收发台BTS之间的通信接口，用于移动台与GSM系统的固定部分之间的互通，其物理链接通过无线方式实现。此接口传递的信息包括无线资源管理，移动性管理和接续管理等。
此外还有网络子系统内部接口：
    ● B接口：MSC 和与它相关的VLR之间的接口；
    ● C接口：MSC 和HLR之间的接口；
    ● D接口：HLR 和VLR之间的接口；
    ● E接口：MSC之间的接口；
    ● G接口：VLR之间的接口；
    ● H接口：HLR 和AUC之间的接口。

## Slide 63
6.3.2 移动通信网中的几种号码
移动通信中，由于用户的移动性，需要有多种号码对用户进行识别、登记和管理。
1．移动台号簿号码(MSISDN)
MSISDN即通常人们所说的呼叫某一用户时所使用的手机号码，其编号计划独立于PSTN／ISDN编号计划，编号结构为
CC + NDC + SN
其中CC为国家码(如中国为86)，NDC为国内地区码，即网络接入号，如：139，130。SN为客户号码，采用等长8位编号计划，号码总长不超过15位数字。
Notes: SN前4位为识别号，表示用户归属的HLR，也用来区别移动业务本地网；后四位为用户号码。
2008年4月1日起，中国移动在北京、上海、天津、沈阳、广州、深圳、厦门和秦皇岛8个城市正式启动TD-SCDMA（国产3G）的社会化测试和试商用，试商用的号段为157号段，首批放号总计6万个。

## Slide 64
2．国际移动用户标识号(IMSI：International Mobile Subscriber Identification)
这是网络惟一识别一个移动用户的国际通用号码,对所有的GSM网来说它是惟一的，并尽可能保密。用于GSM所有信令中，移动用户以此号码发出入网请求或位置登记，移动网据此查询用户数据。此号码存储在SIM卡，HLR和VLR中。具体分配如下：

## Slide 65
MCC + MNC + MSIN
3位数字 1或2位数字 10位数字
MCC：移动国家码，3位数字，如中国的MCC为460。
MNC：移动网号，最多2位数字，用于识别归属的移动通信网。01表示联通，00,02表示移动。
MSIN：移动用户识别码，用于识别移动通信网中的移动用户。
IMSI编号计划国际统一，由ITU-T E.212建议规定，以适应国际漫游的需要。它和各国的MSISDN编号计划互相独立，这样使得各国电信管理部门可以随着移动业务类别的增加独立发展其自己的编号计划，不受IMSI的约束。
每个移动台可以是多种移动业务的终端(如话音、数据等)，相应地可以有多个MSISDN，但是IMSI只有一个，移动网据此受理用户的通信或漫游登记请求，并对用户计费。
Notes: ，一般手机可以通过输入*#06#查询，移动通信国际识别码的每一码所出现的数字均起到移动电话身分辨正的功能，并且使用的是国际上公认通行的共享数码准则。
IMEI序列号共有15位数字，前6位（TAC）是型号核准号码，代表手机类型。接着2位（FAC）是最后装配号，代表产地。后6位（SNR）是串号，代表生产顺序号。最后1位（SP）是检验码，备用。IMSI由电信经营部门在用户开户时写入移动台的EPROM。当任一主叫按MSISDN拨叫某移动用户时，终接MSC将请求HLR或VLR将其翻译成IMSI，然后用IMSI在无线信道上寻呼该移动用户。

## Slide 66
3．国际移动台设备标识号(IMEI：International Mobile Equipment Identification)
IMEI是惟一标识移动台设备的号码，又称移动台电子串号。该号码由制造厂家永久性地置入移动台，用户和网络运营部门均不能改变它，其作用是防止有人使用非法的移动台进行呼叫。
根据需要，MSC可以发指令要求所有的移动台在发送IMSI的同时发送其IMEI，如果发现两者不匹配，则确定该移动台非法，应禁止使用。在EIR中建有一张“非法IMEI号码表”，俗称“黑表”，用以禁止被盗移动台的使用。
ITU-T建议IMEI的最大长度为15位。其中，设备型号占6位，制造厂商占2位，设备序号占6位，另有1位保留。我国数字移动网即采用此结构。

## Slide 68
4．移动台漫游号码(MSRN：Mobile Station Roaming Number)
这是系统分配给来访用户的一个临时号码，供移动交换机路由选择使用。
移动台的位置是不确定的，当它漫游进入另一个移动交换中心业务区时，该地区的移动系统必须根据当地编号计划赋予它一个MSRN，经由HLR告知MSC，MSC据此才能建立至该用户的路由。当移动台离开该区后，访问位置寄存器(VLR)和归属位置寄存器(HLR)都要删除该漫游号码，以便再分配给其他移动台使用。MSRN由被访地区的VLR动态分配，它是系统预留的号码，一般不向用户公开。

## Slide 69
5．临时移动用户识别码(TMSI：Temporary Mobile Subscriber Identities)
为了对IMSI保密，在空中传送用户识别码时用TMSI来代替IMSI。TMSI是由VLR给用户临时分配的，只在本地有效(即在本MSC/VLR区域内有效)。

## Slide 71
6.3.3 信道类型及时隙结构
1．逻辑信道
GSM通信系统中，根据所传输的信息不同，将逻辑信道分为业务信道(TCH: Traffic Channel)和控制信道(CCH: Control Channel)。
1) 业务信道TCH
业务信道传输编码的话音或用户数据，按速率的不同分为全速率业务信道(TCH/F)和半速率业务信道(TCH/H)。

## Slide 72
2) 控制信道CCH
控制信道传输各种信令信息和同步数据。控制信道分为以下三类：
(1) 广播信道(BCCH)：一种一点到多点的单方向控制信道，用于基站向移动台的下行方向。用于移动台入网、位置登记和呼叫建立(如同步信息)。
Notes: BCCH-概述广播控制信道(Broadcast Control CHannel) 用途用于广播基于每个小区的通用信息的信道 BS在BCCH(广播控制信道)中向所有MS广播一系列的信息，

## Slide 73
(2) 公共控制信道(CCCH)：一种一点对多点的双向控制信道，用于传送呼叫接续阶段所必需的各种信令信息。其中，CCCH又可以分为以下三种：
● 随机接入信道(RACH)：上行信道，用于移动台在申请入网时，向基站发送入网请求信息。
● 接入允许信道(AGCH)：下行信道，用于基站向移动台发送指配专用控制信道DCCH的信息。
● 寻呼信道(PCH)：下行信道，传送基站对移动台的寻呼信息。
(3) 专用控制信道(DCCH)：一种“点对点”的双向控制信道，其用途是在呼叫接续阶段和在通信进行当中，在移动台和基站之间传输必需的控制信息。

## Slide 75
2．物理信道
GSM系统采用时分多址、频分多址、频分双工方式(TDMA、FDMA、FDD)。采用频段为：上行890～915MHz，下行935～960 MHz；双工间隔45 MHz。首先在25 MHz的频段内进行频分复用，分为125个载频，载频间隔为200 kHz；再在每个载频上进行时分复用，分为8个时隙。这样，共有1000个物理信道。
GSM的帧结构分为帧、复帧、超帧、超高帧。
Notes: 根据需要分给不同的用户使用，移动台在特定的频率上和时隙内，向基站传输信息，基站也在相应的频率上和相应的时隙内，以时分复用方式向各个移动台传输信息。

## Slide 76
GSM系统的时隙结构示意图
Notes: TB:000间隔，C：信息；SF：语音或数据比特；M：同步码。

## Slide 77
在GSM中，基本的无线资源单位是一个时隙(Slot)，每个时隙含156.25个码元，占576.9 μs。相当1bit的持续时间约为3.69um。在时隙内传送的脉冲串叫“突发”burst 每一个TDMA基本帧(Frame)含8个时隙，共占4.615 ms。
多个TDMA基本帧构成复帧(Multiframe)，其结构有如下两种：
(1) 26-帧的复帧，即含26帧的复帧，其周期为120 ms，这种复帧主要用于承载TCH业务信道、SACCH、FACCH。
(2) 51-帧的复帧，即含51帧的复帧，其周期为235.385 ms，用于承载控制信道、BCCH、CCCH和DCCH等。

## Slide 78
多个复帧又构成超帧(Super Frame)，它是一个连贯的 51×26TDMA帧，即一个超帧可以是包括51个26-帧的复帧，也可以是包括26个51-帧的复帧。超帧的周期均为1326个TDMA帧，即 6.12秒。
多个超帧构成超高帧(Hyper Frame)。它是帧结构最长的重复周期，包括 2048个超帧，周期为12 533.76秒，即3小时28分53秒760毫秒。用于加密的话音和数据.
Notes: 超高帧每一周期包含2 715 648个TDMA帧，这些TDMA帧按序编号，依次从0至2 715 647。

## Slide 79
6.3.4 呼叫接续与移动性管理
与固定网一样，移动通信网最基本的作用是给网中任意用户之间提供通信链路，即呼叫接续。但与固定网不同的是用户的移动性，要进行移动性管理，这是移动通信系统中所特有的。
  位置登记
  越区切换
GSM系统中典型的呼叫接续、位置登记、越区切换等操作过程。
Notes: 但与固定网不同的是，在移动网中，由于用户的移动性，就必须有一些另外的操作处理功能来支持。
当用户从一个区域移动到另外一个区域时，要进行位置登记，以便网络接续这个用户的通信。
当用户在通信过程中从一个小区移动到另一个小区时，即越区切换时，系统要保证用户的通信不中断。

## Slide 81
CDMA 系 统
CDMA系统概述
1．CDMA技术的发展历程及标准
CDMA系统，即采用CDMA技术的数字蜂窝移动通信系统，简称CDMA系统。它是在扩频通信与地址码技术上发展起来的。 CDMA系统采用的是频分双工FDD方式，即收发采用不同的载频。

## Slide 82
CDMA技术的标准化经历了几个阶段：
IS-95是CDMA系列标准中最先发布的标准；
IS-95A真正在全球得到IS-95A广泛应用，这一标准支持8 kb/s编码话音服务，后来又推出13 kb/s话音编码器。
IS-95B； 1998年2月美国高通公司宣布，用于CDMA基础平台上。可提供CDMA系统性能，并提供对64 kb/s数据业务的支持。与IS-95A系列标准总称为IS-95。
CDMA one是基于IS-95标准的各种CDMA产品的总称，即所有基于CDMA one技术的产品，其核心技术均以IS-95为标准。IS-95建议的CDMA技术扩频带宽约为1.25 MHz，信息数据速率最高为13kb/s，它属于窄带CDMA范畴。

## Slide 83
窄带CDMA的缺点是传输能力有限，不能提供多媒体业务，扩频增益不高，不能充分地利用扩频通信的优点。
第三代移动通信的标准，统称为IMT-2000，设计目标是在移动台高速运动时，用户的最高速率要达到144 kb/s，更高可达到 384 kb/s；提供Internet接入、电视会议和其他宽带业务。又称为宽带CDMA系统，其中最具代表性的技术是WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA技术。
2001年12月31日，中国联通CDMA网在全国开通运营。
国际电信联盟已将CDMA定为未来的移动通信的统一标准之一。
Notes: 自1995年美国通信工业协会(TIA)正式颁布窄带CDMA标准IS-95A以来，CDMA技术得到了迅速发展。在3G标准中，将采用CDMA作为空中接口标准，这也进一步确立了CDMA为商业移动通信网的主流方向。1995年9月，世界上第一个商用 CDMA移动网在香港地区开通，1996年在韩国汉城附近开通世界上最大的商用CDMA网，新加坡的CDMA个人通信网于1997年开通，这也是亚洲第一个CDMA个人通信网。

## Slide 84
6.4.2 CDMA网络结构及信道类型
1．CDMA网络结构：与GSM网相似

## Slide 85
6.4.3 CDMA系统的关键技术
  CDMA系统中的关键技术包括以下几种：
  (1) 同步技术——捕获与跟踪；
  (2) Rake接收；
  (3) 功率控制；
  (4) 软切换。

## Slide 86
1．同步技术：PN码序列的同步是CDMA扩频通信的关键技术。
PN码（伪随机序列）序列同步是扩频系统特有的，也是扩频技术中的难点。
CDMA系统要求接收机的本地伪随机码PN序列与接收到的PN码在结构、频率和相位上完全一致，否则就不能正常接收所发送的信息，接收到的只是一片噪声。若PN码序列不同步，即使实现了收发同步，也不能保持同步，也无法准确可靠地获取所发送的信息数据。
  PN码捕获
  PN码跟踪

## Slide 87
PN码序列捕获指接收机在开始接收扩频信号时，选择和调整接收机的本地扩频PN序列相位，使它与发送端的扩频PN序列相位基本一致，即接收机捕捉发送的扩频PN序列相位，也称为扩频PN序列的初始同步。
PN码跟踪则是自动调整本地码相位，进一步缩小定时误差，达到本地码与接收PN码频率和相位精确同步。

## Slide 88
扩频技术
概念：将信息的频谱展宽后进行传输的技术叫扩频通信技术。
理论依据是香农定理：C=Wlog2（1+S/N）
C是信道容量，W是信号带宽，S/N是信噪比
优点：功率谱密度低，具有隐蔽性和低的截获能力。
可实现码分多址；
抗干扰性强，可在较低的信噪比条件下，保证系统传
输质量；
抗衰落能力强。
分类：跳频（FH）
跳时（TH）
直接序列扩频（DS）

## Slide 89
扩频技术原理

## Slide 90
2．Rake接收技术
移动通信信道是一种多径衰落信道，Rake接收技术就是分别接收每一路的信号进行解调，然后叠加输出达到增强接收效果的目的。
Rake接收技术是一种路径分集技术。
分集技术是研究如何充分利用传输中的多径信号能量，以改善传输的可靠性。
Rake的基本原理：发射机发出的扩频信号，在传输过程中收到不同建筑物，山岗等各种障碍物的反射和折射，到达接受机时每个波束具有不同的延迟，形成多径信号。如果不同的路径信号的延迟超过一个伪码的码片时延，则在接收端可将不同的波束区别开来。将这些不同的波束分别经过不同的延迟线，对齐后合并在一起，把原来的干扰信号变成有用信号。

## Slide 91
3．功率控制
功率控制技术是CDMA系统的核心技术。CDMA系统是一个自扰系统，所有移动用户都占用相同带宽和频率，“远近效用”问题特别突出。CDMA功率控制的目的就是克服“远近效用”，使系统既能维持高质量通信，又不对其他用户产生干扰。
正向功率控制
反向功率控制
  仅有移动台参与的开环功率控制
  移动台、基站同时参与的闭环功率控制。
所谓远近效应，就是指当基站同时接收两个距离不同的移动台发来的信号时，由于两个移动台功率相同，则距离基站近的移动台将对另一移动台信号产生严重的干扰。
Notes: 由于手机用户在一个小区内是随机分布的，而且是经常变化的，同一手机用户可能有时处在小区的边缘，有时靠近基站。如果手机的发射功率按照最大通信距离设计，则当手机靠近基站时，功率必定有过剩，而且形成有害的电磁辐射。解决这个问题的方法是根据通信距离的不同，实时地调整手机的发射功率，即功率控制。
功率控制的原则是，当信道的传播条件突然变好时，功率控制单元应在几微妙内快速响应，以防止信号突然增强而对其他用户产生附加干扰；相反当传播条件突然变坏时，功率调整的速度可以相对慢一些。也就是说，宁愿单个用户的信号质量短时间恶化，也要防止对其他众多用户都产生较大的背景干扰。

## Slide 92
1) 反向开环功率控制
小区中的移动台接收并测量基站发来的导频信号，根据接收的导频信号的强弱估计正确的路径传输损耗，并根据这种估计来调节移动台的反向发射功率。若接收信号很强，表明移动台距离基站很近，移动台就降低其发射功率，否则就增强其发射功率。小区中所有的移动台都有同样的过程，因此，所有移动台发出的信号在到达基站时都有相同的功率。
开环功率控制有一个很大的动态范围，根据IS-95标准，它要达到正负32 dB的动态范围。
反向开环功率控制方法简单、直接，控制速度快、节省开销。
对于信号因多径传播而引起的瑞利衰落变化，反向开环功率控制的效果不好。因为上行信道和下行信道的传播特性成为相互独立的过程，因而不能认为移动台在前向信道上测得的衰落特性，就等于反向信道上的衰落特性。
Notes: 因为正向传输和反向传输使用的频率不同，IS-95中，上下行信道的频率间隔为45 MHz，大大超过信息的相干带宽，为了解决这个问题，可以采用反向闭环功率控制。

## Slide 93
2) 反向闭环功率控制
目标是使基站对移动台的开环功率估计迅速做出纠正，以使移动台保持最理想的发射功率。
由基站检测来自移动台的信号强度，并根据测得的结果，形成功率调整指令，通知移动台增加或减小其发射功率，移动台根据此调整指令来调节其发射功率。实现这种办法的条件是传输调整指令的速度要快，处理和执行调整指令的速度也要快。
Notes: 瑞利衰落：瑞利衰落信道（Rayleigh fading channel）是一种无线电信号传播环境的统计模型。这种模型假设信号通过无线信道之后，其信号幅度是随机的，即“衰落”，并且其包络服从瑞利分布。这一信道模型能够描述由电离层和对流层反射的短波信道，以及建筑物密集的城市环境。12瑞利衰落只适用于从发射机到接收机不存在直射信号（LoS，Line of Sight）的情况，否则应使用莱斯衰落信道作为信道模型。瑞利衰落信道（Rayleigh fading channel）是一种无线电信号传播环境的统计模型。这种模型假设信号通过无线信道之后，其信号幅度是随机的，即“衰落”，并且其包络服从瑞利分布。这一信道模型能够描述由电离层和对流层反射的短波信道，以及建筑物密集的城市环境。12瑞利衰落只适用于从发射机到接收机不存在直射信号（LoS，Line of Sight）的情况，否则应使用莱斯衰落信道作为信道模型。

## Slide 94
3) 正向功率控制
正向功率控制是指基站调整每个移动台的发射功率。
其目的是对路径衰落小的移动台分派较小的前向链路功率，而对那些远离基站的和误码率高的移动台分派较大的前向链路功率，使任一移动台无论处于小区中的什么位置，收到基站发来的信号电平都恰好达到信干比所要求的门限值。
在正向功率控制中，移动台监测基站送来的信号强度，并不断地比较信号电平和干扰电平的比值，如果小于预定门限，则给基站发出增加功率的请求。

## Slide 95
4．软切换
移动台在越区切换时的使用技术。
1) 软切换
是CDMA系统中特有的。
在软切换过程中，移动台与原基站和新基站都保持着通信链路，可同时与两个(或多个)基站通信。
不需要进行频率的转换，而只有导频信道PN序列偏移的转换
在两个基站覆盖区的交界处起到了业务信道的分集作用，可大大减少由于切换造成的通话中断，提高了通信质量。
避免小区边界处的“乒乓效应”(在两个小区间来回切换)。
Notes: CDMA系统中可分为两大类：软切换和硬切换。

## Slide 96
2) 更软切换
是指在一个小区内的扇区之间的信道切换。因为这种切换只需通过小区基站便可完成，而不需通过移动业务交换中心的处理，故称之为更软切换。
3) 硬切换
硬切换是指在载波频率不同的基站覆盖小区之间的信道切换。在CDMA系统中，一个小区中可以有多个载波频率。当进行切换的两个小区的频率不同时，就必须进行硬切换。既有载波频率的转换，又有导频信道PN序列偏移的转换。在切换过程中，移动用户与基站的通信链路有一个很短的中断时间。
Notes: 例如在热点小区中，其频率数要多于相邻小区。因此，

## Slide 98
那5G呢……

## Slide 99
需求推动移动通信技术持续演进
移动通信技术具有代际演进的规律
--全球移动通信经过1G、2G和3G三个发展阶段，正从4G向5G演进
--当前各国正在积极推进5G技术研究
移动互联网和物联网为5G发展提供广阔发展空间
--预计2010年到2020年全球移动数据流量增长将超过200倍，我国将增长300倍以上
--预计到2020年全球移动终端数量将超过100亿，其中我国将超过20亿
-- 预计到2020年全球物联网设备连接数为500亿，其中我国将超过100亿
1G
2G
3G
4G
1980s
1990s
2000s
2010
短信
社交应用
在线、互动、游戏
语音
5G
虚拟现实、
“零”时延感知
2020
有
好
强
爽
悦
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 100: 5G发展需求
移动通信持续快速发展
用户数、连接设备数、数据量均持续呈指数式增长。
VNI Global Mobile Data Traffic Forecast 2013-2018, Cisco, 2014
The Mobile Economy, GSMA, 2014
Internet of Things, Cisco, 2013
IMT-2020 Summit, Samsung, 2014
1EB=1000PB
1PB=1000TB
Notes: 目前，4G网络已经部署，4G技术已经趋于成熟。但是随着无线移动设备和移动业务的快速增加，4G依然无法完全满足未来持续增长的无线通信需求。面向未来通信发展的第五代移动通信系统的研发已经在世界范围内全面开展。

## Slide 101: 5G发展需求
新型移动业务层出不穷
  云操作、虚拟现实、增强现实、智能设备、智能交通、远程医疗、远程控制等各种应用对移动通信要求日益增加
Notes: 桌面式体验\沉浸式体验\直观远程访问

## Slide 102: 5G发展需求
用户体验要求不断提升
千亿设备连接 （无处不在）
海量数据传输 （大数据）
所触即所得的用户体验 （高QoE）

## Slide 103: 5G发展需求
4G移动通信技术无法满足未来的业务和用户体验需求
移动发展需求与4G业务服务能力的对比
TU-R WP5D/TEMP/390-E
任何时间(Anytime)、任何地点(Anywhere)的一致用户体验
用户密集度高的区域
高速移动场景
极低时延需求
……
Notes: ITU-R WP5D/TEMP/390-E
未来用户对移动通信的求不仅局限在室内、和低速移动场景，而是追求任何时间、任何地点的一致用户体验。

## Slide 104: 5G发展需求
5G移动通信技术研究已在全球全面开展
5G IC

## Slide 105
4G
4.5G
5G
人与人互联
物联网
万物互联
高清视频、简单物联网、车联网
4k超高清视频、物联网、车联网
全息视频、虚拟现实、自动驾驶、物联网、车联网、智能家居、穿戴式设备
5G定义（标准处于研究阶段）：5G通过系列关键新技术可提供10Gbps超大容量、 端到端1ms超低时延、1000亿海量连接
    革命性技术：全双工技术、Massive MIMO多天线(>128*128) 、高阶频段（ 30G-100GHz）提供高达10Gbps容量；
    采用0.1ms TTI将时延降低到1ms，可变带宽子载波支持连接数1000亿以上，应对未来10年ICT行业巨大变化，实现万物互联。
应用
场景
定义
5G不仅仅是一次技术升级，它将为我们搭建一个广阔的技术平台，催生无数新应用、新产业。5G将成为全联接世界和未来信息社会的重要基础设施和关键使能者。
移动通信技术演进：5G
Notes: 集成业界最先进技术、研发定制化产品，打造最优覆盖解决方案，释放流量红利

## Slide 106: 5G发展需求
中国IMT-2020(5G)推进组关键技术指标要求
5G vs 4G
规模和场景
  十倍用户数密度增长
  百倍数据流量密度增长
  两倍移动速率增加
数据率
  千倍单位面积容量增长
  百倍用户体验速率增长
  几十倍峰值传输速率增长
时延
  十倍端到端延时降低
能耗和成本
  百倍能效增加
  十倍谱效增加
  百倍成本效率增加
Notes: 性能和效率需求共同定义了5G的关键能力，犹如一株绽放的鲜花。红花与绿叶相辅相成，其中花瓣代表了5G的六大性能指标，体现了5G满足未来多样化业务与场景需求的能力，而花瓣顶点代表了相应指标的最大值；绿叶则代表三个效率指标，是实现5G可持续发展的基本保障。2013年2月，通信江湖中出现了一个“神秘组织”。这个被称为IMT-2020（5G）推进组的组织由工信部、发改委和科技部共同成立，而彼时，大多数业内人还不知IMT-2020为何物。两年后的10月，在瑞士日内瓦召开的2015无线电通信全会上，国际电联无线电通信部门（ITU-R）正式批准了三项有利于推进未来5G研究进程的决议，并正式确定了5G的法定名称是“IMT-2020”。我国提出的“5G之花”9个技术指标中的8个也在这次大会上被ITU采纳。与以往任何时候不同的是，这一次，中国在全球移动通信舞台上首次扮演起领跑者的角色。

## Slide 107: 5G发展需求
TDMA
GSM
NSS
CDMA
TD-SCDMA
WCDMA
CDMA-2000
GPRS Core Network
OFDM、MIMO
LTE-A
WiMAX
SAE
5G
4G
3G
2G
？
为了实现5G发展目标，需要什么关键技术？
5G通信性能的提升不是单靠一种技术，需要多种技术相互配合共同实现。
Notes: NSS： Network Switching Subsystem 网络交换子系统
GPRS: General Packet Radio Services 通用分组无线业务技术
SAE： system architecture evolution 演进的系统体系结构

## Slide 108: 5G发展挑战
挑战
频谱资源
无缝接入
功率
器件
信道
干扰
多频段、多接入模式、小的覆盖半径给网络技术带来挑战
新型通信技术和高频段开发给半导体技术带来挑战
海量设备带来的能耗增加为绿色通信的要求带来挑战
信道在高速移动条件下的恶化和高频段信道的开发为高传输速率技术带来挑战
有限的频谱资源一直以来制约着无线通信系统性能提升
小区密集化以及移动设备的增加导致的干扰制约网络容量增长和传输速率增加
Notes: 5G关键技术主要面临的挑战主要有：频谱资源有限、信道条件在高速移动中恶化以及新频段信道特性的表征、

## Slide 109: 关键传输技术——总览
频谱拓展技术
频效提升技术
能效提升技术
覆盖增强技术
多址技术、用户调度、资源分配、用户/网络协作
超密异构组网
D2D、M2M
大规模天线、FBMC、空间调制
认知无线电、
毫米波、可见光
绿色通信
干扰管理
增加覆盖
增加信道
增加带宽
增加SINR

## Slide 110: 新型网络架构
多接入技术
并存
超密小区
异构网络
融合
云计算
网络智能
弹性资源
管理
5G网络
趋势
成本有效性
网络协同
网络架构
思路变革
Notes: 为满足5G的需求，业界认为5G网络技术将向如下几个方面发展：异构网络融合、多接入技术并存、超密小区、云计算、弹性资源管理、网络智能。这些技术特点要求我们处理好成本问题和网络协同问题，进而需要我们在网络架构的设计思路上做出调整。

## Slide 111: 新型网络架构
Network
Management
OS
Network
Device
Driver
一体式（All-in-one）基站结构（2G-3G）
特点：
  功能强大，结构复杂
  数据与控制高度耦合
问题：
  基站建设与维护成本高
  基站之间协作受限
  难以满足多样的需求
Notes: 传统基站结构也面临着当前PC发展的问题：个体功能强大，结构复杂；基站不仅要处理数据包的转发，还要负责大量的管理任务（数据与控制高度耦合）。这就导致基站的功能越来越强大，建设和维护成本越来越高。另一方面，基站功能强大，但是彼此间的合作却明显不足。再加上目前多样、多变的业务需求，目前基站的维护工作会越来越繁琐。

## Slide 112: 新型网络架构
Radio Network Controller
OS
Network
Management
OS
Network
Device
Driver
4G
数据/控制平面分离
控制中心化
Network
Management
OS
Network
Device
Driver
Network
Management
OS
Network
Device
Driver
Cloud
5G
虚拟化
IaaS
大数据
2G/3G
一体式基站
传统互联
Notes: 业界已经意识到了机械地布置、互联基站的方式会带来巨额开销（2G/3G时代），在4G网络中，引入了SDN的理念，将数据平面与控制平面分离，并把控制中心化（局部的，范围很小），使网络管理更加灵活。而在5G时代，业界普遍认为还要继续沿用这一思路，但是会进一步借助虚拟化技术实现IaaS的理念，并利用云计算、大数据处理技术提供更灵活的网络管理。
背景（看下就行，没必要讲）：4G中的控制中心化
在4G中引入了逻辑基站：eNodeB，一个eNodeB通常负责三个小区的收发功能，控制范围很有限。
（eNodeB全称Evolved Node B，其中Node B就是base transceiver station（BTS），也就是我们说的基站。Node B这个术语是由3GPP的UMTS标准定义的。而UMTS（Universal Mobile Telecommunications System）是3GPP基于GSM制定的3G网络标准。）

## Slide 113: 新型网络架构
C-RAN
云架构
  RRU替代物理基站
  光纤互联
  中心式处理
高性能
  多点协作接入
  实时信息处理
低成本
  低建设成本
  低维护成本
RRU
RRU
Fiber
RRU
Cloud
C-RAN 无线接入网绿色演进白皮书 (v2.5)，2011
C-RAN基于集中化处理(Centralized Processing)，协作式无线电(Collaborative Radio)和实时云计算构架(Real-time Cloud Infrastructure)的绿色无线接入网构架(Clean system)
远端射频单元:收发任务
Notes: C-RAN的架构
C-RAN是目前业界认同度很高的云架构。基本架构思想是利用RRU（Remote Radio Unit，远端射频单元，也可以说是瘦基站）替代传统基站，RRU只负责基本的收发任务，结构简单，成本低廉（这也符合SDN中用户与数据平面分离的思想）；RRU通过光纤与后台运中心相连；云后台提供统一管理。
在这种架构下，多点协作接入会更容易，用户会获得更高的接入速率；而云后台强大的处理能力能够在短时间内完成各种动态网络优化任务。
RRU的结构特性决定了它的低建设成本与低维护成本，对未来布置超密小区而言是再适合不过了。
背景：SDN的数据与用户平面分离和C-RAN瘦基站的区别
SDN的数据与用户平面分离是Internet的产物，它考虑的是软件层面，解决网络中各种管理软件、协议的扩展性、灵活性问题，但是不涉及网络设备的低成本化。这个思想可以认为是迈向虚拟化的第一步。
注：
很多人都指出RRU连接云后台的光纤造价高是个问题，我个人认为这个不用担心。现在有线网都光纤到户了，而且中国移动有自己的有线宽带网业务，连接RRU只不过是需要几个额外的接头而已，没必要提这个事。

## Slide 114: 新型网络架构
2010年由中国移动首次提出
已在中国珠海、吉林、长沙、青岛等地试点
安捷伦
Intel
IBM
中兴
华为
NGMN
IEEE GlobeCom
IEEE ICC
IEEE WCNC
CHINACOM
Notes: NGMN = Next Generation Mobile Networks，协会性质

## Slide 115
5G主要业务
移动互联网
物联网
采集类
流类
传输类
会话类
交互类
控制类
消息类
音频播放
视频播放
增强现实
交易类
浏览类
搜索类
位置类
游戏类
语音类
视频通话
邮件类
上传类
下载类
SMS类
MMS类
OTT消息
低速采集
高速采集
时延敏感
时延非敏感
基于3GPP业务分类，将背景类扩展成为传输类和消息类，并增加物联网业务（含采集类和控制类）
虚拟现实
虚拟现实
未来移动通信主要业务

## Slide 116
视频会话
视频播放
移动在线游戏
增强现实
虚拟现实
云桌面
实时视频分享
无线数据下载
云存储
高清图片上传
智能家居控制
OTT消息
视频监控
车联网
安全驾驶
5G典型业务

## Slide 117
未来触手可及