## Slide 1: 电子技术基础 （数字部分）
六、数字逻辑电路基础（10学时）
七、组合逻辑电路（8学时）
八、时序逻辑电路（9学时）
九、中规模信号产生与变换电路（5学时）
十、可编程逻辑器件（0学时）

## Slide 2
模拟电路与数字电路的区别
模拟信号：在时间上和数值上连续的信号。
数字信号：在时间上和数值上不连续的（即离散的）信号。
u
u
模拟信号波形
数字信号波形
t
t
对模拟信号进行传输、处理的电子线路称为模拟电路。
对数字信号进行传输、处理的电子线路称为数字电路。

## Slide 3
（1）工作信号是二进制的数字信号，在时间上和数值上是离散的（不连续），表示数量时称二进制数，表示事物状态时称二值逻辑。
（2）在数字电路中，研究的主要问题是电路的逻辑功能，即输入信号的状态和输出信号的状态之间的逻辑关系。
（3）对组成数字电路的元器件的精度要求不高，只要在工作时能够可靠地区分0和1两种状态即可。
数字电路的特点

## Slide 4
（1）便于集成与系列化生产，成本低廉，使用方便；
（2）工作准确可靠，精度高，搞干扰能力强。
（3）不仅能完成数值计算，还能完成逻辑运算和
判断，运算速度快，保密性强。
（4）维修方便，故障的识别和判断较为容易。
数字电路的优点

## Slide 5
1.逻辑代数（布尔代数、开关代数）：
鼻祖 布尔，
他在《逻辑的数学分析》书中介绍了以他命名的布尔代数，将代数的方法研究逻辑推理的问题。
逻辑运算基础：
百度百科
第六章：布尔代数在二值逻辑中的应用
2.逻辑门：
鼻祖 香农，
他在硕士论文《继电器与开关电路的符号分析》中将电路中的开关（接通、断开）与数字逻辑（1、0）中的代数思想结合起来。

## Slide 6
逻辑函数（二值逻辑）的表示方法
逻辑真值表
逻辑函数表达式或函数式
逻辑图
波形图
卡诺图
硬件描述语言

## Slide 7
第六章 数字逻辑电路基础
本章要求：
1、逻辑门的逻辑符号及逻辑功能
2、TTL门电路的特性参数与典型应用。
3、逻辑代数及函数化简

## Slide 8
6.1 逻辑门电路的基本概念
逻辑门
输出
逻辑：表示事物的因果关系，即输入、输出之 间变化的因果关系
逻辑门：用以实现基本和常用逻辑运算的电子电路。简称门电路。组成数字电路的基本单元
…
输入
1、逻辑门
逻辑代数三种基本运算：逻辑与、逻辑或、逻辑非

## Slide 9
功能
2、逻辑门的分类
基本逻辑门 （与门、或门、非门）
复合逻辑门 （与非门、或非门、异或门）
特殊逻辑门 （OC门、三态门）
结构
TTL门
CMOS门
6.1 逻辑门电路的基本概念

## Slide 10
(b)
(c)
Δt
Δt为一拍
(a)
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
3、数字信号表示方法
(1) 0、1数值
(2) 低、高电位
(3) 脉冲信号的无、有
逻辑0
逻辑1
正逻辑（高电平表示1，低电平表示0）
脉 冲
6.1 逻辑门电路的基本概念

## Slide 11
6.2 常用逻辑门电路
与门
与非门
与或非门
或门
非门
或非门
异或门电路
基本逻辑门电路
复合逻辑门电路

## Slide 12
V
A
B
Y
真值表
“有0 为0, 全1为1”
1、与逻辑门
决定事件发生的各条件中，所有条件都具备，事件才会发生（成立）。
Y= A•B = AB
B
&
A
Y
与门符号:
6.2.1 基本逻辑门电路
A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 0
0 | 0
1 | 1

## Slide 13
2、或逻辑门
决定事件发生的各条件中，有一个或一个以上的条件具备，事件就会发生（成立）。
V
A
B
Y
“有1 为1, 全0为0”
Y= A+B
A
B
Y
≥1
A B | Y
0 0 | 0
0 1 | 1
0 | 1
1 | 1
真值表
或门符号:

## Slide 14
3、非门
事件发生的条件具备时，事件不会发生；事件发生的条件不具备时，事件发生。这种因果关系称为非逻辑关系。
Y = A
非门符号:
“1 则0, 0则1”
真值表
A | Y
0 | 1
1 | 0
Y
A
V

## Slide 15
各种门可以有多个输入端（除非门外）
三输入端与门
三输入端或门
&
A
B
Y
C
Y = A · B · C
Y = A+B+C
6.2.1 基本逻辑门电路
Y

## Slide 16
6.2.2 复合逻辑门
1、与非门
真值表
A B AB Y
0 0 0 1
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 1 0
&
A
B
Y
符号：
表达式： Y = A · B
Y= A · B · C
多个逻辑变量时:
“有0 为1, 全1为0”

## Slide 17
输入A、B波形如图所示, 请画出与非门的输出（Y）波形。
A
B
Y
Y=AB
练习:
&
A
B
Y
A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
真值表
﹒

## Slide 18
2、或非门
表达式： Y= A+B
真值表
A B AB Y
0 0 0 1
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 0
多个逻辑变量时:
Y= A+B+C
A
B
Y
符号：
≥1
“有1 为0, 全0为1”

## Slide 19
3. 与或非门
C
D
≥
1
A
B
F
&
1
(a)
与或非门的构成
&
F
(b)
逻辑符号
&
&
≥
1
A
B
C
D

## Slide 20
4. 异或门
异或门功能：相同为0；相异为1。
真值表

## Slide 21
5. 同或门
同或门功能：相同为1；相异为0。
⊙
A B | F
0 0 | 1
0 1 | 0
0 | 0
1 | 1
真值表
同

## Slide 22
6.3 TTL集成逻辑门
6.3.1 TTL集成逻辑门电路与工作原理
电路

## Slide 23
1、任一输入为低电平（0.3V）时
“0”
1V
vo=5 -vRc2--vbe4 -vD  3.6V 高电平！
逻辑关系：
有0则1
0.3V
截止
截止
饱和
6.3.1 TTL集成逻辑门电路与工作原理

## Slide 24
“1”
2、输入全为高电平（3.6V）时
输入、输出的逻辑关系式：
vo =0.3V
2.1V
1.4V
0.7V
0V
逻辑关系：
全1则0
T1倒置放大
6.3.1 TTL集成逻辑门电路与工作原理

## Slide 25
6.3.2 TTL集成逻辑门的电压传输特性曲线
&
A
B
Y
C

## Slide 26
6.3.3 TTL集成逻辑门的主要参数
1、输出高电平VOH
2、输出低电平VOL
3、开门电平Von
4、关门电平Voff
5、噪声容限VN
6、平均传输延迟时间tpd
7、扇入扇出系数NO
8、电源电压VCC
9、功耗
&
A
B
Y
C

## Slide 27
*** 扇出系数：
在正常工作情况下，所能带同类门电路的最大数目。
*** 扇入系数：
门电路输入端的个数
6.3.3 TTL集成逻辑门的主要参数
&
A
B
Y
C

## Slide 28
直接线与的问题（线与：即直接导线连接）
6.3 TTL集成逻辑门
假设L1=1（高电平），L2=0（低电平），直接相与会产生至上而下的大电流I，使与非门损坏

## Slide 29
高
低
直接线与的问题
6.3 TTL集成逻辑门

## Slide 30
RC
VCC
1、 集电极开路的与非门（OC门）
+5V
F
R2
R1
3k
T2
R3
T1
T3
b1
c1
A
B
C
&
符号
&
6.3.4 特殊逻辑门
使用时，集电极外接电阻RC和电源VCC
集电极开路悬空，称集电极开路与非门

## Slide 31
相当于与门作用。
因为 Y1、Y2 中有低电平时，Y 为低电平；只有 Y1、Y2 均为高电平时，Y才为高电平，故 Y = Y1 · Y2。
OC门用于实现线与
1、 集电极开路的与非门（OC门）
假设Y1=1（高电平），Y2=0（低电平），直接相与会产生由VCC经RL和B门的导通电流I，不会损坏与非门
Y
A
B

## Slide 32
2、 三态与非门
6.3.4 特殊逻辑门
多了一个控制端EN（使能端）
第三态（0、1、Z:高阻态）

## Slide 33
E1
E2
E3
公用总线
=０
=１
=０
三态门主要作为TTL电路与总线间的接口电路。
工作时，E1、E2、E3分时接入高电平，总线分时传送不同的数据和信号。
2、 三态与非门

## Slide 34
与门和与非门的多余输入端接逻辑 1 或者与有用输入端并接。
接 VCC
通过 1 ~ 10 k 电阻接 VCC
与有用输入端并接
TTL 电路输入端悬空时相当于输入高电平，做实验时与门和与非门等的多余输入端可悬空，但使用中多余输入端一般不悬空，以防止干扰。
TTL门多余输入端的处理
6.3.5 TTL集成逻辑门的使用常识

## Slide 35
或门和或非门的多余输入端接逻辑 0
或者与有用输入端并接
原则:不改变原电路逻辑关系,
保证电路稳定可靠工作
6.3.5 TTL集成逻辑门的使用常识
TTL门多余输入端的处理

## Slide 36
TTL门其输入端与地之间外接不同的电阻
时，表现为不同的电平
6.3.5 TTL集成逻辑门的使用常识
TTL门多余输入端的处理
R≥2KΩ,该输入端视为高电平
R≤100Ω,该输入端视为低电平
R
VL
R
VH
&

## Slide 37
6.3.6 TTL集成逻辑门电路外接负载问题
TTL门驱动发光二极管
TTL门驱动大功率负载（大电流）
TTL门驱动5V继电器（小电流）
输出低电平时发光
用数字电路来控制机电系统

## Slide 38
6.4 CMOS门电路
称MOS电路中的PMOS管和NMOS管互为互补MOS管，
互补型MOS集成电路，简称CMOS电路。
功耗和抗干扰能力远优于TTL。

## Slide 39
与门和与非门的多余输入端接高电平，不能悬空。
CMOS门多余输入端的处理
6.4 CMOS门电路
或门和或非门的多余输入端接低电平。与地之间外接不
同的电阻时，都相当于接低电平
R
VL
通过 500 电阻接地
VH
通过 500 电阻接 VCC

## Slide 40
6.5 各种门电路的接口问题
1.CMOS门驱动TTL门
CMOS门直接驱动TTL门
TTL门驱动74HC CMOS门
2. TTL门驱动CMOS门

## Slide 41
1、十进制数（Decimal）
1985 =1×103+9×102+8×101+5×100
有0 ~ 9 十个不同的符号，以10为基数的计数体制。
逢十进一。下脚标为10
第i位的权是10i。
特点：
(209.04)10＝ 2×102 ＋0×101＋9×100＋0×10－1＋4 ×10－2
6.6 数制及数码
6.6.1 数制（计数规则、进位规则）

## Slide 42
2、二进制数（Binary）
有0，1两个不同的符号。
逢二进一。二进制数的下脚标为2
特点：
对于整数，
(1001)2=1×23+0×22+0×21+1×20 = （9）10
对于小数，
(0.101)2 = 1×2-1 + 0×2-2 + 1×2-3 = （0.625）10
…..24 , 23 , 22 , 2 1, 2 0 . 2 -1, 2 -2, 2 - 3, ……
6.6 数制及数码
6.6.1 数制

## Slide 43
整数部分除二取余倒记，
小数部分乘二取整顺记。
3、数制的转换
（1）二进制转换为十进制数
(111.101)2 =1×22+1×2 1+1×2 0 +1× 2 -1
+0× 2 -2 +1× 2 –3 =(7.625)10
（2）十进制数转换为二进制数
方法：
方法:
按权展开。
6.6.1 数制

## Slide 44
即 45 = （101101）2
例：将十进制数45转换成二进制数。
（除二取余倒记）
3、数制的转换
余数
45 1
22
0
11
1
5
1
2
0
1
1
2
2
2
2
2
2
0

## Slide 45
即 （173）10 = （10101101）2
例：将十进制数173转换成二进制数。
…..24 , 23 , 22 , 2 1, 2 0 . 2 -1, 2 -2, 2 - 3, ……
32 , 16 , 8 , 4 , 2 , 1 . 0.5 , 0.25 , 0.125 , 0.0625
3、数制的转换

## Slide 46
十进制小数部分的转换: （乘二取整顺记）
1011)
(0.6875)10 = (0.
2
0.6875
× 2
最高位 取 1 1.3750
0.375
× 2
取 0 0.750
× 2
取 1 1. 50
0.5
× 2
最低位 取 1 1. 0
3、数制的转换
即

## Slide 47
即 （0.8125）10 = （0.1101）2
例：将十进制数0.8125转换成二进制数。
…..24 , 23 , 22 , 2 1, 2 0 . 2 -1, 2 -2, 2 - 3, ……
32 , 16 , 8 , 4 , 2 , 1 . 0.5 , 0.25 , 0.125 , 0.0625
3、数制的转换

## Slide 48
将十进制的字符用二进制数进行编码：
0 0000 5 0101
1 0001 6 0110
2 0010 7 0111
3 0011 8 1000
4 0100 9 1001
二进制数对十进制编码 — BCD码
（Binary Coded Decimal）。
4位中各位的权依次是：8、4、2、1——8421 BCD码。
6.6.2 数码

## Slide 49: 常 用 的 几 种 BCD 码
十进 制数 | 8421 BCD码 | 2421 BCD码 | 5121 BCD码 | 余3码 | 格雷码
0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0011 | 0000
1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0100 | 0001
2 | 0010 | 0010 | 0010 | 0101 | 0011
3 | 0011 | 0011 | 0110 | 0110 | 0010
4 | 0100 | 0100 | 0111 | 0111 | 0110
5 | 0101 | 1011 | 1000 | 1000 | 0111
6 | 0110 | 1100 | 1001 | 1001 | 0101
7 | 0111 | 1101 | 1010 | 1010 | 0100
8 | 1000 | 1110 | 1011 | 1011 | 1100
9 | 1001 | 1111 | 1111 | 1100 | 1101
余三码：每个字符的编码比相应的8421码多3。

## Slide 50
逻辑代数：用来描述逻辑关系的数学方法。
逻辑量：在数字电路中逻辑量是用 0 和 1 来表示的。
逻辑变量：A、B、C、 … 。
括号→非运算→与运算→或运算
逻辑运算次序
6.7 逻辑代数

## Slide 51
6.7 逻辑代数

## Slide 52
(1) 关于变量和常量关系的公式
1、逻辑代数的基本定律
A + 0 = A
A + 1 = 1
A + A = 1
A + A= A
A · 1 = A
A · 0 = 0
A · A = 0
A · A= A
6.7 逻辑代数
0、1律
互补律
重叠律
还原律

## Slide 53
A ( B + C ) = AB + AC
A + BC = ( A + B )( A + C )
A + ( B⊙C ) = (A + B ) ⊙(A + C )
(2) 交换律、结合律、分配律
A + B = B + A
A · B = B · A
A⊙B = B⊙A
A B = B A
+
+
A⊙B⊙C = A⊙ ( B⊙C )
A + B + C = A + ( B + C )
A · B · C =A · ( B · C )
A B C = A ( B C )
+
+
+
+
+
A ( B C ) = AB AC
+
1、逻辑代数的基本定律
交换律
结合律
分配律

## Slide 54
（摩根定律）：百度百科
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
A
B
0
0
0
0
1
1
1
1
真值表
2、逻辑代数特殊运算规律
反演律
常用于与-非、或-非的化简

## Slide 55
2、逻辑代数特殊运算规律
1、
2、
A
AB
A
=
+
吸收律
A ( A + B) = A
这说明两个乘积项相加时，若其中一项以另一项为因子，则该项是多余的，可以删去
这说明变量A和包含A的和项相乘时，结果为A，和项可以消去
消去律
这说明两个乘积项相加时，如果一项取反后是另一项的因子，则此因子是多余的，可以消去

## Slide 56
A
B
A
AB
=
+
C
A
AB
BC
C
A
AB
+
=
+
+
证明：
邻接律
冗余律
2、逻辑代数特殊运算规律
这说明在乘积项相加时，若两个乘积项中分别包含A和A，这两个乘积项的其余因子组成第3个乘积项时，则第3个乘积项是多余的，可以消去

## Slide 57
2、逻辑代数特殊运算规律
若将函数F中的运算符号与变为或，或变为与；逻辑常量0变为1，1变为0；而所有逻辑变量保持不变，就可以得到F的对偶函数 。
推论：如果两个逻辑函数相等，则它们各自的对偶函数必然相等。
对偶规则

## Slide 58
3、常用公式
XI
消去律

## Slide 59
3、常用公式

## Slide 60
代入规则
4、逻辑代数的三个规则
由此可以将反演律推广到n个变量：
任何一个含有变量A的逻辑等式，如果将所有出现A的地方都代之以一个逻辑函数F，则此等式仍然成立。

## Slide 61
解：利用反演规则可得：
已知逻辑函数F，将F中所有原变量变为反变量，反变量变为原变量；运算符号与变为或，或变为与；逻辑常量0变为1，1变为0，就可以得到其反（补）函数 。
反演规则
4、逻辑代数的三个规则
注意：保持原来的运算顺序；对反变量以外的非号应保持不变

## Slide 62
若将函数F中的运算符号与变为或，或变为与；逻辑常量0变为1，1变为0；而所有逻辑变量保持不变，就可以得到F的对偶函数 。
推论：如果两个逻辑函数相等，则它们各自的对偶函数必然相等。
对偶规则
4、逻辑代数的三个规则

## Slide 63
6.8 逻辑函数的变换与化简
逻辑函数（二值逻辑）的表示方法
逻辑真值表
逻辑函数表达式或函数式
逻辑图
波形图
卡诺图
硬件描述语言

## Slide 64
6.8 逻辑函数的变换与化简
6.8.1逻辑函数的表达式
1、逻辑函数不同形式的表达式
与或表达式
与非一与非表达式
或与表达式
或非一或非表达式
与或非表达式

## Slide 65
例1 将函数与或表达式 转换为其它形式。
解 （1）与非-与非式。
将与或式两次取反，利用摩根定律可得
1、逻辑函数不同形式的表达式

## Slide 66
例1 将函数与或表达式 转换为其它形式。
（2）与或非式。
首先求出反函数
然后再取反一次即得与或非表达式
1、逻辑函数不同形式的表达式

## Slide 67
（3） 或与式。
将与或非式用摩根定律展开， 即得或与表达式如下：
（4） 或非-或非式。
将或与表达式两次取反， 用摩根定律展开一次得或非-或非表达式
1、逻辑函数不同形式的表达式

## Slide 68
同一逻辑的五种表达形式

## Slide 69
最简与-或表达式：
包含与项的个数最少。（与门个数少）
每个与项中变量的个数最少。（与门输入端个数少）
2、逻辑函数表达式的最简标准（与-或表达式）
6.8.1逻辑函数的表达式

## Slide 70
6.8.1逻辑函数的表达式
3、逻辑函数表达式的化简主要方法
公式法（代数法）
图解法（卡诺图法）
:最简式，与-或式
:最小项标准式，与-或式
可化简标准式

## Slide 71
6.8.2 逻辑函数的公式化简法

## Slide 72
并项法
6.8.2 逻辑函数的公式化简法

## Slide 73
吸收法
6.8.2 逻辑函数的公式化简法

## Slide 74
消去法
6.8.2 逻辑函数的公式化简法

## Slide 75
6.8.2 逻辑函数的公式化简法
配项法

## Slide 76
6.8.2 逻辑函数的公式化简法

## Slide 77
应用合并规律
任何两个相同变量的逻辑项， 只有一个变量取值不同(一项以原变量形式出现， 另一项以反变量形式出现)， 我们称为逻辑相邻项(简称相邻项)。 如AB与AB，ABC与和ABC都是相邻关系。如果函数存在相邻项，可将它们合并为一项，同时消去一个变量。
6.8.2 逻辑函数的公式化简法

## Slide 78
例2 化简
解
6.8.2 逻辑函数的公式化简法

## Slide 79
应用吸收定律
例4 化简
6.8.2 逻辑函数的公式化简法

## Slide 80
应用冗余定律
例 5
解
例 6
解
6.8.2 逻辑函数的公式化简法

## Slide 81
拆项法
例7 化简
6.8.2 逻辑函数的公式化简法

## Slide 82
添项法
在函数中加入零项因子 ，利用加进的新项，进一步化简函数。
解：
例 8 化简
6.8.2 逻辑函数的公式化简法

## Slide 83
1、逻辑函数的最小项
在 n 个变量的逻辑函数中，如果一个乘积项包含了所有的变量，而且每 个变量都以原变量或反变量的形式在该乘积项中出现一次，则该乘积项为 n 个变量的最小项。
AB 两个变量，其最小项为 22=4 个
n 个变量的最小项数为 。
AB
A B
AB
AB
6.8.3 逻辑函数的图形法化简

## Slide 84
ABC三个变量，最小项为23 = 8 个
000
001
010
011
100
101
110
111
对应
(1)对于任意一个最小项,都对应了一组变量的取值使其值为1
(2)对任何变量的函数式来讲，全部最小项之和为1
(3)两个不同最小项之积为0
最小项的性质
最小项表示
m0
m1
m2
m3
m4
m6
m7
1、逻辑函数的最小项

## Slide 85
1、逻辑函数的最小项

## Slide 86
1、逻辑函数的最小项

## Slide 87
1、逻辑函数的最小项

## Slide 88
2、卡诺图
几何（图形）相邻的小方格逻辑相邻
按一定规则排列起来的最小项方格图
逻辑相邻，是指两最小项只有一个因子互为反变量，而其余因子相同
6.8.3 逻辑函数的图形法化简

## Slide 89
F
A
BC
0
01
00
1
11
10
F
A
B
0
1
0
1
m0
m1
m2
m3
0
1
2
3
4
5
6
7
二变量卡诺图
F（A,B）
三变量卡诺图
F（A,B,C）
若变量数为n
则方格数为2n
2、卡诺图

## Slide 90
F
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
m1
m2
m3
m0
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11
m12
m13
m14
m15
逻辑函数
逻辑变量
变量取值
同一行的最左和最右;同一列的最上和最下
逻辑相邻
四变量卡诺图
F（A,B,C,D）
2、卡诺图

## Slide 91
3、逻辑函数卡诺图表示方法
已知逻辑函数，画卡诺图步骤：

## Slide 92
3、逻辑函数卡诺图表示方法

## Slide 93
F
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
0101
0100
1
1
1100
1101
0011
1011
0010
1010
1
1
1
1
1
1
3、逻辑函数卡诺图表示方法

## Slide 94
在B=1, C=0对应的方格(不管A，D取值)，得m4、 m5、m12、m13，在对应位置填1；
在C=1, D=0所对应的方格中填1，即m2、m6、m10、m14；
在B=0，C=D=1对应方格中填1，即m3、m11；
F
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
3、逻辑函数卡诺图表示方法

## Slide 95
在B=1, C=0对应的方格(不管A，D取值)，得m4、 m5、m12、m13，在对应位置填1；
在C=1, D=0所对应的方格中填1，即m2、m6、m10、m14；
在B=0，C=D=1对应方格中填1，即m3、m11；
F
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3、逻辑函数卡诺图表示方法

## Slide 96
真值表 卡诺图
A B F
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
与 逻辑真值表
A B F
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
或 逻辑真值表
A
B
F
0
1
0
1
1
B
F
0
1
0
1
1
A
1
1
3、逻辑函数卡诺图表示方法

## Slide 97
4、用卡诺图化简逻辑函数
依据：几何相邻的小方格对应的最小项逻辑相邻
B
F
0
1
0
1
1
A
1
1
F=AB+AB+AB
F=A+B
两个相邻项消去一个变量
四个相邻项消去二个变量
2n个相邻项消去n个变量

## Slide 98
每个包围圈包围填l的方格数应尽可能多，但必须相邻且为2n 个。(圈尽可能大）
画包围圈的原则
卡诺图中所有填1的方格都应至少被圈过一次，不能漏圈。若某填1方格不能与相邻方格组成包围圈，则要单独画圈。（不能漏圈）
每个包围圈中应至少保证有一个填1的方格未被圈过两次，否则包围圈就重复了。（不能重复圈）
4、用卡诺图化简逻辑函数

## Slide 99
②画包围圈合并最小项。
①画出表示逻辑函数的卡诺图。
③将各包围圈合并最小项的结果逻辑加，便得到最简与或表达式。
卡诺图化简逻辑函数步骤：
4、用卡诺图化简逻辑函数

## Slide 100
F=ABC+ABC+BCD+BCD
F
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
F=∑m( 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 )
例1 用卡诺图化简下列逻辑函数
F
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
1
F = + +
BC
BC
F = +
1
1
1
1
1
1
1
BCD
AD
ACD
4、用卡诺图化简逻辑函数

## Slide 101
F
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4、用卡诺图化简逻辑函数
包围圈尽可能大

## Slide 102
1
F
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F=∑m(0, 1, 3, 4, 6, 7 )
例2 用卡诺图化简下列逻辑函数
F=∑m(0,2,5,6,7,8,9,10,11,14,15)
1
1
1
1
1
1
F
A
BC
0
01
00
1
11
10
函数的最简表达式
不唯一的！
4、用卡诺图化简逻辑函数

## Slide 103
4、用卡诺图化简逻辑函数
可见，逻辑函数的最简表达式不是唯一的！

## Slide 104
5、带约束项的逻辑函数的卡诺图化简
函数变量的某些取值根本不会出现，或者不允许出现。将变量这些取值所对应的最小项称为无关项或约束项或任意项。
无关项的表示方法:∑d(3,6)
式中：d表示无关项。表明编号为3、6的某逻辑函数的最小项为此逻辑函数的无关项。在卡诺图中常用“X”或“Φ” 表示。
在化简具有无关项的逻辑函数时，可利用无关项的条件，“X”的值可以看作1，也可以看作0，视函数化简最简而定。

## Slide 105
F=∑m(2, 3, 4, 5,6 )
+ ∑d(10,11,12,13,14,15)
AB不等于0的情况不存在
F
AB
CD
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
1
1
1
F
A
BC
0
01
00
1
11
10
X
X
AB = 0
5、带约束项的逻辑函数的卡诺图化简
包围圈尽可能大

## Slide 106
作业
必做：第六章课后习题（6-2，6-3，6-6，6-7，6-12，6-16，6-17，6-18，6-20，6-23，）