## Slide 1
8.2时序电路的分析与设计方法
8.1触发器
8.3计数器
8.4移位寄存器
8.5中规模时序逻辑器件综合应用
第八章 时序逻辑电路

## Slide 2
输出状态不仅决定于当时的输入状态，而且还与电路的原来状态有关，具有记忆功能。
什么是时序逻辑电路？
1、电路由组合电路和存储电路组成
2、电路存在反馈
存储（记忆）电路的基本单元---触发器

## Slide 3
  触发器是双稳态电路，由门电路组成。
  触发器有两个稳定的状态：“0”状态和“1”状态。
  触发器可以记忆1位二值信号。
  当输入信号消失后，触发器所置成的状态能够保持不变。
8.1 触发器
什么是触发器？
Notes: 触发器是最简单、最基本的时序逻辑电路，常用的时序逻辑电路寄存器、计数器等，通常都是由各类触发器构成的。

## Slide 4
边沿触发
电平触发
脉冲触发
8.1 触发器
由于电路结构不同，触发器的触发方式不同，分为：
上升沿、下降沿

## Slide 5
D 触发器
RS 触发器
JK 触发器
T 触发器
8.1 触发器
由于控制方式不同，触发器的逻辑功能不同，分为：

## Slide 6
状态表
特征方程
状态图
时序图
8.1 触发器
描述触发器功能的工具，有：

## Slide 7
1. 基本的R-S触发器（电平触发）
组成：用2个与非门(或或非门)构成
Q=0 0 态
Q=1 1 态
状态改变,称为翻转
双稳态
现态
次态
8.1.1 R-S触发器
&
&
RD
SD
Q
Q

## Slide 8
RD
SD
Q
Q
0 1 0 1(复位)
1 0 1 0(置位)
1 1 不 变(保持)
0 0 不 定(禁止)
RD 置0端，低电平有效
SD 置1端，低电平有效
8.1.1 R-S触发器
1.基本的R-S触发器
工作特点：
&
&
RD
SD
Q
Q
S
R
Q
图形符号
约束条件： SD + RD = 1

## Slide 9
反映触发器输入信号取值和状态之间对应关系的图形称为波形图。
置0
置1
置1
禁止
保持
置1
置1
Q
保持不定
8.1.1 R-S触发器
基本的R-S触发器波形图
1.基本的R-S触发器

## Slide 10
开关防抖动电路
8.1.1 R-S触发器
1.基本的R-S触发器

## Slide 11
2.钟控R-S触发器（时钟控制，电平触发）
CP: 时钟脉冲
(Clock Pulse)
R、S控制端
8.1.1 R-S触发器
&
&
RD
SD
Q
Q
&
&
R
S
CP

## Slide 12
特征方程：
Qn+1 = S + R·Qn
约束条件： S·R= 0
8.1.1 R-S触发器
2.钟控R-S触发器
&
&
RD
SD
Q
Q
&
&
R
S
CP
CP
Q
Q
S
R
工作特点:
CP高电平控制触发

## Slide 13: 钟控RS触发器逻辑功能的描述
8.1.1 R-S触发器
2.钟控R-S触发器
发生
时序波型图(设初态为0）
空翻
R | S | Qn | Qn+1 | 功能
0 | 0 | 0或1 | 0或1 | 保持
1 | 0 | 0或1 | 0 | 置0
0 | 1 | 0或1 | 1 | 置1
1 | 1 | 0或1 | 不定 | 禁止
空翻：一个CP脉冲期间，触发器发生两次或两次以上翻转。

## Slide 14
8.1.1 R-S触发器
克服空翻方法：
采用具有存储功能的触发引导电路。
例如：主从结构式触发器
只对时钟信号的某一个边沿敏感。
例如：边沿触发器

## Slide 15
D数据输入端
CP时钟脉冲
RD
SD
D
CP
Q
Q
RD 置0端(复位端)
SD 置1端(置位端)
正常工作时，悬空或接高电平
8.1.2 D触发器

## Slide 16
功能表
触发方式: 边沿触发
(时钟上升沿触发)
特征方程:Qn+1 =Dn
RD
SD
D
CP
Q
Q
输 入 |  |  | 输 出
Qn | D | CP | Qn+1
0 1 | 0 | ↑ | 0
0 1 | 1 | ↑ | 1
8.1.2 D触发器

## Slide 17
工作波形
输 入 |  |  | 输 出
Qn | D | CP | Qn+1
0 1 | 0 | ↑ | 0
0 1 | 1 | ↑ | 1
8.1.2 D触发器

## Slide 18
Q
D
C
Q
CP
Q
CP
Ｑ
8.1.2 D触发器
Ｑ

## Slide 19
边沿触发
CP下降沿触发
8.1.3 J-K触发器
Q
Q
R
J
CP
S
K

## Slide 20
R、S端功能
R复位端 S置位端
R=0,S=1时Q=0
R=1,S=0时Q=1
无需CP!
8.1.3 J-K触发器
Q
Q
R
J
CP
S
K
正常工作时取
R=1,S=1

## Slide 21
J、K控制端的功能
J K CP Q n+1 说明
0 0 Q n 保持
0 1 0 清0
1 0 1 置1
1 1 Q n 翻转
特征方程:
8.1.3 J-K触发器
Q
Q
R
J
CP
S
K

## Slide 22
CP
J
K
Q
J-K触发器工作波形
J K CP Q n+1 说明
0 0 Q n 保持
0 1 0 清0
1 0 1 置1
1 1 Q n 翻转
8.1.3 J-K触发器

## Slide 23
8.1.3 J-K触发器
CP
Ｄ
Q１
Q２
Q1
D
C
Q
CP
J
C
Q
K
Q
Q
Q2
J K CP Q n+1 说明
0 0 Q n 保持
0 1 0 清0
1 0 1 置1
1 1 Q n 翻转

## Slide 24
在某些应用场合下，需要这样一种逻辑功能
的触发器，当控制信号为1时，每来一个时钟信号
它的状态就翻转一次，当控制信号为0时，时钟
信号到达后它的状态保持不变。具备这种逻辑功
能的触发器称为T触发器。
8.1.4 T触发器

## Slide 25
从功能表可写出T触发器的特征方程：
输 入 |  |  | 输 出 | 
CP | T | Qn | Qn+1 | 
↑ | 0 | 0 | 0 | 保持
 |  | 1 | 1 | 
↑ | 1 | 0 | 1 | 翻转
 |  | 1 | 0 | 
8.1.4 T触发器

## Slide 26: 描述时序逻辑电路的逻辑方程方法有三个方程组
8.2 时序电路的分析与设计方法
时序电路的一般结构形式与功能描述方法
输入信号
输出信号
存储电路激励信号
存储电路输出信号

## Slide 27
时序电路的一般结构形式与功能描述方法
输入信号
输出信号
存储电路激励信号
存储电路输出信号
表达了输出信号与输入信号、状态变量的关系式

## Slide 28
时序电路的一般结构形式与功能描述方法
激励方程
表达了激励信号与输入信号、状态变量的关系式
输入信号
输出信号
存储电路激励信号
存储电路输出信号
状态变量

## Slide 29
时序电路的一般结构形式与功能描述方法
表达了存储电路从现态到次态的关系式
输入信号
输出信号
存储电路激励信号
存储电路输出信号

## Slide 30
8.2 时序电路的分析与设计方法
时序电路的分类
根据存储电路触发器的动作特点不同，分为：
同步时序电路：存储电路中所有触发器的时钟使用统一的clk,状态变化发生在同一时刻
异步时序电路：存储电路中触发器的状态变化不是同时发生的
同步电路的速度相对较快，应用较为普遍。

## Slide 31
电路图
时钟方程
驱动方程
输出方程
状态方程
状态图
状态表
时序图
判断电路逻辑功能
1
2
3
5
计算
4
8.2 时序电路的分析与设计方法
8.2.1 时序电路的分析
时序电路的分析方法与步骤：

## Slide 32
时钟方程：
输出方程：
同步时序电路的时钟方程可省去不写。
驱动方程：
1
写方程式
同步时序逻辑电路的分析举例

## Slide 33
驱动方程：
2
求状态方程
JK触发器的特性方程：
同步时序逻辑电路的分析举例
将各触发器的驱动方程代入，即得电路的状态方程：

## Slide 34
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 1
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 0
0
0
0
0
1
1
0
0
同步时序逻辑电路的分析举例
3
计算、列状态表

## Slide 35
4
状态图
同步时序逻辑电路的分析举例
画状态图、时序图
具有无效状态，不能自启动

## Slide 36
5
电路功能
有效循环的6个状态分别是：
000→001→011→111→110→100→000→…
最高位取反作为左移数据输入，这是一个六进制同步扭环计数器。当对第6个脉冲计数时，计数器又重新从000开始计数，并产生输出
Y＝1。
同步时序逻辑电路的分析举例

## Slide 37
CP
Q2
Q1
Q0
Y
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
时序图：
同步时序逻辑电路的分析举例

## Slide 38
同步时序逻辑电路的分析举例
JK触发器的特性方程：
得 状态方程：
驱动方程和输出方程：

## Slide 39
同步时序逻辑电路的分析举例

## Slide 40
同步时序逻辑电路的分析举例
不具有无效状态，可以自启动

## Slide 41
同步时序逻辑电路的分析举例

## Slide 42
时序电路设计又称电路的综合，它是时序电路分析的逆过程，即根据给定的逻辑功能要求，选择适当的逻辑器件，设计出符合要求的时序逻辑电路。与组合电路的设计类似，时序电路可以采用触发器设计，但是比较复杂。
也可以采用专门的中规模芯片设计。
8.2 时序电路的分析与设计方法
8.2.2 时序电路的设计
计数器
移位寄存器

## Slide 43: 采用触发器设计时序逻辑电路，设计的一般过程为：
（1）由给定的逻辑功能求出原始状态图；
（2）状态化简；
（3）状态编码；
（4）选择触发器的类型及个数；
（5）求电路的输出方程及各触发器的驱动方程；
（6）画逻辑电路并检查自启动能力。
8.2.2 时序电路的设计

## Slide 44
要点：计数器的进制（模）
计数器
CP
Q0
Qn
8.3 计数器

## Slide 45
8.3.1 计数器一般概念
计数体制
二进制计数器
非二进制计数器
增减趋势
加法计数器
减法计数器
可逆计数器
脉冲输
入方式
同步计数器
异步计数器
二、分类
一、功能：对输入时钟脉冲个数进行计数以实现数字测量、运算和控制。
8.2 计数器

## Slide 46
60进制计数器
三、计数器的应用举例
14 : 30
8.3.1 计数器一般概念

## Slide 47
8.3.2 触发器组成计数器
脉冲输
入方式
同步计数器
异步计数器

## Slide 48
一.异步二进制加法计数器
由三个JK触发器组成，J、K端悬空，都处于J＝K=1的计数工作状态。
8.3.2 触发器组成计数器
计数输入脉冲由触发器F0的CP端输入，低位触发器的输出端Q与相邻高位触发器CP端相连接。
J K CP Q n+1 说明
0 0 Q n 保持
0 1 0 清0
1 0 1 置1
1 1 Q n 翻转

## Slide 49
各触发器的状态表
输入CP 计数脉冲数 | 计数状态 |  | 
 | Q2 | Q1 | Q0
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1
6 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1
8 | 0 | 0 | 0
三位二进制计数器
八进制计数器

## Slide 50
计数器工作波形图
8.3.2 触发器组成计数器
二分频
四分频
八分频

## Slide 51
二.同步二进制加法计数器
J
K
R
D
Q
Q
J
K
R
D
Q
Q
J
K
R
D
Q
Q
F
2
F
1
F
0
Q
0
Q
1
Q
2
R
D
CP
J0=K0=1
8.3.2 触发器组成计数器

## Slide 52
求出各级触发器状态方程
J0=K0=1
8.3.2 触发器组成计数器

## Slide 53
CP0=CP |  | 
1↓ | 000 | 001
2↓ | 001 | 010
3↓ | 010 | 011
4↓ | 011 | 100
5↓ | 100 | 101
6↓ | 101 | 110
7↓ | 110 | 111
8↓ | 111 | 000
8.3.2 触发器组成计数器

## Slide 54
CP0=CP |  | 
1↓ | 000 | 001
2↓ | 001 | 010
3↓ | 010 | 011
4↓ | 011 | 100
5↓ | 100 | 101
6↓ | 101 | 110
7↓ | 110 | 111
8↓ | 111 | 000
000 001 010 011
111 110 101 100

## Slide 55
④画出状态转换表(图)
000 001 010 011
111 110 101 100
该计数器是一个同步二进制加法计数器，有八个状态又称为同步八进制计数器。
⑤结论
8.3.2 触发器组成计数器

## Slide 56
74LS161：同步4位二进制计数器
74LS293：异步4位二进制计数器
74LS290：异步十进制计数器
功能及应用
8.3.3 集成计数器
74LS160：同步十进制计数器

## Slide 57
一、异步4位二进制加法计数器74LS293
8.3.3 集成计数器
复位（清零）端
高电平有效
输出端
两个计数脉冲输入

## Slide 58
输入 |  |  | 输出 |  |  | 
Ro(1) | Ro(2) | CP | Q3 | Q2 | Q1 | Q0
1 | 1 | × | 0 | 0 | 0 | 0
0 | × | ↓（CP0） | 1位二进制加法计数（Q0） |  |  | 
× | 0 | ↓（CP1） | 3位二进制加法计数（Q3Q2Q1） |  |  | 
74LS293功能表
8.3.3 集成计数器
异步清零

## Slide 59
使能信号的执行方式
同步
异步
CP
CR
CR
异步:无需等待时钟
8.3.3 集成计数器

## Slide 60
74LS293功能
1.计数脉冲从CP0输入,Q0输出
一位二进制计数器
2.计数脉冲从CP1输入，Q3Q2Q1输出
三位二进制计数器
(八进制计数器)
3.计数从CP0输入，将Q0接到CP1 ，Q3Q2Q1Q0输出
四位二进制计数器
(十六进制计数器)
8.3.3 集成计数器

## Slide 61
用74LS293构成五进制计数器
0010
0011
0000
0001
0100
第5个脉冲——0101
Q
3
Q
2
Q
1
Q
0
CP
1
CP
0
R
o(2)
R
o(1)
计数脉冲
74293
异步清零
8.3.3 集成计数器
5个状态

## Slide 62
用74LS293构成十二进制计数器
第12个脉冲——1100
Q
3
Q
2
Q
1
Q
0
CP
1
CP
0
R
o(2)
R
o(1)
计数脉冲
74293
0010
1011
0000
0001
1011
8.3.3 集成计数器
12个状态
异步清零

## Slide 63: 例：用模10计数器构成模6计数器
清零端
置数端
清零
零态
预置态
（计数起点）
（计数终点）
任意模值计数器的设计方法
（终点）

## Slide 64
置数端（ LD)-同步置数
低电平有效
清零端（RD)-异步清零
低电平有效
计数控制端（S1S2）
进位输出端（C）
预置数据端（D3—D0)
输出端（Q3—Q0)
时钟输入端（CP）
二、同步4位二进制加法计数器74LS161
8.3.3 集成计数器

## Slide 65
③ 计数。
② 同步并行预置数。
④ 保持。
① 异步清零。
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  | 说明
RD | LD | CP | S1 | S2 | D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | 
0 | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 清零
1 | 0 | ↑ | 1 | 1 | d3 | d2 | d1 | d0 | d3 | d2 | d1 | d0 | 置数
1 | 1 | ↑ | 1 | 1 | × | × | × | × | 计 数 |  |  |  | 
1 | 1 | × | 0 | × | × | × | × | × | 保 持 |  |  |  | 
1 | 1 | × | × | 0 | × | × | × | × | 保 持 |  |  |  | 
功能表

## Slide 66
计数脉冲 | 输出 |  |  |  | 对应十进制数
 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13
14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15

## Slide 67
用74LS161构成计数器
74161
LD
S1
S2
CP
Q3
Q2
Q1
Q0
RD
D3
D2
D1
D0
CO
0 1 0 1
&
“1”
“1”
五进制
终点
① 异步清零。
计数清零
反馈复位法(RD清零）

## Slide 68
用74LS161构成六进制计数器
0011
0000
0001
0101
0010
0100
Q
3
Q
2
Q
1
Q
0
LD
CP
D
2
D
3
D
1
D
0
RD
S
1
S
2
C
74161
&
计数脉冲
1
1、反馈复位法(RD清零）
第6个脉冲——0110
异步清零

## Slide 69
2、反馈置数法(LD端置数)
用74LS161构成六进制计数器
Q
3
Q
2
Q
1
Q
0
LD
CP
D
2
D
3
D
1
D
0
RD
S
1
S
2
C
74161
&
计数脉冲
1
0 0 0 0
0011
0000
0001
0101
0010
0100
第5个脉冲——0101
同步置数

## Slide 70
二-五-十进制异步加法计数器74290
三、异步十进制加法计数器74LS290
8.3.3 集成计数器

## Slide 71
74LS290功能说明
计数脉冲从CP0输入,Q0输出
一位二进制计数器
从CP1输入，Q3Q2Q1输出
三位二进制计数器
(模5计数器)
从CP0输入，将Q0接到CP1 Q3Q2Q1Q0输出
四位二进制计数器(模10计数器)

## Slide 72
① 异步清零。
③ 计数。
② 异步置数（置9）。
输入 |  |  |  |  | 输出 |  |  |  | 说明
R0(1) | R0(2) | S9(1) | S9(2) | CP | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | 
1 | 1 | × 0 | 0 × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 清零
0 × | × 0 | 1 | 1 | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 置9
× | 0 | × | 0 | ↓（cp0） | 一位二进制计数 |  |  |  | 
0 | × | 0 | × | ↓（cp0） |  |  |  |  | 
0 | × | × | 0 | ↓（cp1） | 五进制计数 |  |  |  | 
× | 0 | 0 | × | ↓（cp1） |  |  |  |  | 
功能表

## Slide 73
用74LS290构成六十进制计数器

## Slide 74
用74LS161构成六十进制计数器
（整体清零法)
反馈态：60——0011 1100
74161(1)
RD
S1
S2
CP
Q3
Q2
Q1
Q0
LD
D3
D2
D1
D0
CO
74161(2)
RD
S1
S2
CP
Q3
Q2
Q1
Q0
LD
D3
D2
D1
D0
CO
&
CP
“1”

## Slide 75
对比计数器74LSl61 (T4161)
四、同步十进制加法计数器74LS160
8.3.3 集成计数器
相同点：芯片封装图和示意图相同，引脚相同
不同点：74LS160是十进制计数

## Slide 76
③ 计数。
② 同步并行预置数。
④ 保持。
① 异步清零。
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  | 说明
RD | LD | CP | S1 | S2 | D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | 
0 | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 清零
1 | 0 | ↑ | 1 | 1 | d3 | d2 | d1 | d0 | d3 | d2 | d1 | d0 | 置数
1 | 1 | ↑ | 1 | 1 | × | × | × | × | 十进制 计数 |  |  |  | 
1 | 1 | × | 0 | × | × | × | × | × | 保 持 |  |  |  | 
1 | 1 | × | × | 0 | × | × | × | × | 保 持 |  |  |  | 
功能表

## Slide 77
同步十进制可逆计数器74LSl92 (T4192)
8.3.3 集成计数器

## Slide 78
CR CPU CPD D3 D2 D1 D0
同步十进制可逆计数器74LSl92 (T4192)
输 入
保持
Q3 Q2 Q1 Q0
0 1 1 1 × × × ×
减法计数
0 1 1 ↑ × × × ×
加法计数
0 1 ↑ 1 × × × ×
并行置数
D3 D2 D1 D0
0 0 × × D3 D2 D1 D0
异步清零
0 0 0 0
1 × × × × × × ×
功能说明
输 出
Q3 Q2 Q1 Q0

## Slide 79
总结：构成任意模M计数器方法（清零端、置数端）
（2）确定反馈态（同步、异步）
（3）确定反馈电路（反馈态、有效电平值）
（1）选择使能端（起点、终点）
8.3.3 集成计数器

## Slide 80
在数字系统中，经常要用到可以存放数码的部件，这种部件称为数码寄存器。
具有移位功能的寄存器称为移位寄存器。
移位寄存器分为单向移位寄存器和双向移位寄存。
8.4 移位寄存器

## Slide 81
移位寄存器
移位寄存器不仅有存放数码而且有移位的功能。
移位，就是每当来一个移位正脉冲，触发器的状态便向右或向左移一位。
8.4 移位寄存器

## Slide 82
8.4.1 单向移位寄存器
8.4 移位寄存器

## Slide 83
一、单向移位寄存器74164
8.4.1 单向移位寄存器
数据输入端
复位（清零）端
低电平有效

## Slide 84
74LS164的功能表
输入 |  |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  |  | 说明
Cr | CP | DSA | DSB | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | 
0 | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 清0
1 | 0 | × | × | Q7 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | 保持
1 | ↑ | 1 | 1 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | 1 | 移位
1 | ↑ | 0 | × | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | 0 | 
1 | ↑ | × | 0 | Q6 | Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | 0 | 
(1) 异步清零
(2)保持
(3) 移位
8.4.1 单向移位寄存器

## Slide 85
二、单向移位寄存器74LS164应用
输入数据10111011
10111011
计数脉冲
输出
并行
串行
8.4.1 单向移位寄存器

## Slide 86
分析图示用74164构成的环形计数器
１６进制
环形计数器
8.4.1 单向移位寄存器

## Slide 87
DSL 和DSR分别是左移和右移串行输入。
D0、D1、D2、D3是并行输入端。
8.4.2 双向移位寄存器
集成移位寄存器74LS194(双向移位寄存器)

## Slide 88
Q3和 Q0分别是左移和右移时的串行输出端，
Q0、Q1、Q2和Q3为并行输出端。
8.4.2 双向移位寄存器

## Slide 89
一、74LS194的功能表
8.4.2 双向移位寄存器
输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  | 说明
清0 Cr | 工作方式 控制 |  | 时钟 CP | 串行 |  | 并行 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | M1 | M0 |  | DSL | DSR | D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | 
0 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 清0
1 | × | × | 0 | × | × | × | × | × | × | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | 保持
1 | 1 | 1 | ↑ | × | × | d3 | d2 | d1 | d0 | d3 | d2 | d1 | d0 | 并行置数
1 | 0 | 1 | ↑ | × | 1 | × | × | × | × | 1 | Q3 | Q2 | Q1 | 右移
1 | 0 | 1 | ↑ | × | 0 | × | × | × | × | 0 | Q3 | Q2 | Q1 | 
1 | 1 | 0 | ↑ | 1 | × | × | × | × | × | Q2 | Q1 | Q0 | 1 | 左移
1 | 1 | 0 | ↑ | 0 | × | × | × | × | × | Q2 | Q1 | Q0 | 0 | 
1 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | 保持

## Slide 90: 例：用74LS194设计一个模4计数器。其状态变化序列为1100，0110，0011，1001。
二、74LS194的应用
8.4.2 双向移位寄存器

## Slide 91: 用74LS194设计一个模4计数器。其状态变化序列为1100，0110，0011，1001。
二、74LS194的应用
8.4.2 双向移位寄存器

## Slide 92
计数器的几种置数方法
集成计数器和寄存器应用
8.5 中规模时序逻辑块器件综合应用

## Slide 93
一、计数器的几种置数方法
1. 同步置数法
8.5 中规模时序逻辑块器件综合应用

## Slide 94
计数器的几种置数方法
1. 同步置数法
8.5 中规模时序逻辑块器件综合应用

## Slide 95: 2. 异步置数法
8.5 中规模时序逻辑块器件综合应用

## Slide 96: 3、其他形式置数法
8.5 中规模时序逻辑块器件综合应用

## Slide 97: 3、其他形式置数法
8.5 中规模时序逻辑块器件综合应用

## Slide 98: 二、综合应用举例
集成计数器和寄存器应用十分广泛，典型的应用有分频器、定时器、并/串行数据转换、序列信号的产生与检测等。
8.5 中规模时序逻辑块器件综合应用

## Slide 99: 1. 分频器
8.5 中规模时序逻辑块器件综合应用

## Slide 100: 2. 并行/串行转换电路
8.5 中规模时序逻辑块器件综合应用

## Slide 101: 3. 序列检测与产生（11011）
11011序列检测器
8.5 中规模时序逻辑块器件综合应用

## Slide 102: 3. 序列检测与产生
8.5 中规模时序逻辑块器件综合应用

## Slide 103: 4. 其他应用电路
可逆循环彩灯控制电路
8.5 中规模时序逻辑块器件综合应用

## Slide 104
交通灯控制电路
8.5 中规模时序逻辑块器件综合应用

## Slide 106
作业
必做：第八章课后习题（8-1，8-2，8-6，8-7，8-10，8-13，8-16，8-18，8-20）