## Slide 1
第3章、网络管理
3.2 简单网管协议SNMP
3.3 管理信息库MIB
3.1 网管系统概述
3.4 SNMP报文格式与传输
（教材30章）

## Slide 2
第3章：重点与难点
重点理解和掌握：
1、网络管理的概念和功能分类
2、互联网SNMP协议的模型结构
3、SNMP协议的数据单元与基本操作
4、SNMP管理信息库概念
主要了解：
1、一般网络管理的组成结构
2、SNMP协议发展
3、SNMP协议的主要工作原理。
4、SNMP管理信息库的组成结构

## Slide 3
3.1 网络管理概述
3.1.1 为什么需要引入网络管理？
网络规模扩大和网络复杂性的增加，网络问题不能对应确定有效解决方法，如拥塞问题。
故障问题，设备故障和人为错误是不可避免的；硬件/协议可靠性设计、自动检纠错和重传机制与故障关系。
安全问题，不可信网络环境（攻击、窃取、病毒、破坏……）
网络满足多个用户群体的需求与计费，相对确定网络与变化的业务。
不同设备厂家的硬软件产品（异构性）管理问题。
新技术和服务的不断增加……

## Slide 4
配制管理（Configuration and operation）：网络管理首先能够对网络所有子系统进行各种初始化配置；
故障管理（Fault detection and crrection） ：网络的运行需要在监视、管理和控制之下，防止或降低软硬件故障所造成的危害；其措施包括潜在故障的预报、检测存在的故障、减低故障的危害以及修复网络。
安全管理（Security assurance and protection）：安全确信和防护，保护网络不会受到有意或无意的破坏，防止非授权用户对访问机密信息。以及安全等级管理、人员管理、操作规程和审计跟踪等 。
性能管理（Performance assessment and optimization）：诊断评估：检测问题和低效率情况，寻找网络利用率最大化途径；趋势评估：估计需要增加的容量，寻找网络性能满足未来需求的方法。
3.1.2 ITU标准网络管理功能模型：FCAPS
传统运营商中FCPS内容统称为运行支撑管理系统OSS。

## Slide 5
计费/运帐管理（Accounting and billing） ：对公共的运营网络还有服务费用的处理；
其他管理：
业务管理：满足用户业务的多样性、个性化和变化的需求，如套餐、时段费率等；
客户管理：提高服务满意度、挖掘客户需求；
工程管理、……
传统运营商中以上管理称为业务支撑管理系统BSS，合在一起称为BOSS系统。
PCAPS是ITU和OSI定义的网络管理的主要功能域。

## Slide 6
网络管理（简称网管）：包括了网络系统（广义）所有硬件设备、软件、业务和人力的使用、综合和协调，以实现对网络资源进行监视、测试、配置、分析和控制，并以合理代价满足网络的使用需求（实时性能、服务质量等）。
重要思想：对于网络面临的许多问题，一部分是设备与设计提供解决，相当部分的问题需要专门管理系统解决，传统网管是运营商的范畴。
但随着信息化发展，IT系统都面临网管问题，产生了专门的IT运维领域，和ITIL标准体系和方法。
网络管理定义：

## Slide 7
1、物理层测试工具：网卡、光和RF信号检测等设备
3.1.3 网络管理工具：
根据通常用途，网络管理工具（功能）可以分为12类，包括专用软硬件，独立或包含在网络管理系统中。
3、连通性工具：ping等软件
2、分组或协议分析工具：抓包和分析设备，如snifer、专用网络协议分析设备。
4、网络拓扑发现工具:自动发现网元和生成网络拓扑
6、事件监控：发现、记录和告警网络各种可能的事件，如故障、或人为行为等。
5、设备询问：访问和采集网元的各种信息

## Slide 8
7、性能分析工具：对网络主要性能指标，如CPU计算量、内存占用、包平均延时、丢包率等给出文字或图形化表达和统计分析。
8、流量分析工具：网络链路、端口或各种业务流量（P2P、VOIP……）的分析和显示。
9、配置工具：设置、改变网络元素的参数，如初始化、业务开通、管理目的配置
11、安全管理工具：安全策略、攻击监控、安全审计、认证和密码管理等，向专业化发展。
10、路由和流量工程：路由协议、转发表、QoS、网络负载均衡等专项监控和管理
12、网络规划和优化工具：规划和优化网络的整体性能、服务质量，如移动网络规划和优化。

## Slide 9
采用一般C/S模式应用层的方式，TCP/UDP协议承载，管理进程计算机程序为客户（Manager，管理员)，网络设备管理程序为服务器（Agent，代理）。注意网络管理员（Administrator)，网管工作站概念。
3.1.4 互联网的网络管理：
简单设备状态管理：主要查询路由器、交换机和主机状态，获取互联网的统计信息；
SNMP的应用状况；
优点：实际效果良好。为什么？（故障定位/性能察觉）
缺点：低层管理效果窄，如缺乏安全、带宽、计帐、可靠性管理能力，也是互联网不断发展完善的地方。
互联网管理与通常的电信管理网TNM比较，简单/功能弱，故障情况下网络管理也同时中断。
为什么简单但效果良好呢？
1、当设备故障时，协议层都瘫痪，尽管网管失效，但故障源定位容易。2、尽管网管在普通应用层，但网络延时大时， Manager也能马上察觉到。

## Slide 10
3.2 SNMP协议
SNMP发展史。最初IAB（Internet Architecture Board）遵循OSI的管理途径，但90年代末因特网规模急需引入网络管理，而OSI尚在制订OSI网络管理框架。因此IAB要求IETF定义一个特别安排的网络管理协议。即诞生了简单网络管理协议SNMP（Simple Network Management Protocol）
SNMP实际上是SGMP（Simple Gateway Management Protocol）的发展。SGMP非常成功用于中间系统管理， SNMP在其基础上将终端系统管理也纳入。
SNMP目前广泛被各种互联网设备采用。在1993、1996年，针对SNMP的缺陷做了一些修改，发展出一个改进的版本SNMPv2（草案）；1998，公布了SNMPv3 （草案）,成为事实标准 。
SNMP协议解决网络管理的什么问题？

## Slide 11
互联网
M
A
A
A
网络管理员
M：网络管理系统（客户）
A：代理程序（服务器）
A
网管工作站
被管设备（节点）
SNMP协议
A
被管设备（节点）
被管设备（节点）
被管对象
MIB库
网管软件（客户端）是非常复杂的系统！

## Slide 12
SNMP模型
网络管理的SNMP模型包括以下四个组成部分：
② 管理站：一台运行特殊管理软件计算机，包括一个或多个管理进程（与网管代理通信），管理站还要提供网络管理人员检查网络状态及介入管理的接口。
① 被管理设备（节点）：主机、路由器、网桥、打印机、计算机、系统软件，及可与外界交流状态信息的设备。为便于SNMP直接管理，节点必须能运行SNMP管理进程（称SNMPagent，网管代理）。
被管对象：被管设备中某个具体实体，硬件或软件，如路由器的网卡或IP报。

## Slide 13
③ 管理信息：支持SNMP管理的设备必须提供自身一些控制或状态信息，这些信息用一些变量来描述并存放在管理信息库MIB之中，SNMP模型最大部分就是应该记录什么信息，以及该信息如何进行通信。
④ 管理协议：管理进程与代理间的通信使用SNMP协议，SNMP允许管理站查询代理的本地对象的状态，必要时做修改，所以，管理进程与代理之间SNMP协议采用存/取模式（Fetch-Store）。
利用获取操作来获取状态信息/监视设备运行；而利用存储操作来控制被管对象，存储到对象里的一个伴随作用，即设备代理理解网管存入的值/指令并进行适当操作。

## Slide 14: SNMP的管理模型

## Slide 15
SNMP设计要点：
①连接网络的各种系统都应能用SNMP来管理。
②为现有网络引入网络管理所增加的费用应很小。
③应能很容易地扩充现有的网络管理能力。
④网络管理应具有稳健性（robust），即使在出现故障情形，也能维持一定的管理能力。
为了能够管理连接到网络的各种系统，就必须保持SNMP的独立性，不能依赖具体的设备和协议。
为了使引入网络管理所增加的费用很小，尽可能地使管理代理agent变得简单，降低管理代理的软件成本，而所有的决策性工作都由管理站完成。
SNMP设计思想

## Slide 16
SNMP协议结构
SNMP精确定义了管理员与代理之间的通信，包括管理员与代理之间的请求格式、响应格式；
各种可能的请求与响应内容的确切含义，为此SNMP采用标准抽象语法表示版本（Abstract Syntax Notation.1,ASN.1)。
管理进程功能
（管理员）
SNMP协议操作
ASN.1对象
代理进程功能
SNMP协议操作
ASN.1对象
UDP
网管工作站
网管代理
SNMP
MIB
取/存对象的名称和内容怎样编码表达呢？面临什么问题！

## Slide 17
3.3 管理信息库MIB
例如：路由器当前维护的各网络接口的状态、
输入IP报数/流量、输出IP报数/流量、丢弃IP报数、出现差错IP报数……。
调制解调器状态、发送与接收的字节数、波特率、接受呼叫等……
这些实际都是MIB库中能够反映的信息。
目前一方面对各种硬件设备（路由器、交换机、光收发器、打印机、FDDI……）都有对应的MIB对象，另一方面各种协议（IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP……）参数都有对应的MIB对象。
SNMP存取对象都必须有确切的名字，其存取操作的意义也必须得到管理进程和代理的一致认可。
管理信息库MIB（Management Information Base)：是一个网络中所有可能的存取对象的集合和数据结构。

## Slide 18
根
ASN对象命名方法:
Identified organization(3)
Member body(2)
standard(0)
Department of Defense(6)
standard(0)
……
Internet(1)
1.3.6.1
directory(1)
mgmt(2)
exprimental(3)
private(4)
snmpv2(6)
security(5)
Mib-2(1)
enterprise(1)
1.3.6.1.2.1
1.3.6.1.4.1
system(1)
interface(2)
at(3)
ip(4)
icmp(5)
tcp(6)
udp(7)
egp(8)
……
主机/Router
的操作系统
地址转换
ipInreceives接收IP报数目
1.3.6.1.2.1.4.3
超过3000，cisco1.3.6.1.4.1.9
ITU-T(0)
ISO(1)
ISO/ITU-T(2)

## Slide 19
MIB的信息结构与特点
SNMP协议与MIB变量定义无关，所以只要需要，就可以定义新的变量并标准化；也意味着，允许厂家可以自己定义的MIB变量，进行管理。
MIB的信息结构是树形结构（类似DNS），顶级对象是三大国际标准化组织，而互联网的SNMP的MIB实际信息对象命名树中的一部分。
MIB对象采用ANS.1命名体系，每层每个对象都对应一个整数，一个实际的SNMP对象命名是一串整数，如负责设备接收IP报数目的对象/变量ipInreceives名字为：1.3.6.1.2.1.4.3。
尽管MIB 定义是整数对象/变量，但对应于实际需要（如路由表）复杂MIB变量，可以通过对象名后+后缀的方法解决，是MIB变量可以对应于一个表或数组 。

## Slide 20
管理信息结构（SMI）
SMI定义了SNMP框架所用信息的组织、组成和标识，还为描述MIB对象和描述协议怎样交换信息奠定了基础。
SMI定义的数据类型：
◆ 简单类型（simple）
Integer：整型是-2,147,483,648~2,147,483,647的有符号整数
octet string: 字符串是0~65535个字节的有序序列
OBJECT IDENTIFIER: 来自按照ASN.1规则分配的对象标识符集
◆ 简单结构类型（simple-constructed）
SEQUENCE 用于列表。这一数据类型与大多数程序设计语言中的“structure”类似。一个SEQUENCE包括0个或更多元素，每一个元素又是另一个ASN.1数据类型
SEQUENCE OF type 用于表格。这一数据类型与大多数程序设计语言中的“array”类似。一个表格包括0个或更多元素，每一个元素又是另一个ASN.1数据类型。
◆ 应用类型（application-wide）
IpAddress: 以网络序表示的IP地址。因为它是一个32位的值，所以定义为4个字节；
counter：计数器是一个非负的整数，它递增至最大值，而后回零。在SNMPv1中定义的计数器是32位的，即最大值为4，294，967，295；
Gauge ：也是一个非负整数，它可以递增或递减，但达到最大值时保持在最大值，最大值为232-1；
time ticks：是一个时间单位，表示以0.01秒为单位计算的时间；

## Slide 21
3.4 SNMP报文格式与传输
IP
头部
20字节
PDU类型
（0-3\5\6\8）
请求
标识符（ID）
差错状态
（0—5）
UDP头部
8
版本
(0)
安全
参数
SNMP PDU
变量
名
值
值
PDU类型
（4）
企业
代理
IP地址
Trap类型
（0—6）
特定
代码
时间戳
值
值
差错
索引
Get/set 报文
trap 报文
trap 首部
变量绑定
变量绑定
Get/set首部
SNMP报文
SNMP报文结构由三部分组成： SNMPv1(版本=0)，安全参数（community)是一个字符串（常用6位）明文口令。
变量
名
变量绑定
变量
名
变量
名

## Slide 22
SNMP协议操作与数据单元
SNMP定义了8种SNMP协议数据单元PDU：
Get-Request（0）：查询获取一个或多个变量
Get-Next-request(1)：在MIB树上获取下一个变量值，可反复操作。
Set-Request（3）：设置一个或多个变量
Response（2）：对get/set5种请求报文的响应。
Get-bulk-request(5):获取一个大数据块值。
Inform-request(6):从另一个远程管理者那里读取其控制的代理中的变量值。
Trap（4）：代理主动向管理进程报告发生的事件。
Report（8）：管理者间报告某些差错，尚无定义。
SNMP三种操作：①Get 一个管理站从一个代理取得一个对象的值，②Set 一个管理站更新一个代理中对象的值。
③Trap 一个代理向一个管理站发送一个非请求的对象值。

## Slide 23
请求标识符ID是在多个请求时，管理进程用此辨别响应所对应的请求，在响应时也返回对应请求。
差错状态0-5表达6种差错状态，0：表示一切正常，
1：代理无法将回答（如太长）装入SNMP报中，2：操作指示是一个不存在对象变量等。3、一个set操作指示的是一个无效值或无效语法；4、管理进程试图修改一个只读变量；5、其它差错。（请求时为0）
差错索引（error index)：在2、3、4差错状态时，由代理进程在回答时设置的内容，变量和整数值，说明差错的变量在变量列表中的偏移。 （请求时为0）
Get/set 报文说明
PDU类型
（0-3\5\6\8）
请求
标识符（ID）
差错状态
（0—5）
变量
名
值
值
差错
索引
变量绑定
Get/set首部
变量
名
变量绑定
变量名/值：请求时值为NULL

## Slide 24
trap 报文说明：
企业表示设备生产厂家的对象标识符，如cisco 1.3.6.1.4.1.9 。
Trap类型表示故障及处理的类型（如0、代理进行了初试化，1、代理进行了重新初试化， 2、接口从工作状态转为故障状态，3、接口从故障状态转为工作状态，4、代理进程收到一个无效安全参数内容，5、一个EGP相邻路由器故障，6：自定义事件，由紧跟特定代码指明）。
特定代码，在Trap类型6 时有意义，否则为0。
时间戳：从初试化到事件发生的经历时间，单位10ms。
PDU类型
（4）
企业
代理
IP地址
Trap类型
（0—6）
特定
代码
时间戳
值
值
trap 报文
trap 首部
变量绑定
变量
名
变量
名

## Slide 26
SNMP管理进程与代理间通信是以一种认证方式进行的。
SNMP管理进程通过UDP协议，首先发送一个协议数据单元Get-Request、GetNextRequest或Set-Request等中的一个，其中前两者用来向代理索取管理信息，而SetRequest则是存储或改变管理信息。在收到一个这样的协议数据单元后， SNMP代理作出响应并返回一个Reponse协议数据单元。
SNMP管理进程主要采用探询操作方式，周期性发送探询报文获取被管对象信息，但也允许不经过询问由代理直接发送信息（即Trap），表示SNMP捕捉突发事件的能力。

## Slide 27
管理进程
代理
管理进程
代理
GetRequest
Response
GetNExtRequest
Response
管理进程
代理
SetRequest
Response
管理进程
代理
Trap

## Slide 28: 总结：SNMP的优缺点
SNMP之所以能成为流传最广、应用最多的一个网络管理协议，是因为它具有以下优点：
  （1）简单、易于实现。
  （2）获得了广泛的使用和支持。
  （3）具有很好的扩展性。
SNMP的缺点
  （1）由于SNMP是基于TCP/IP的一种网络管理协议，所以它不能超越TCP/IP的范畴，无法完成高层次的配置工作。另外，SNMP仍然是一种应急的做法。
  （2）像所有TCP/IP协议簇中的协议一样，SNMP对安全问题考虑甚少。
  （3）当SNMP刚刚面世时，还没有对管理程序间的通信提出任何需求。
为了弥补SNMP的这些不足之处，1993年，因特网的核心管理机构IAB（Internet Activities Board）对其作了相应的改进后，制定了SNMPv2。

## Slide 29
SNMP各版本的比较

## Slide 30
SNMPv1
SNMPv1 是 SNMP 协议的最初版本，提供最小限度的网络管理功能。
SNMPv1 的 SMI 和 MIB 都比较简单，且存在较多安全缺陷。
SNMPv1 采用团体名认证。团体名的作用类似于密码，用来限制NMS对Agent 的访问。如果 SNMP 报文携带的团体名没有得到 NMS/Agent 的认可，该报文将被丢弃。
SNMPV1 是一种简单的请求/响应协议。网络管理系统发出一个请求，管理器则返回一个响应。这一行为的实现是通过使用四种协议操作中的其中任一种完成的。
这四种操作分别是 GET、GETNEXT、SET 和 TRAP。NMS 通过 GET 操作，从 SNMP 代理处得到一个或 更多的对象(实例)值。
如果代理处不能提供请求列表中所有的对象(实例)值，它也就不提供任何值。 NMS 使用 GETNEXT 操作请求代理从请求列表或对象列表中取出下一 个对象实例值。NMS 通过 SET 操作向 SNMP 代理发送命令，要求对对象值重新配置。
SNMP 代理通过 TRAP 操作不定时的通知 NMS 所发生的特定事件
SNMP 是一种应用程序协议。

## Slide 31
SNMPv2
SNMPv2c 也采用团体名认证。
在兼容 SNMPv1 的同时又扩充了 SNMPv1 的功能:提供了更多的操作类型(GetBulk--批量获取操作等)；支持更多的数据类型(Counter32等)，提供了更丰富的错误代码，能够更细致地区分错误。
SNMPV1 中的 GET、GETNEXT 及 SET 操作同样适用于 SNMPV2，只是 SNMPV2 添加和增强了有关协议操作。例如 SNMPV2 中的 TRAP 操作，不但具备 SNMPV1 中 TRAP 的相同功能，而且采用了一种不同的消息格式，用于替换 SNMPV1 中的 TRAP。
SNMPV2 中还定了两种新操作，即 GET BULK 和 INFORM。NMS 通过 GET BULK 操作能有效地获取大块数据，如对象列表中的多行。请求多少数据 GETBULK 返回一个包含尽可能多的请求数据的应答消息。INFORM 操作使一个NMS 能发送 TRAP 给另一个 NMS 并收到回复。
SNMPV2中，如果回复 GET BULK 操作的 SNMP 代理不能提供请求表中所有变量值，那么SNMP代理只提供部分结果。

## Slide 32
SNMPV3
SNMPv3主要在安全性方面进行了增强，采用了 USM（基于用户的安全控制模型）和 VACM（基于视图的访问控制模型） 技术。USM 提供了认证和加密功能，VACM 确定用户是否允许访问特定的 MIB 对象以及访问方式。
SNMPV3 中增加了安全管理方式及远程控制。SNMPV3 结构引入了基于用户的安全模型用于保证消息安全及基于视图的访问控制模型用于访问控制(USM)。支持不同安全性，访问控制安全性认证和隐私授权和访问控制管理框架人员和政策用户名及密钥管理通知目标文件代理关系实体命名。
SNMPV3 使用 SNMP SET 命令配置MIB对象，使之能动态配置SNMP代理。支持本地或远程地配置实体的添加、删除及修改。

## Slide 33
其他网络管理协议

## Slide 34: 一、公共管理信息协议
公共管理信息协议（CMIP）是在ISO制定的网络管理框架中提出的网络管理协议。是一个分布式的网络管理解决方案，应用在OSI环境下。
CMIP与SNMP一样，也是由被管代理、管理者、管理协议与管理信息库组成。在CMIP中，被管代理和管理者没有明确的区分，任何一个网络设备既可以是被管代理，也可以是管理者。
CMIP克服了SNMP的许多缺点，如在安全性方面，CMIP支持授权、访问控制、安全日志等机制，构成一个相对安全的系统，定义相当详细复杂。
其设计与SNMP有相似之处，如网管信息的传递也是通过协议数据单元来实现的，但CMIP定义了11种协议数据单元，而SNMP定义了5种，SNMPv2定义了7种。

## Slide 35: CMIP管理模型
CMIP可以用3种模型进行描述：
  组织模型用于描述管理任务如何分配；
  功能模型描述了各种网络管理功能及其相互关系；
  信息模型提供了描述被管对象和相关管理信息的准则。

## Slide 36: CMIP的网络管理功能
CMIP模型定义的网络管理功能包括错误管理、配置管理、性能管理、安全管理和记账管理等。
  错误管理检测出现的问题并采取措施孤立它们。
  配置管理提供了现有处于活动状态的连接和设备的信息，它与错误管理密切相关，因为改变配置是孤立错误的基本方法。
  性能管理记录事件次数，如信息包、磁盘访问和对特定文件的访问次数等。
  安全管理向网络主管报告在什么地方、哪一个层次上出现了未经授权的访问企图等。
  记账管理用于给用户计费和开账单。

## Slide 37: CMIP的特点
CMIP由国际标准化组织提出的网络管理协议标准，其优点如下：
  每个变量不仅传递信息，而且还完成一定的网络管理任务，可以减少管理者的负担并减少网络负载，这在SNMP中是不可能的。
  具有完全安全性，提供验证、访问控制和安全日志等一整套安全管理方法。
CMIP在技术上比SNMP先进，最初被认为是替代SNMP的一个解决方案。但经过10年左右的推广，目前仍不如SNMP应用广泛。其原因如下：
  CMIP占用系统资源过多，大约是SNMP的10倍以上。
  由于CMIP的定义相当复杂（包括其结构和被管对象的定义），所以CMIP的实现有许多困难。
  其管理信息数据库过分复杂，难于实现。

## Slide 38: 二、网络管理新技术
RMON技术（远程监控技术）
基于Web的网络管理技术
……等

## Slide 39: RMON技术
远程监控（RMON）的目的是使SNMP更为积极主动、更为有效地监控远程设备。
是通过一组MIB来实现的。
RMON MIB由一组统计数据、分析数据和诊断数据构成，利用许多供应商生产的标准工具都可以显示出这些数据，因而它具有独立于供应商的远程网络分析功能。
RMON分成9个主要的监控组，即统计量、历史、告警、主机、HostTopN（最高N台主机组）、真值表、过滤器、捕获数据包和事件。
RMON在监控元素的9个RMON组中传递信息，各个组通过提供不同的数据来满足网络监控的要求。

## Slide 40: 基于Web的网络管理技术
所谓基于Web的管理就是可以通过Web浏览器对网络系统进行管理，是网络管理的发展方向之一。
基于Web的网络管理有两种实现方式，即代理方式和嵌入方式。
  在代理方式下，在一个网上工作站上运行Web服务器，该工作站称为代理，通过轮流的方式与网上设备通信，管理端的浏览器用户与代理通信。
  所谓嵌入方式，将Web功能嵌入网络设备本身，即每个设备成为一个功能相对简单的Web服务器，网管人员通过浏览器可以直接访问并管理该设备。

## Slide 41
第3章 作业
1、请简述互联网网络管理的模型结构和主要组成单元？
★ 2、怎样理解SNMP协议与MIB是独立的？为什么目前的网络设备基本使用SNMP，但大部分相互之间仍不能实现统一的网管。
3、网络管理中为什么要有MIB，SNMP的MIB变量构成特点。
4、SNMP使用什么协议传输，定义了哪些基本操作和PDU类型？。