## Slide 1
信号与系统
主讲：李军
2020.03

## Slide 2: 第二章 连续系统的时域分析

## Slide 3: 主要内容
2.0 引言
2.1 微分方程式的建立与求解
2.2 系统的冲激响应
2.3卷积的图解和卷积积分限的确定
2.4卷积积分的性质

## Slide 4: 2.0 引言

## Slide 5
系统数学模型的时域表示
时域分析方法:不涉及任何变换，直接求解系统的微分、积分方程式，这种方法比较直观，物理概念比较清楚，是学习各种变换域方法的基础。
本课程中我们主要讨论输入、输出描述法。

## Slide 6
系统分析过程

## Slide 7
系统分析过程
经典法:前面电路分析课里已经讨论过，但与(t)有关的问题有待进一步解决—— h(t)；
卷积积分法: 任意激励下的零状态响应可通过冲激响应来求。(新方法)

## Slide 8
本章主要内容
LTI系统完全响应的求解；
冲激响应h(t)的求解；
卷积的图解说明；
卷积的性质；
零状态响应：

## Slide 9: 2.1 微分方程式的建立与求解

## Slide 10
主要内容
物理系统的模型
微分方程的列写
n 阶线性时不变系统的描述
求解系统微分方程的经典法
复习求解系统微分方程的经典法

## Slide 11
一．微分方程的列写
许多实际系统可以用线性系统来模拟。
若系统的参数不随时间而改变，则该系统可以用线性常系数微分方程来描述。

## Slide 12
根据实际系统的物理特性列写系统的微分方程。
对于电路系统，主要是根据元件特性约束和网络拓扑约束列写系统的微分方程。

## Slide 13
元件特性约束：表征元件特性的关系式。例如二端元件电阻、电容、电感各自的电压与电流的关系以及四端元件互感的初、次级电压与电流的关系等等。
网络拓扑约束：由网络结构决定的电压电流约束关系,KCL，KVL。

## Slide 14
二．求解系统微分方程的经典法
分析系统的方法：列写方程，求解方程。
求解方程时域经典法就是：齐次解+特解

## Slide 15
经典法求解微分方程
N阶常系数线性微分方程
y(t) = yh(t) + yp(t)
齐次解 特解

## Slide 16
齐次解是齐次微分方程的解

## Slide 17
齐次解是齐次微分方程的解

## Slide 23
经典法求解小结
齐次解：
由特征方程→求出特征根→写出齐次解形式
特 解：
根据微分方程右端函数式形式，设含待定系数的特解函数式→代入原方程，比较系数定出特解。注意常数情况

## Slide 24
经典法求解小结
全 解：
齐次解+特解，由初始条件定出齐次解系数ci。

## Slide 25
系统响应划分
自由响应＋强迫响应 (Natural+forced)
暂态响应+稳态响应(Transient+Steady-state)
零输入响应＋零状态响应(Zero-input+Zero-state)

## Slide 26
(1)自由响应：
也称固有响应，由系统本身特性决定，与外加激励形式无关。对应于齐次解。
形式取决于外加激励。对应于特解。
强迫响应：

## Slide 27
(2) 暂态响应：
是指激励信号接入一段时间内，完全响应中暂时出现的有关成分，随着时间t 增加，它将消失。对应于齐次解。
当激励是阶跃函数或有始的周期函数

## Slide 28
(2) 稳态响应：
随着时间t 增加，呈现等幅振荡的那部分响应分量即得稳态响应分量。对应于特解。
当激励是阶跃函数或有始的周期函数

## Slide 30
二、0-和0+值
我们一般将激励信号加入的时刻定义为t=0 ，
响应为 时的方程的解，初始条件

## Slide 31
二、0-和0+值
t=0-时，激励未接入，y(0-)、y’(0-)…，反映系统的历史情况。
初始条件的确定是要解决的问题。
求解微分方程时，要先从y(j)(0-) y(j)(0+)

## Slide 32
实例
例2.1-3 描述某LTI系统的微分方程为
已知

## Slide 33
实例
1、将激励代入微分方程
根据微分方程奇异函数对等原理
所以可设

## Slide 34
实例
2、

## Slide 35
实例
3、将y(t)与各阶导数代入系统的微分方程，根据奇异函数对等原理求出 中的待定系数
可得

## Slide 36
实例
4、

## Slide 37
实例
4、

## Slide 38
实例
当激励含有冲激函数及其导数时，系统响应及其导数可能从0-值到0+发生跳变。
电子板书

## Slide 39
零输入响应和零状态响应
没有外加激励信号的作用，只由起始状态（起始时刻系统储能）所产生的响应。
不考虑原始时刻系统储能的作用（起始状态等于零），由系统的外加激励信号产生的响应。
零输入响应：
零状态响应：

## Slide 40
经典法求解零输入响应、零状态响应

## Slide 44
求解非齐次微分方程是比较烦琐的工作，所以引出卷积积分法。
系统的零状态响应=激励与系统冲激响应的卷积，即

## Slide 45
THANKS

## Slide 46: 第二章 连续系统的时域分析

## Slide 47: 2.2 冲激响应和阶跃响应

## Slide 48
一、冲激响应
由单位冲激函数δ(t)所引起的零状态响应称为单位冲激响应，简称冲激响应，记为h(t)。h(t)=T[{0},δ(t)]

## Slide 49
由于冲激函数及其各阶导数仅在t=0处作用，而在t>0的区间恒为零。也就是说，激励信号的作用是在t=0的瞬间给系统输入了若干能量，贮存在系统的各贮能元件中，而在t>0系统的激励为零，只有冲激引入的那些贮能在起作用，
因而，
系统的冲激响应由上述贮能唯一地确定。

## Slide 50
例1
描述某系统的微分方程为y”(t)+5y’(t)+6y(t)=f(t)
求其冲激响应h(t)。
解 根据h(t)的定义 有
h”(t) + 5h’(t) + 6h(t) = δ(t)
h’(0-) = h(0-) = 0
先求h’(0+)和h(0+)。

## Slide 51
因方程右端有δ(t)，故利用奇异函数对等原理。h”(t)中含δ(t)，可设h”(t)=aδ (t)+r0(t),从-到t积分得h’(t)和h(t)，将其代入微分方程，求得a=1,而后对h”(t)和h’(t)从0-到0+积分，
得

## Slide 52
故 h(0+)=h(0-)=0 , h’(0+) =a + h’(0-) = 1
对t>0时，有 h”(t) + 5h’(t) + 6h(t) = 0
故系统的冲激响应为一齐次解。
微分方程的特征根为-2，-3。故系统的冲激响应为
h(t)=(C1e-2t + C2e-3t)ε(t)
代入初始条件求得C1=1,C2=-1, 所以
h(t)=( e-2t - e-3t)ε(t)
h’(0+) - h’(0-) =a
h(0+)-h(0-)=0

## Slide 53
例2 描述某系统的微分方程为
y”(t)+5y’(t)+6y(t)= f”(t) + 2f’(t) + 3f(t)
求其冲激响应h(t)。
解 根据h(t)的定义 有
h”(t) + 5h’(t) + 6h(t) = δ”(t)+ 2δ’(t)+3δ(t) (1)
h’(0-) = h(0-) = 0
先求h’(0+)和h(0+)。

## Slide 54
解
由方程可知， h”(t)中含δ”(t)
故令 h”(t) = aδ”(t) + bδ’(t) + cδ(t)+ r0 (t)
积分可得
h’(t) = aδ’(t) + bδ(t) + r1 (t)
h(t) = aδ(t) + r2 (t)
代入式(1)，有
aδ”(t) + bδ’(t)+ cδ(t) + r0 (t) + 5[aδ’(t) + bδ(t) + r1 (t) ]
+ 6[aδ(t) + r2 (t) ] = δ”(t)+ 2δ’(t)+3δ(t)

## Slide 55
解
整理得
aδ”(t)+(b+5a)δ’(t)+(c +5b+6a)δ(t) + r0 (t)+5 r1 (t)+6 r2 (t) = δ”(t) + 2δ’(t) + 3δ(t)
利用δ(t) 系数匹配，得 a =1 ，b = - 3，c = 12
所以 h(t) = δ(t) + r2 (t) （2）
h’(t) = δ’(t) - 3δ(t) + r1 (t) （3）
h”(t) = δ”(t) - 3 δ’(t) + 12δ(t)+ r0 (t) （4）

## Slide 56
解
对式(3)从0-到0+积分得 h(0+) – h(0-) = – 3
对式(4)从0-到0+积分得 h’(0+) – h’(0-) =12
故 h(0+) = – 3， h’(0+) =12
对t>0时，有 h”(t) + 6h’(t) + 5h(t) = 0
微分方程的特征根为– 2， – 3。

## Slide 57
解
故系统的冲激响应为
h(t)= C1e–2t + C2e–3t ， t>0
代入初始条件h(0+) = – 3， h’(0+) =12
求得C1=3，C2= – 6, 所以
h(t)= 3e–2t – 6e–3t , t > 0
结合式(2)得
h(t)= δ(t) + (3e–2t– 6e–3t)ε(t)

## Slide 58
二、阶跃响应
由于δ(t) 与ε(t) 为微积分关系，故
g(t)= T [ε(t) ，{0}]

## Slide 59
作业：
2.4(1)、2.9

## Slide 60: 2.3 卷积积分

## Slide 61
一、信号的时域分解与卷积积分
1 .信号的时域分解
(1) 预备知识
问 f1 (t) = ? p(t)
直观看出

## Slide 62
(2) 任意信号分解
“0”号脉冲高度f(0) ,宽度为△，用p(t)表示为：f(0) △ p(t)
“1”号脉冲高度f(△) ,宽度为△，用p(t - △)
表示为：f(△) △ p(t - △)

## Slide 63
(2) 任意信号分解
“-1”号脉冲高度f(-△) 、宽度为△，用p(t +△)表示为：
f ( - △) △ p(t + △)

## Slide 64
(2) 任意信号分解
动画

## Slide 65
2 .任意信号作用下的零状态响应
yf(t)
f (t)
根据h(t)的定义：
δ(t)
h(t)
由时不变性：
δ(t -τ)
h(t -τ)
f (τ)δ(t -τ)
由齐次性：
f (τ) h(t -τ)
由叠加性：
‖
f (t)
‖
yf(t)

## Slide 66
2 .任意信号作用下的零状态响应
卷积积分

## Slide 67
3 .卷积积分的定义
已知定义在区间（ – ∞，∞）上的两个函数f1(t)和f2(t)，则定义积分
为f1(t)与f2(t)的卷积积分，简称卷积；
记为f(t)= f1(t)*f2(t)

## Slide 68
3 .卷积积分的定义
注意：积分是在虚设的变量τ下进行的，τ为积分变量，t为参变量。结果仍为t 的函数。

## Slide 69
例：f (t) = e t,（-∞<t<∞)，h(t) = (6e-2t – 1)ε(t)，求yf (t)。
解： yf(t) = f (t) * h(t)
当t <τ，即τ> t时，ε(t -τ) = 0

## Slide 70
例：f (t) = e t,（-∞<t<∞)，h(t) = (6e-2t – 1)ε(t)，求yf (t)。

## Slide 71
二、卷积的图解法
卷积过程可分解为四步：
（1）换元： t换为τ→得 f1(τ)， f2(τ)
（2）反转平移：由f2(τ)反转→ f2(–τ)右移t → f2(t-τ)
（3）乘积： f1(τ) f2(t-τ)
（4）积分： τ从 –∞到∞对乘积项积分。
注意：t为参变量。
下面举例说明。

## Slide 72
f (τ)反折
例f (t) ,h(t) 如图所示，求yf(t)= h(t) * f (t) 。
[解] 采用图形卷积 。
f ( t -τ)
f (-τ)平移t
① t < 0时 , f ( t -τ)向左移
f ( t -τ) h(τ) = 0，故 yf(t) = 0
② 0≤t ≤1 时, f ( t -τ)向右移
h(t)函数形式复杂 换元为h(τ)。
f (t)换元 f (τ)
0

## Slide 73
f (τ)反折
例f (t) ,h(t) 如图所示，求yf(t)= h(t) * f (t) 。
[解] 采用图形卷积 。
f ( t -τ)
f (-τ)平移t
h(t)函数形式复杂 换元为h(τ)。
f (t)换元 f (τ)
0
③ 1≤t ≤2时
④ 2≤t ≤3 时

## Slide 74
f (τ)反折
例f (t) ,h(t) 如图所示，求yf(t)= h(t) * f (t) 。
[解] 采用图形卷积 。
f ( t -τ)
f (-τ)平移t
h(t)函数形式复杂 换元为h(τ)。
f (t)换元 f (τ)
0
⑤ 3≤t 时
f ( t -τ) h(τ) = 0，故yf(t) = 0

## Slide 75
图解法一般比较繁琐，但若只求某一时刻卷积值时还是比较方便的。确定积分的上下限是关键。
例：f1(t)、 f2(t)如图所示，已知f(t) = f2(t)* f1(t)，求f(2) =？
f1(-τ)
解：
（1）换元
（2） f1(τ)得f1(–τ)

## Slide 76
图解法一般比较繁琐，但若只求某一时刻卷积值时还是比较方便的。确定积分的上下限是关键。
f1(-τ)
f1(2-τ)
（3） f1(–τ)右移2得f1(2–τ)
（4） f1(2–τ)乘f2(τ)
（5）积分，得f(2) = 0（面积为0）

## Slide 77
4.相乘
5.积分 求函数 的面积。
求响应，必须：
1.换元（t)

## Slide 78
1
1
t
0
1
3
0.5
t
0
1
1
0
1
3
0.5
0
解：

## Slide 79
-1
-3
0.5
0
-1+t
-3+t
0.5
0
(1)当-1+t<0即t<1时，
-1+t
-3+t
0
1
1
y(t)=0
移动距离 t
前沿坐标-1+t
两函数无公共的非零区域

## Slide 80
0
1
1
-3+t
-1+t
-3+t
-1+t
0
1
1

## Slide 81
-3+t
-1+t
-3+t
-1+t
0
1
1
0
1
1

## Slide 82
0.5
1 2 3 4

## Slide 83
THANKS

## Slide 84: 第二章 连续系统的时域分析

## Slide 85: 2.4 卷积积分的性质

## Slide 86
卷积积分是一种数学运算，它有许多重要的性质（或运算规则），灵活地运用它们能简化卷积运算。下面讨论均设卷积积分是收敛的（或存在的）。

## Slide 87
一、卷积代数
满足乘法的三律：
1. 交换律： f1(t)* f2(t) =f2(t)* f1(t)
2. 分配律： f1(t)*[ f2(t)+ f3(t)] =f1(t)* f2(t)+ f1(t)* f3(t)
3. 结合律： [f1(t)* f2(t)]* f3(t)] =f1(t)*[ f2(t) * f3(t)]

## Slide 88
(1)交换律
如，输入和冲激响应的函数表达式互换位置，则零状态响应不变。

## Slide 89
证：

## Slide 90
(2)分配律
利用卷积的定义比较容易得到
两个子系统并联

## Slide 92
两次卷积运算是二重积分，变换积分次序可得。
(3)结合律
两个子系统级联

## Slide 93
二、奇异函数的卷积特性
由第二章第三节，任意信号的分解，记为

## Slide 94
即：任意函数 与单位冲激函数 的卷积仍为该函数本身。
1.f(t)*δ(t)=δ(t)*f(t) = f(t)
证：

## Slide 95
1.f(t)*δ(t)=δ(t)*f(t) = f(t)
证：
即：
即：任意函数 与延迟冲激函数 的卷积只是把该函数 延迟了时间 ，而其波形不变。此性质称为冲激函数的重现性。
2. f(t)*ε(t)

## Slide 96
冲激函数三个常用性质小结：
1.筛选性：(抽样性)
2.加权性：
3.重现性：(“照相”)
写详细，为

## Slide 97
-2
2
1
A
0
(1)
(1)
t
t
0
0
2
3
-1
-2
A
t
解：这类题只需要画图即可。

## Slide 98
三、卷积的时移特性
若 f(t) = f1(t)* f2(t)，
则 f1(t –t1)* f2(t –t2) = f1(t –t1 –t2)* f2(t)
= f1(t)* f2(t –t1 –t2) = f(t –t1 –t2)

## Slide 99
三、卷积的时移特性
解：
f1(t) =ε (t) –ε (t –2)
f1(t)* f2(t)= ε (t) * f2(t) –ε (t –2) * f2(t)
ε (t) * f2(t)=tε (t)
例：f1(t) 如图, f2(t) = ε(t)，求f1(t)* f2(t)
利用时移特性，有ε (t –2) * f2(t)=(t –2)ε(t –2)
f1(t)* f2(t)=tε(t) – (t –2)ε(t –2)

## Slide 100
例：f1(t), f2(t)如图，求f1(t)* f2(t)
解： f1(t) = 2ε (t) –2ε (t –1)
f2(t) = ε (t+1) –ε (t –1)
f1(t)* f2(t)
= 2 ε (t)* ε (t+1) –2 ε (t)* ε (t –1)
–2ε (t –1)* ε (t+1) +2ε (t –1)* ε (t –1)
由于ε (t)* ε (t) = tε (t)
据时移特性，有
f1(t)* f2(t) = 2 (t+1) ε (t+1) - 2 (t –1) ε (t –1)
–2 tε (t) +2 (t –2) ε (t –2)

## Slide 101
四、卷积的微积分性质
(1)卷积的微分性质

## Slide 102
(2)卷积的积分性质
(3)卷积的微积分性质
当为正整数时，表示求导数的阶数，当为负整数时，表示求重积分的次数。

## Slide 103
注意：应用微积分性质时，被积分的函数应为可积函数，被求导的函数在 处应为零值。
f(t)=f1 (t)* f2(t) = f1’(t)* f2 (–1)(t)
杜阿密尔积分

## Slide 104
例1： f1(t) = 1， f2(t) = e–tε(t)，求f1(t)* f2(t)
解：通常复杂函数放前面，代入定义式得
f2(t)* f1(t)=
注意：套用
f1(t)* f2(t) = f1’(t)* f2(–1)(t)= 0* f2(–1)(t) = 0
显然是错误的。

## Slide 105
例2：f1(t) 如图, f2(t) = e–tε(t)，求f1(t)* f2(t)
解法一： f1(t)* f2(t) = f1’(t)* f2(–1)(t)
f1’(t) =δ (t) –δ (t –2)
f1(t)* f2(t)=(1- e–t)ε(t) – [1- e–(t-2)]ε(t-2)

## Slide 106
例：已知波形如图，求
0 1 2 3 t
2
0 1 2 3 t
1
-1
解：直接求卷积比较复杂，利用卷积的性质及函数与冲激函数的卷积较为简便

## Slide 107
结果如图所示
0 1 2 3 t
(2)
(2)
0 1 2 3 t
1
-2
0 1 2 3 t
2
4 5

## Slide 109
五、相关函数（相关积分）
实函数f1 (t)和f2 (t),且为能量有限信号，它们的互相关函数可表示为
(1)互相关函数

## Slide 110
五、相关函数（相关积分）
(1)互相关函数
反映了两个信号之间的时间差
可证

## Slide 111
五、相关函数（相关积分）
实函数f1 (t)＝f2 (t),且为能量有限信号，
(2)自相关函数
可证
自相关函数是时移的偶函数

## Slide 112
五、相关函数（相关积分）
利用公式计算
(3) 相关函数的计算
利用图解法计算（p78）

## Slide 113
五、相关函数（相关积分）
利用卷积积分计算
(3) 相关函数的计算

## Slide 114
五、相关函数（相关积分）
图解法计算比较（p76）
(3) 相关函数的计算

## Slide 115
求卷积是本章的重点与难点。
求解卷积的方法可归纳为：
（1）利用定义式，直接进行积分。对于容易求积分的函数比较有效。如指数函数，多项式函数等。
（2）图解法。特别适用于求某时刻点上的卷积值。
（3）利用性质。比较灵活。
三者常常结合起来使用。

## Slide 116
作业：
2.16(1),(3)、2.17(7)、2.18(1),(2)、2.26、
2.30

## Slide 117
THANKS